# Sisäilman mikrobit

Näytteet otettiin kuusivaihekeräimellä elatusalustoille, jotka olivat 2 % mallasuuteagar homesienille ja tryptoni-hiivauute-glukoosiagar bakteereille ja sädesienille eli aktinomykeeteille. Mikrobit tunnistettiin valomikroskooppisesti. Pitoisuudet on esitetty käyttäen yksikköä cfu/m3 eli pesäkkeen muodostavien yksiköiden määrää kuutiometrissä ilmaa. Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sieni-itiöt, pitoisuus, cfu/m3 | Bakteerit, pitoisuus, cfu/m3 | Sädesienet, pitoisuus, cfu/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 249 | Kanslia | 13.6.11 | Yhteensä Cladosporium steriilit tunnistamattomat | 22 18 % 64 % 18 % | 460 | 0 |
| M2 | 204 | Toimistohuone | 13.6.11 | Yhteensä Cladosporium sp. steriilit | 22 18 % 82 % | 440 | 4 |
|  |  |  | 14.6.11 | Yhteensä Penicillium sp. | 4 100 % | 340 | 0 |
| M3 | 118 | Toimistohuone | 13.6.11 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium sp. steriilit | 13 38 % 31 % 31 % | 140 | 0 |
|  |  |  | 14.6.11 | Yhteensä | 0 | 31 | 0 |
| M4 | 113 | Toimistohuone | 13.6.11 | Yhteensä Cladosporium sp. Penicillium sp. steriilit | 13 38 % 31 % 31 % | 75 | 0 |
| M5 | 103 | Asiakashuone | 13.6.11 | Yhteensä Aspergillus sp. steriilit | 18 50 % 50 % | 18 | 0 |
| M6 |  | Ulkoilma | 13.6.11 | Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. Botrytis sp. Penicillium spp. Aureobasidium sp. steriilit | 520 56 % 11 % 3 % 3 % 1 % 26 % | 150 | 13 |
|  |  |  | 14.6.11 | Yhteensä Cladosporium sp. Geotrichum sp. Penicillium sp. Chrysonilia sp. hiivat steriilit | 560 31 % 19 % 3 % 1 % 5 % 41 % | 49 | 0 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6.11 | 24,1…26,6 | 40…41 | 14,3 | 80 |
| 14.6.11 | 23,7…25,0 | 40…42 | 14,2 | 71 |

Mikrobitulosten arviointiperusteet ovat sosiaali- ja terveysministeriön ohjeiden (Asumisterveysohje 2003, Asumisterveysopas 2008, Kansanterveyslaitoksen Koulujen kosteus- ja homevauriot – opas 2008, Työterveyslaitos 2009) mukaan:

Sieni-itiöt

- pitoisuustaso 100 – 500 cfu/m3 on osoituksena kohonneesta pitoisuudesta asuinhuoneistossa talviaikana, mikäli näytteen mikrobilajisto on tavanomaisesta poikkeava,

- pitoisuustaso yli 500 cfu/m3 talviaikana asuinhuoneistossa on kohonnut,

- kivirakenteisten koulurakennusten pitoisuustaso talviaikana on yleensä alle 50 cfu/m3,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 50 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta ja selvitetään sisä- ja ulkoilman mikrobilajistoissa olevia eroja.

Bakteerit

- pitoisuustaso yli 4500 cfu/m3 on kohonnut,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 600 cfu/m3,

Sädesienet

- pitoisuustaso yli 10 cfu/m3 talviaikana on kohonnut,

- toimistotyyppisten työtilojen ehdotettu ohjearvo (Työterveyslaitos) on 5 cfu/m3,

- sulan maan aikana vertailuarvona käytetään samanaikaista ulkoilmapitoisuutta (mikäli yli 5 tai 10 cfu/m3).

# Pinnoille laskeutuvat mineraalikuidut

Pinnoille laskeutuvia mineraalikuituja kerättiin tiloihin kahden viikon ajaksi asennettujen geeliteippilevyjen avulla. Näytteet tutkittiin valomikroskooppisesti laboratoriossa. Pinnoilla todettiin mineraalikuituja neliösenttimetriä kohden (yli 20 mikrometrin pituiset kuidut) seuraavasti:

| Näytteen-ottopiste | Tila | Näytteenottopisteen kuvaus | Iv-kone | Keräysaika | Mineraalikuidut, kpl/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PPK1 | 249 | Kanslia | TIK-1 | 13.-28.6.11 13.-28.6.11 | 0,07 |
|  |  |  |  |  | alle 0,07 |
| PPK2 | 204 | Toimistohuone | TIK-1 | 13.-28.6.11 13.-28.6.11 | alle 0,07 |
|  |  |  |  |  | alle 0,07 |
| PPK3 | 113 | Toimistohuone | TIK-3 | 13.-28.6.11 13.-28.6.11 | alle 0,07 |
|  |  |  |  |  | alle 0,07 |
| PPK4 | 118 | Toimistohuone | TIK-3 | 13.-28.6.11 13.-28.6.11 | alle 0,07 |
|  |  |  |  |  | alle 0,07 |

Tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen ohjearvoksi on ehdotettu 0,2 kpl/cm2 (Työterveyslaitos 2006).

# Tuloilmakanavien sisäpintojen pölykertymä

Tuloilmakanavien sisäpinnalla olevan pölyn määrä tutkittiin suodatinkeräysmenetelmällä, jossa pöly imetään tietyltä alueelta pumpun avulla edeltä käsin punnitulle suodattimelle. Suodatin punnitaan uudelleen näytteenoton jälkeen. Suodattimelle kertyneen pölyn määrästä määritetään kanavan alapinnalla olevan pölyn määrä pinta-alayksikköä kohden (g/m2). Näytteenottomenetelmän mittaustulosten virheraja on ± 10 %. Tuloilmakanavien sisäpintojenpölyn määrää arvioitiin myös aistinvaraisesti.

Tulokset olivat seuraavat:

| Näytteenotto-/ arviointipiste | Iv-kone | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Sisäpinnan pölykertymä, g/m2 | Aistinvarainen arvio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KP1 | TIK-3 | Tuloilmakanava käytävällä naisten sosiaalitilan kohdalla 1. kerroksessa | 14.6.11 | 0,3 | Pölyn määrä vähäinen, pöly ei kasaannu pyyhittäessä |
| KP2 | TIK-3 | Tuloilmakanava käytävällä toimistohuoneen 111 kohdalla | 14.6.11 | - | Pölyn määrä vähäinen, pöly ei kasaannu pyyhittäessä |
| KP3 | TIK-3 | Tuloilmakanava käytävällä toimistohuoneen 118 kohdalla | 14.6.11 | alle 0,15 | Pölyn määrä vähäinen, pöly ei kasaannu pyyhittäessä |
| KP4 | TIK-1 | Tuloilmakanava käytävällä kanslian 249 kohdalla | 14.6.11 | 1,4 | Pölyn määrä vähäinen, pöly ei kasaannu pyyhittäessä. Suurin osa näytteestä koostuu kipsi- tms. palasista. |
| KP5 | TIK-1 | Tuloilmakanava käytävällä toimistohuoneen 207 kohdalla | 14.6.11 | alle 0,15 | Pölyn määrä vähäinen, pöly ei kasaannu pyyhittäessä |
| KP6 | TIK-1 | Tuloilmakanava käytävällä majoitushuoneen kohdalla 2. kerroksessa | 14.6.11 | - | Pölyn määrä vähäinen, pöly ei kasaannu pyyhittäessä |

Sisäilmayhdistys ym. on vuonna 2008 esittänyt luokitustasot ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudelle, mm. tuloilmakanaviston sisäpintojen pölykertymälle:

Käytössä oleva tuloilmakanavisto on puhdistettava, jos pölykertymä suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna on suurempi kuin 2 g/m2 (puhtausluokka P1) tai suurempi kuin 5 g/m2 (puhtausluokka P2).

Luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän puhtausvaatimusten avulla varmistetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on luovutettaessa puhdas. Puhtausluokassa P1 luovutusvalmiin ilmanvaihtojärjestelmän sisäpinnan pölykertymän keskiarvo saa olla korkeintaan 0,7 g/m2 ja puhtausluokassa P2 korkeintaan 2,5 g/m2 suodatinkeräysmenetelmällä mitattuna.

# Ilmanvaihdon ilmavirtojen mittaukset

Huonetilojen ilmavirtoja määritettiin TSI:n mikromanometrilla ja mittaamalla venttiileiden asentoja. Mitattuja ilmavirtoja verrataan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjearvoihin, jotka koskevat uuden rakennuksen ilmanvaihtoa. Mittausten kokonaismittausvirhe on ( 10 %. Ilmavirrat olivat seuraavat:

| Mittauspiste | Iv-kone | Pvm | Tila | Mitattu tuloilmavirta, dm3/s | Ohjearvo (D2), ulkoilmavirta, dm3/s | Mitattu poistoilmavirta, dm3/s | Ohjearvo (D2), poistoilmavirta, dm3/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | TIK-3 | 13.6.11 | 113, toimistohuone | 26* | 20 | 23 | Ei ohjearvoa |
| I2 | TIK-3 | 13.6.11 | 118, toimistohuone | 35* | 22 | 37 | Ei ohjearvoa |
| I3 | TIK-1 | 13.6.11 | 204, toimistohuone | 20* | 14 | 28 | Ei ohjearvoa |
| I4 | TIK-1 | 13.6.11 | 249, kanslia | 44* | 31 | 53 | Ei ohjearvoa |

# * Perustuu tilan pinta-alaan.

# Sääolosuhteet

Sääolosuhteet tutkimusajankohtana ovat olleet seuraavat:

| Pvm | Lämpötila, °C | Suhteellinen kosteus, % | Tuulen suunta | Tuulen nopeus, m/s | Pilvisyys |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.6.11 | 12,5…14,0 | 82…88 | Itä | 2,3…6,0 | Sateista |
| 14.6.11 | 11,0…14,5 | 75…90 | Itä/kaakko | 2,5…4,0 | Pilvistä |