Kuva 1.

Vesikatto vuotaa monin paikoin. Ulkopuolelta vuotokohtia on ”mahdotonta” silmämääräisesti havaita.

Katteessa on jonkin verran sammalkasvustoa eli vesi ”viihtyy” paikoitelleen katteen pinnalla, vaikka katteen kallistus onkin hyvä

Kuva 2.

Vuotokohtia on etenkin läpivientien kohdilla. Katteen aluslaudoitus on silminnähden märkä. Katteen alapinnassa ei ole erillistä aluskatetta.

Kuva 3.

Kiinteistön huoltomies on asettanut vintille pahimpiin vuotokohtiin vesiastiat.

Kulkuväylien kovalevyjen pinnat ovat silti täynnä vesivuotojen aiheuttamia vuotojälkiä. Yläpohjan lämmöneristeet imevät vuotovedet itseensä ja luovuttavat ne hitaasti tuulettuen.

Kuva 4.

Toisen kerroksen opetustilojen kattolevyjen pinnoissa on vakavan näköisiä vuotojälkiä – osa levyistä on uusittu – vesikatteen vuotoja ei kuitenkaan ole saatu tukituksi, vaan uusia vuotoja on tullut.

Kuva 5.

Ensimmäisen opetustilakerroksen kattopinnoissa on tummentumia – todennäköisesti vesivuotojälkiä nämäkin – jäljet ovat samoilla kohdin, kuin yläpuolella olevien opetustilojen vuotojäljet.

Kuva 6.

Huonetilan 101 katossa on homepilkkuja tms. Kattolevystä on otettu näytepala ja toivottavasti se on tutkittu.

Kuva 7.

Suihkuhuoneessa tilassa 030 seinärakenteiden alaosissa kosteuspitoisuudet olivat erittäin korkeat. Pintarakenteiltaan tila on jo vanha ja tilojen käyttöaste on korkea.

Kuva 8.

Edelleen tila 030 – kuva puhukoon puolestaan – max. raja-arvo on 3,9 %.

Kuva 9.

Kellarikerroksen kosteiden tilojen ikkunapuitteissa ja   –karmeissa on kosteuden aiheuttamia vaurioita.

Kuva 10.

Rakennuksen Urheilutien puoleisella seinustalla pintakallistukset ohjaavat pintavesiä rakennukseen päin.

Kuva 11.

Etupihan betonirakenteisen sisääntulokatoksen katemateriaali vuotaa aiheuttaen betoniin vaurioita.

Kuva 12.

Ilmanvaihtoventtiilit ovat osin likaantuneet – olisikohan aika puhdistaa kanavat ja venttiilit?

LISÄÄ valokuvia CD-RW levyllä jpeg – formaatissa. Digikuvia on otettu myös asbestikartoituksesta.