| Tilaaja: Vantaan kaupungin tilakeskus, talonsuunnittelu/ Arto Alanko Kielotie 13 01300 VANTAA | Tilaus: Jouni Räsänen ja Pekka Wallenius Saap.pvm: 24.03.2006 |
| --- | --- |
| Kohde: Dickursby skola |
| Tehtävä: Näytteenotto timanttiporauksella, 4 kpl Karbonatisoitumissyvyyden määritys liuosmenetelmällä, 4 kpl Mikrorakennetutkimus ohuthieestä, 2 kpl Vetolujuustestaus, 2 kpl |

# NÄYTTEET

Näytteet porattiin Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:n toimesta 24.03.2006 tilaajan edustajan osoittamista kohdista. Näytelieriöiden (halkaisija Ø 50 mm) tunnukset olivat:  DS 1 – 4. Näytteet arvioitiin testauksiin soveltuviksi.

# TUTKIMUKSET

Laboratoriossa kaikista porauslieriönäytteistä tehtiin ensin karbonatisoitumissyvyyden määritykset liuosmenetelmällä standardia SS 13 72 42  soveltaen.

Tämän jälkeen näytteistä DS 1 ja DS 3 valmistettiin esi-impregnointien jälkeen noin 75 mm (pituus) x 25 mm (leveys) x 0,025 mm (paksuus) kokoiset ohuthienäytteet, jotka tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla. Tutkimuksissa noudatettiin soveltaen standardia ASTM C 856-02. Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:llä on Mittatekniikan keskuksen myöntämä FINAS-akkreditointi betonin ohuthietutkimuksille (T208, SFS-EN ISO/IEC 17025).

Porauslieriönäytteistä DS 2 ja DS 4 määritettiin päiden tasoittamisen jälkeen betonin vetolujuus standardia SFS 5445 soveltaen.

# TULOKSET

Tutkimustulokset koskevat tähän toimeksiantoon sisältyneitä näytteitä. Mikrorakennetutkimusten tulokset esitetään seuraavassa, karbonatisoitumistulokset ja vetolujuustulokset on esitetty liitteessä 1.

# Näyte DS 1, katos, alapinta

Näytteen pituus ohuthieessä on 46-51 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa).

- Alapinnassa on neljästä osakerroksesta koostuva, yhteensä 0,3-0,7 mm paksu pinnoiteyhdistelmä. Päällimmäisenä on huokoinen, enimmillään 0,4 mm paksu maali, jossa on havaittavissa vähän kuitumaisia ainesosia. Maalissa on kuitenkin mukana myös levymäisiä täytemineraaleja, joten hienäytteessä kuitumaisena näkyvät partikkelit voivat olla poikkileikkauksia niistä, eivätkä siis välttämättä koostu asbestista. Seuraavana on ohut tiivis maaliosakerros. Sitten on hyvin ohut, lähinnä kalkkimaalia muistuttava osakerros. Pohjimmaisena on sementtislammaukselta vaikuttava osakerros. Pinnoitekerrokset ovat säilyneet ehjinä ja keskinäiset kontaktit sekä kontakti betonin kanssa myös ehjinä.

- Betoni on karbonatisoitunut alapinnastaan 11-16 mm:n verran.

- Betonissa esiintyy harvakseen tiivistyshuokosia (Ø 0,05-2,5 mm). Ei havaittu lisähuokostusta, eikä betonia voida nykyvaatimusten mukaisesti luokitella pakkasenkestäväksi kosteusrasituksessa.

- Huokostilat ovat enimmäkseen täytteettömiä.

- Vesisementtisuhde ja hydratoitumisaste vaikuttavat tavanomaisilta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti, gneissi ja amfiboliitti. Sideaine-runkoainekontaktit ovat pääosin ehjiä.

- Näytteessä on noin 35 mm:n syvyydellä pinnasta lukien yksi sideaine-runkoainekontaktissa kulkeva, erittäin kapea (<0,01 mm), >7 mm pitkä mikrohalkeama, joka vaikuttaa kuivumiskutistumiseen liittyvältä. Ei havaittu pakkasrapautumiseen viittaavaa halkeilua.

# Näyte DS 3, katos, alapinta

Näytteen pituus ohuthieessä on 47-51 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa).

- Alapinnassa on viidestä osakerroksesta koostuva, yhteensä 0,4-1,4 mm paksu pinnoiteyhdistelmä. Päällimmäisenä on huokoinen, enimmillään 0,3 mm paksu maali, jossa on havaittavissa vähän kuitumaisia ainesosia. Maalissa on kuitenkin mukana myös levymäisiä täytemineraaleja, joten hienäytteessä kuitumaisena näkyvät partikkelit voivat olla poikkileikkauksia niistä, eivätkä siis välttämättä koostu asbestista. Seuraavana on ohut tiivis maaliosakerros. Sitten on hyvin ohut, lähinnä kalkkimaalia muistuttava osakerros ja tämän alla sementtislammaukselta vaikuttava osakerros. Pohjimmaisena on yleisesti pieniä ilmasulkeumia sisältävä tasoitelaasti, jossa graniittisen runkoaineen enimmäisraekoko on Ø 0,5 mm. Kaksi päällimmäistä osakerrosta ovat säilyneet ehjinä, mutta kolmen pohjimmaisen osakerroksen läpi kulkee yksi erittäin kapea (<0,01 mm) kutistumamikrohalkeama. Muuten kaikkien osakerrosten keskinäiset kontaktit sekä kontakti betonin kanssa ovat säilyneet ehjinä.

- Betoni on karbonatisoitunut alapinnastaan varsin syvälle eli 34-42 mm:n verran.

- Betonissa esiintyy harvakseen tiivistyshuokosia (Ø 0,05-5,5 mm). Ei esiinny lisähuokostusta, eikä betonia voida nykyvaatimusten mukaisesti luokitella pakkasenkestäväksi kosteusrasituksessa.

- Huokostilat ovat täytteettömiä.

- Vesisementtisuhde ja hydratoitumisaste vaikuttavat tavanomaisilta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti, gneissi ja amfiboliitti. Sideaine-runkoainekontaktit ovat pääosin ehjiä.

- Betonissa esiintyy yksi betonin pinnasta lähtevä, pintaa vastaan kohtisuora, hyvin kapea (0,01 mm), 6 mm pitkä kuivumiskutistumamikrohalkeama. Ei havaittu pakkasrapautumiseen viittaavaa halkeilua.

LIITE 1

KARBONATISOITUMISSYVYYDET

Testausikä:	-

Näytteet:       betoniporalieriöt, halkaisija 50 mm

| TUNNUS/ RAKENNE | karbonatisoitumissyvyys ulkopinta/alapinta, mm | karbonatisoitumissyvyys, sisäpinta/yläpinta, mm |
| --- | --- | --- |
|  | minimi | keskiarvo | maksimi | minimi | keskiarvo | maksimi |
| DS 1, katos | 11 | 16 | 27 | - | - | - |
| DS 2, katos | 14 | 20 | 40 | - | - | - |
| DS 3, katos | 27 | 34 | 44 | - | - | - |
| DS 4, katos | 18 | 22 | 40 | - | - | - |

# VETOLUJUUSKOKEIDEN TULOKSET

Testauspäivä:	07.04.2006

Näytteet:	betoniporalieriöt, halkaisija 50 mm

Menetelmä:		SFS 5445 (ilman tiheysmääritystä)

Vetolaite:		F15D EASY M2000

Testausikä:		-

| TUNNUS/ RAKENNE | VETO- NÄYTTEEN PITUUS (mm) | VETO- LUJUUS N/mm2 =MPa | MURTOKOHTA/ ETÄISYYS PINNASTA (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| DS 2, katos | 41* | 2,6 | 100% betoni, 30 mm alapinnasta, (Ø 8 mm:n teräs 18 mm:n peitesyvyydellä) |
| DS 4, katos | 40* | 1,7 | 100% betoni, 35 mm alapinnasta, (Ø 8 mm:n teräs 15 mm:n peitesyvyydellä) |

* Lieriön pituus pienempi kuin sen halkaisija.

By 42-oppaan (Betonijulkisivun kuntotutkimus, 2002) mukaan betonin vetolujuuden ollessa:

”luokkaa 0 Mpa, näytteessä on pitkälle edennyttä rapautumaa

luokkaa 0,5 – 1,0 Mpa, näytteessä on jonkinasteista rapautumaa

luokkaa 1,5 Mpa tai yli, näytteessä ei todennäköisesti ole merkittävää rapautumaa”.