Osoite	                   		Puh	            Fax	                      Ly-tunnus

N O V O R I T E

NOVORITE	    Laurinlahdentie 20              040-5540617    09-8845543     1052451-0

L a b o r a t o r i e s	    Laboratories Oy    02320 Espoo	  	    Intern.  www.novorite.fi

Aaro Kohonen Oy							LAUSUNTO 18.09.2002

Jouni Räsänen							AKO3

Koronakatu 2								sivuja yhteensä 2

02210 ESPOO

LAUSUNTO	 	KOHONEN2, mikrobitutkimus materiaalinäytteistä 13.09.2002,

näyteet otettu 11.09.2002

KOHDE		Hakunilan koulu, luokka 0029

TILAAJA	 	Aaro Kohonen Oy, Jouni Räsänen 13.9.2002, f. 8037715

jor@ako.fi

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5  vrk/28 ºC.  Epäsuora mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka							Hiivat	      Homeet 	    Bakteerit

9858.  M1, luokka 0029, lattian vinyylilaatta		M  	 	- 		+++

V  -		-/+

steriili homesieni

9859.  M2, luokka 0029, lattian vinyylilaatta		M 		+ 		++

homeitiöitä ja -rihmaston paloja

V  -		+

Penicillium		39 %

Aspergillus candidus 	23 %

Aspergillus ochraceus 	23 %

Aspergillus versicolor  	15 %

Viljelytulokset on luettu  5 vrk:n viljelyn jälkeen. Viljelyjä seurataan 7 vrk, jolloin mahdollisesti tapahtuneet  muutokset raportoidaan.

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Laboratories Oy:n kirjallinen lupa.

TUTKIMUSTULOKSET

Näytteestä 9858 (M1) todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän steriilin homesienen elinkykyisiä homeitiöitä.

Näytteestä 9859 (M2) todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja -rihmaston paloja sekä kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän pesäkkeitä tuottavia homeitiöitä.

Bakteerikasvustot voivat muodostaa homeiden tavoin terveydensuojelulain tarkoittaman terveyshaitan.

Yleistä mikrobeista

Tavallisin homesienisuku sisäilmassa on Penicillium ja ulkoilmassa Cladosporium.  Penicillium –suvun homeita on sisäilmassa lähes aina, joten niiden esiintyminen ei yleensä viittaa minkäänlaisen ongelman olemassaoloon.

On olemassa tietoa myös sellaisista homesienistä, joiden esiintyminen sisäilmassa viittaa kosteusvaurioon tai johonkin muuhun epätavalliseen mikrobilähteeseen.

Rakenteissa kasvaessaan erityisen haitallisina homesieninä voidaan pitää muun muassa seuraavia: Stachybotrys atra, Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Aspergillus ochraceus sekä Trichoderma  -, Fusarium –, Paecilomyces -, Acremonium- ja Chaetomium –suvun homeet sekä aktinobakteerit  (aktinobakteeri = sädesienibakteeri).

Espoossa 18.09.2002

NOVORITE Laboratories Oy

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Laboratories Oy:n kirjallinen lupa.