B 1 YLEISTIEDOT		RAKENNUSTAPASELOSTUS

1   RAKENNUSKOHDE

Rakennuksenkohteen nimi HAKUNILAN KOULU, PERUSPARANNUSVAIHTOEHTO

Osoite Hiirakkotie 9, 01200 VANTAA

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot (tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.) Tontin tiedot: - pinta-ala 10731 m2 - kaupunginosa 94 Hakunila - kortteli 94033 - tontti 8

Paloluokka Autopaikat P1

2 LAAJUUSTIEDOT

| SUUNNITELMISTA MITATUT | OHJELMAN MUKAISET |
| --- | --- |
| Bruttoala (brm2) peruskorj. 5554, keittiön laaj. 110, iv-koneh. 285 | Bruttoalan tavoite (brm2) |
| Hyötyala (hyam2) peruskorj. 4509, keittiön laaj. 92 | Hyötyala (hyam2) |
| Tilavuus (m3) peruskorj. 20650, keittiön laaj. 450, iv-koneh.1100 | Tilavuuden ennuste (m3) |

3 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

| RAKENNUTTAJA Osoite Vantaan kaupunki, Tilakeskus Kielotie 13, 01300 Vantaa | Puhelin 09-83911 |
| --- | --- |
| ARKKITEHTISUUNNITTELU Osoite P&R Arkkitehdit Oy Veturitie 7, 01300 Vantaa | Puhelin 09- 8386 250 |
| RAKENNESUUNNITTELU Osoite | Puhelin |
| LVI-SUUNNITTELU Osoite | Puhelin |
| SÄHKÖSUUNNITTELU Osoite | Puhelin |
| SISUSTUSSUUNNITTELU Osoite | Puhelin |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 1 | Maa- ja pohjarakennus |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentamisosien määrät |
| 11 | Raivaus ja purku - purku, katso ao. rakennusosien kohdat - rakenteissa asbestia ao. kartoituksen mukaan |  |
| 12 13 | Maankaivu Louhinta - maankaivua suoritetaan sadevesiviemärien ja viemärien korjausalueilla sekä rakennuksen vierustoilla - laajennuksen alueella | Alue Rakennus |
| 14 | Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus - ei ole | Alue Rakennus |
| 15 | Salaojat ja putkijohdot - salaojien korjaus/lisäys kosteusvauriokohdissa - tarkastus- ja viemärikaivojen luukut varustetaan kaksoiskansilla ja tiivistetään erillisen ohjeen mukaan - sadevesiviemärien ja viemärien painumien yms. korjaus - uudet salaojat laajennuksen ympärillä |  |
| 16 | Täyttö ja tiivistys - sadevesiviemärien ja viemärien korjausalueilla - laajennuksen alueella | Alue Rakennus |
| 17 18 | Rakentamisalueen pintarakenteet Ulkovarusteet - sisäpihan laatoituksen kallistuksia lisätään - rakennuksen vierustan kallistusten korjaus (ei länsisivulla) - maankaivualueiden ja rakennuksen vierustan pintarakenteiden korjaus - asfalttikorjaukset laajennuksen ympäristön liikennealueilla - betonikiveys laajennuksen sisäänkäyntien edustoilla |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 2 | Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus |  |
| 21 22 | Anturat perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit - kosteusvaurioiden kohdalla perusmuuri vedeneristetään - sokkeleissa korroosiovauriokohtien korjaus - sokkelit ylitasoitetaan ja maalataan akryylipinnoitteella - laajennuksen alueella uusia teräsbetonielementtejä |  |
| 23 26 | Kantavat alapohjat Maavaraiset laatat - painuneet alapohjalaatat uusitaan ja vaihdetaan alustäyttö - kosteusvaurioiden korjaus erillisen ohjeen mukaan - viemärien uusimisesta aiheutuvat korjaustyöt - laajennuksen alapohjalaatta maanvarainen teräsbetonilaatta |  |
| 25 27 | Väestönsuojarakenteet Erityisrakenteet - ei toimenpiteitä |  |
| 28 | Ulkopuoliset rakenteet - sisäänkäyntikatosten vedenpoistoaukkojen korjaukset, teräsosat huoltomaalataan, alapintojen lautaverhoukset maalataan - ulkoportaat uusitaan, teräsbetoniset kaiteet ja teräskaiteet kunnostetaan (teräsbetoniosat kuten jäljempänä tukimuurit) - tukimuureissa korroosiovauriokohtien korjaus - tukimuurit ylitasoitetaan ja maalataan akryylipinnoitteella - laajennuksen sisäänkäyntikatos teräsrakenteinen, vesikate huopakate, teräsosat maalataan |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 3 | Runko- ja vesikattorakenteet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentamisosien määrät |
| 32 | Kantavat väliseinät ja pilarit - liittymäkohtien saumaukset uusitaan - laajennuksen seinät ja pilarit teräsbetonielementtejä |  |
| 33 | Laatat ja palkit - yläpohjan TT-laattojen ja ulkoseinien liittymäkohdat tiivistetään - laattojen saumat ja putkien läpiviennit tiivistetään elastisella saumausmassalla - laajennuksen väli- ja yläpohjalaatat teräsbetonisia ontelolaattaelementtejä |  |
| 34 | Portaat - katso kohta 54 |  |
| 35 55 | Ulkoseinät julkisivurakenteineen Peruskorjaus: - vesipellit yms. julkisivupellitykset uusitaan (ei räystäspeltejä) - elementti- ja ikkunasaumaukset uusitaan - profiilipeltiverhoukset uusitaan - ulkoverhouksien taustatiloihin järjestetään tuuletus - ulkopuolen elastisia saumauksia korjataan ja lisätään - sisäpuoliset elastiset saumaukset uusitaan - rapautuneet tiilet ja saumauslaastit uusitaan/korjataan - betoniosien halkeamien ja korroosiovaurioiden korjaukset - betoniosat ylitasoitetaan polymeerimodifioidulla tasoitteella - sisäpihan sokkelien iv-säleikköjen poisto ja umpeen laittaminen - ulkoseinärakenteiden ja yläpohjan liittymäkohtien tiivistyskorjaukset - laaj. osittain teräsbetonisia sandwich- tai kuorielementtejä, osittain muovipinnoitetulla profiloidulla teräspellillä verhottuja |  |
| 36 37 38 | Ulkotasot ja parvekkeet Ullakko ja kattorakenteet Tilaelementit - keittiön vanhat kylmiöt puretaan - uudet keittiön kylmiöt vakiovalmisteisia elementtikylmiöitä |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 4 | Täydentävät rakenteet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentamisosien määrät |
| 41 42 | Ikkunat Erityisikkunat - tiivistykset uusitaan - heloitukset korjataan - sisä- ja ulkopuoliset lasitussaumaukset uusitaan - säilytettävät ikkunat huoltomaalataan - etelä- ja länsisivujen sekä sisäpihan ikkunat uusitaan - saumaukset liittyviin rakenteisiin korjataan / uusitaan - vesipellit uusitaan - kattoikkunoiden pielirakenteet uusitaan ja ilmavuodot tukitaan - kattoikkunoiden pellitykset uusitaan laajennuksen ikkunat ovat yleensä 2-puitteisia sisään aukeavia MSE- tyyppisiä ikkunoita alumiinisin ulkopuittein. |  |
| 43 44 | Ovet Erityisovet - ulko-ovet kunnostetaan ja huoltomaalataan - sisäpuolen maalatut puurakenteiset väliovet uusitaan - osa uusista sisäovista puurakenteisia lasiovia, osin dB-ovia - kosteiden tilojen uudet ovet laminaattipintaisia - käytävien ovet teräsprofiilirakenteisia lasiovia, osin uusia - palo-ovet teräsrakenteisia E30- ja E60-luokan ovia sekä puurakenteisia E30-luokan ovia - säilytettävien teräs-lasiovien teräsosat maalataan - ovia puretaan pohjapiirustusten mukaan - alustatilan kulkuaukkojen tiivistykset korjataan - saksiveräjät puretaan - suihku- ja keittiötilojen ovet LAMI-ovia |  |
| 45 46 | Kevyet väliseinät Erityisväliseinät ja jakoseinät - uudet väliseinät yleensä puhtaaksimuurattuja kalkkihiekkatiiliseiniä, vähäisin osin kipsilevyseiniä - uudet lasiseinät teräsprofiili- ja puurakenteisia - säilytettävien teräslasiseinien teräsosat maalataan, rikkoutuneet lasit uusitaan - uudet siirtoseinät puupintaisia osittain kiinnityspinnalla varustettuja, maalattuja - väliseiniä puretaan pohjapiirustusten mukaan |  |
| 47 48 | Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput Peruskorjaus: - portaiden teräskaiteet maalataan, puiset käsijohteet lakataan - talotikkaat, kattotikkaat ja -sillat kunnostetaan Laajennus: - portaiden kaiteet teräs-lasirakenteisia |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 5 | Pintarakenteet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentamisosien määrät |
| 51 | Vesikate - kattoikkunoiden ja läpivientien pellitykset uusitaan ja tiivistetään - vesikate ja räystäspellit on uusittu v. 2000 Vuotokohdat avataan ja vuotojen syyt selvitetään - laajennuksessa bitumikermikate |  |
| 52 | Sisäseinien pintarakenteet - peruskorjattavalla alueella pinnat uusitaan (vanhat verhoukset puretaan) - vanhoissa kivirakenteisissa seinissä yleensä huoltomaalaus - vanhoissa kipsilevyseinissä yleensä huoltomaalaus. Mahdolliset piilossa olevat vanhat kosteusvauriot selvitetään ja levyjen alapäät irroitetaan lattiasta - uusissa kivirakenteisissa seinissä yleensä maalaus - uusissa kipsilevyseinissä yleensä maalaus - altaiden taustoissa - lattiaan asti, pesutiloissa, keittiössä ja märissä tiloissa laatoitus, vanhat laatoitukset puretaan - laatoitusten alle tehdään vesieristys (sertifioitu järjestelmä) - saunan seinien panelointi uusitaan |  |
| 53 | Sisäkattojen pintarakenteet - peruskorjattavalla alueella pinnat uusitaan (vanhat verhoukset puretaan) - näkyvillä betoni-yms.pinnoilla yleensä huoltomaalaus - uudet alaslasketut katot yleensä kipsilevyä (käytävä-, eteis-, aula- yms. tiloissa reijitettynä, WC-, sos-, siivous- yms. tiloissa sileänä) - puku- ja pesutiloissa sekä tuulikaapeissa polttomaalattu alumiinipaneli - opetustiloissa 80% kattopinnasta vaimennettu 30 mm min. villalla, asennus irti katosta 70 mm - TT-laattojen saumausten uusiminen elastisella saumausmassalla yhtenäisenä väliseinien läpi (välis. puretaan saum. kohdalla) - kattojen seinien välisten saumausten korjaus - saunan katon panelointi uusitaan - keittiössä vaimennusverhous esim. Parafon Hygien, pesunkestävä |  |
| 54 | Porrashuoneiden pintarakenteet - portaiden askelmien ja lepotasojen mosaiikkibetonipinnat hiontapestään ja lohkeamat paikataan - katot ja lepotasojen alapinnat vaimennetaan 30 mm vaimennusverhouksella, vanhat verhoukset puretaan - seinät huoltomaalataan - uusi iv-konehuoneen porras teräsrak. ritiläporras, maalattu |  |
| 55 | Ulkoseinien pintarakenteet - katso kohta 35 |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 5 | Pintarakenteet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentamisosin määrät |
| 56 | Lattian pintarakenteet - pinnat uusitaan (vanhat pinnoitteet puretaan tasoitteineen. Puhdistuksen onnistuminen todetaan mikrobinäyttein) - yleensä pur-pintainen muovimatto - osittain liukastumisestematto esim. Tarasafe - tuulikaapeissa, porrashuoneissa, pesutiloissa ja wc-tiloissa keraaminen laatta - muissa kosteissa tiloissa ja teknisissä tiloissa muovimatto - keittiön akryylibetonipinnoite puretaan - keittiössä uusi epoksipinnoite (myös laaj. osalla) - alapohjan pinnoitus kosteutta läpäisevällä materiaalilla - lattioiden ja seinien liitoskohtien elastinen saumaus |  |
| 57 | Erityistilojen pintarakenteet - alustatila siivotaan - iv-konehuoneissa vaimennusverhoukset seinillä ja katoissa |  |
| 58 | Maalaus ja tapetointi Kuivat tilat - seinät: 2 x alkydivahvisteinen lateksimaalaus/huoltomaalaus - katot: 2 x lateksimaalaus/huoltomaalaus Kosteat tilat - seinät: 2 x alkydivahvisteinen lateksimaalaus/huoltomaalaus - katot: 2 x alkydivahvisteinen lateksimaalaus/huoltomaalaus Ikkunat - huoltomaalaus Puuovet - tehtaalla käsitellyt Teräsovet ja teräsikkunat - 2 x alkydilakkamaali/huoltomaalaus Kipsilevyseinät - maalaus/huoltomaalaus |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 6 | Kalusteet, varusteet ja laitteet |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentemisosien määrät |
| 61 | Kalusteet - peruskorjattavalla alueella kalusteet uusitaan - vakiomalliset kalusteet joissa kosteusvaurioitumisriski on otettu hyvin huomioon - erikoiskalusteet kalustepiirustusten mukaan |  |
| 62 | Varusteet - peruskorjattavalla alueella varusteet uusitaan - vakiomalliset varusteet ja laitteet - ikkunapenkit keraamista laattaa - verhokiskot liukuineen kaikissa tiloissa - sälekaihtimet puurakenteisissa ikkunoissa ja väliseinäikkunoissa - opetustiloissa pimennysverhot - numerokilvet ja nimitekstit - jalkasäleiköt, tuulikaappimatot |  |
| 63 | Laitteet ja koneet - keittiön laitteet ja koneet puretaan, pääosin uusitaan - uudet jakelulinjastojen laitteet ja kalusteet - uudet astianpalautuslinjaston laitteet ja kalusteet |  |
| 64 67 | Tilaryhmäkalusteet, varusteet ja laitteistot Väestönsuojan varusteet - ei toimenpiteitä |  |

B 2 RAKENNUSTYÖT

| 7 | Konetekniset työt |  |
| --- | --- | --- |
|  | Selostus ja laatutason kuvaus | Rakentamisosien määrä |
| 74 | Siirtotekniikka - ei toimenpiteitä |  |
| 71 72 73 | Sivu- ja aliurakat Lämpö-, vesi- ja viemärityöt Ilmanvaihtotyöt Sähkötyöt - katso lvis-rakennustapaselostukset |  |
|  | Rakennuttajan hankinnat |  |

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Arkkitehtisuunnittelu

P&R Arkkitehdit Oy Vantaa 21.06.2004

Rakennesuunnittelu

Tarkastus