##### TUTKIMUSSELOSTUS

Kohde:	Hakunilan koulu

Hiirakkotie 9

01200 Vantaa

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu

Kielotie 13

01300 VANTAA

Tehtävä:	Alapohjan alipaineistamiskoe

Laajuus:	Yläkerran maanvaraiset lattiat n. 1200m2

Tekijät:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

RI Riikka Sutela, Humi-Consulting Oy

Rkm Eero Salo, Humittest Oy

Saadut tiedot:

- Hakunilan koulun alustatilan seurantaraportti nro 1, 26.9.2001

- Hakunilan koulu / hajuhaitat, tarkastuskäynti 24.9.2001

- työpiirustuksia

- pääpiirustuksia

- rakennepiirustuksia

Tutkimusohjelma

- Tilapäisen alipaineistamisjärjestelmän rakentaminen

- Tilavuusvirta- ja paine-eromittaukset

- Järjestelmän toiminnan tarkistusmittaukset

Tutkimuskohde

Tutkimuskohde on 1970-luvulla valmistunut Hakunilan koulu. Rakennuksessa on kellari ja 1.kerros. Rakennuksessa on kuvan 1 mukainen maanvaraan valettu kantava alapohjarakenne. Maanvaraan valettua laattaa on noin 1200m2. Alustatilallista aluetta on noin 200m2 kellarikerroksen ja 1. kerroksen välissä.

Kuva 1. Hakunilan koulun alapohjarakenne.

Tutkimusaikataulu ja järjestelyt

- Alustavia mittauksia; 10.7.2002, 27.8.2002, 15.10.2002 sekä 30.10.−1.11.2002

- 10.7.2002 alipaineistuskokeen paine-eromittaukset alustatilasta

- 19.12.2002 alipaineistuskokeen paine-eromittaukset imupisteistä 2 ja 3

- 14.1.2003 alipaineistuskokeen paine-eromittaukset imupisteestä 1

- Koejärjestelyn purku ja paine-eromittausten mittausreikien paikkaus

Mittaustulokset

Alipaineistuskokeet

Mittaustulokset alipaineistuskokeista on esitetty taulukoissa 1…4. Taulukoissa mittauspisteiden positiivinen paine-ero tarkoittaa huoneilman olevan ylipaineinen alapohjan alapuoliseen tilaan nähden. Imupisteitä tehtiin kolme kappaletta, niiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Alipaineistuskokeiden aikaisten mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Ulko-olosuhteet alipaineistamiskokeiden aikana on esitetty taulukossa 5. Ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus on mitattu Vantaan Rajatorpasta ja tuulitiedot on saatu Ilmatieteen laitoksen Helsinki-Vantaan lentoaseman sääaseman mittauksista.

Taulukko 1. Alustatilojen alipaineistuksen mittaustulokset.

| Kokonaispoistoilmamäärä | 0 m3/h | 1590 m3/h |
| --- | --- | --- |
| Mittauspiste | Alipaine [Pa] |
| 17 | -5,3 | 55,7 |
| 18 | 0,4 | 45,4 |
| 19 | -3,8 | 42,0 |
| 20 | -1,6 | 25,2 |
| 21 | -,34 | 12,3 |

Taulukko 2. Imupisteen 2 mittaustulokset.

| Kokonaispoistoilmamäärä | 0 m3/h | 58 m3/h | 81 m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Imupiste 2 |  | 8410 Pa | 11680 Pa |
| Mittauspiste | Alipaine [Pa] |
| 7 | -21,0 | -19,5 | -18,9 |
| 10 25 mm:n etäisyys imupisteestä | -1,8 | 1860 | 2450 |
| 11 50 mm:n etäisyys imupisteestä | -2,2 | 840 | 1130 |
| 12 75 mm:n etäisyys imupisteestä | -2,5 | 500 | 680 |
| 24 | -7,6 | -1,0 | 0,2 |
| 29 | -7,3 | 36,5 | 47,1 |
| 30 | -5,9 | 2,9 | 5,2 |
| 31 | -12,3 | 3,7 | 6,5 |
| 32 | -8,3 | -5,6 | -3,8 |

Taulukko 3. Imupisteen 3 mittaustulokset.

| Kokonaispoistoilmamäärä | 0 m3/h | 52 m3/h | 74 m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Imupiste 3 |  | 9500 Pa | 12850 Pa |
| Mittauspiste | Alipaine [Pa] |
| 8 | -20,7 | -19,0 | -19,2 |
| 9 | -15,2 | -13,2 | -12,3 |
| 13 25 mm:n etäisyys imupisteestä | -6,2 | 1180 | 1480 |
| 14 50 mm:n etäisyys imupisteestä | -6,1 | 460 | 710 |
| 15 75 mm:n etäisyys imupisteestä | -4,7 | 430 | 550 |
| 16 | -10,7 | -10,9 | -9,7 |
| 22 | -6,7 | 26,8 | 39,3 |
| 23 | -6,6 | 80,8 | 106,5 |
| 24 | -8,9 | 13,7 | 21,2 |
| 25 | -7,9 | 2,3 | 5,6 |
| 26 | -5,7 | -5,1 | -4,3 |
| 27 | -14,0 | 14,8 | 24,5 |
| 28 | -14,7 | -4,7 | -1,3 |

Taulukko 4. Imupisteen 1 mittaustulokset.

| Kokonaispoistoilmamäärä | 0 m3/h | 50 m3/h | 102 m3/h |
| --- | --- | --- | --- |
| Imupiste 1 |  | 5750 Pa | 8500 Pa |
| Mittauspiste | Alipaine [Pa] |
| 1 | -3,8 | 1,3 | 2,7 |
| 2 | -9,0 | -3,1 | -1,7 |
| 3 25 mm:n etäisyys imupisteestä | -3,1 | 850 | 1170 |
| 4 50 mm:n etäisyys imupisteestä | -2,8 | 500 | 650 |
| 5 65 mm:n etäisyys imupisteestä | -2,8 | 340 | 460 |
| 6 | -6,9 | -1,2 | 1,0 |
| 30 | -3,7 | 22,6 | 32,8 |
| 32 | -2,8 | 2,7 | 6,8 |
| 33 | -4,0 | 8,0 | 12,6 |
| 34 | -4,5 | 14,6 | 23,0 |
| 35 | -6,0 | -1,6 | -0,3 |
| 36 | -3,5 | 4,7 | 7,4 |

Taulukko 5. Ulko-olosuhteet alipaineistamiskokeiden aikana

| Mittausajankohta | Lämpötila [(C] | Suhteellinen kosteus [%] | Ilman kosteussisältö [g/m3] | Tuulen nopeus [m/s] | Tuulen suunta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.7.2002 klo 8-17 | 23,8 | 66,2 | 14,2 | 4,3 | kaakko |
| 19.12.2002 klo 15-20 | 0,2 | 88,9 | 4,4 | 5,3 | lounas |
| 14.1.2003 klo 14-19 | -6,3 | 89,5 | 2,7 | 5,0 | itä-kaakko |

Kuvassa 2 on esitetty Hakunilan koulun 1. kerroksen pohjakuva. Kuvaan on hahmoteltu alustatilojen sijainnit sekä piirretty kellarikerroksen seinälinja. Lisäksi kuvaan on merkitty alipaineistamiskokeiden imupisteiden sijainnit. Kuvassa näkyvät myös kuvassa 3 esitettyjen perustusleikkauksien sijainnit.

Kuva 2. Hakunilan koulun1. kerroksen pohjakuva. Kuvaan on hahmoteltu punaisella alustatilojen sijainti. Sinisellä katkoviivalla on esitetty kellarikerroksen seinälinja. Kuvassa on esitetty perustusleikkauksien paikat leikkauksista 18 ja 20. Lisäksi kuvaan on merkitty alipaineistamiskokeiden imupisteet. Kuva ei ole mittakaavassa.

Kuva 3. Hakunilan koulun perustusleikkaukset 18 ja 20, joiden sijainti on esitetty kuvassa 2.

Alipaineistamiskokeiden mittaustulosten perusteella rakennuksen alapohjan reunaosia ei saada alipaineistettua. Kuvassa 3 on esitetty rakennuksen perustusleikkaukset, joiden sijainti on esitetty kuvassa 2. Leikkauksen 18 perusteella lattiarakenteesta on ilmayhteys eristekerroksen kautta seinärakenteeseen. Alapohjan alipaineistamisessa alapohjarakenteen reunaosat saavat korvausilmaa eristekerrosten kautta seinärakenteesta, joka vähentää paine-eroa alapohjarakenteen yli. Alapohjan alipaineistaminen onnistuu kuitenkin reuna-osia lukuun ottamatta. Pysyvien imupisteiden sijoitus ja tarvittavat ilmamäärät on esitetty erillisessä suunnitelmassa.

Helsinki 14.5.2003	_______________________________

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy, DI Ari-Veikko Kettunen

# Text boxes

Imupiste 3

18

20

Imupiste 2

Imupiste 1