##### TUTKIMUSSELOSTUS

Kohde:	Hakunilan koulu

Hiirakkotie 9

01200 Vantaa

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu

Kielotie 13

01300 VANTAA

Tehtävä:	Rakenteiden tiiviyskokeet

Laajuus:	Alustatilat 120 m2 + 80m2, alustatilasta erotettu varasto ja varasto 0067

Tekijät:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

RI Riikka Sutela, Humi-Consulting Oy

Rkm. Eero Salo, Humittest Oy

Saadut tiedot:

- Hakunilan koulun alustatilan seurantaraportti nro 1, 26.9.2001

- Hakunilan koulu / hajuhaitat, tarkastuskäynti 24.9.2001

- työpiirustuksia

- pääpiirustuksia

- rakennepiirustuksia

Tutkimuskohde

Tutkimuskohde on 1970-luvulla valmistunut Hakunilan koulu. Rakennuksessa on kellari ja 1.kerros. Rakennuksessa on pääosin maanvaraan valettu kantava alapohjarakenne. Maanvaraan valettua laattaa on noin 1200m2. Alustatilallista aluetta on noin 200m2 kellarikerroksen ja 1. kerroksen välissä. Rakennuksessa on kuvan 1 mukainen välipohja.

Kuva 1. Hakunilan koulun välipohjarakenne.

Kuvassa 2 on esitetty Hakunilan koulun 1. kerroksen pohjakuva. Kuvaan on hahmoteltu alustatilojen sijainnit sekä piirretty kellarikerroksen seinälinja.

Tutkimusaikataulu

- Alustatilan vuotokohtien selvitys 10.7.2002

- Alustatilasta erotetun varaston ja varasto 0067 vuotokohtien selvitys 16.4.2003

Kuva 2. Hakunilan koulun1. kerroksen pohjakuva. Kuvaan on hahmoteltu punaisella alustatilojen sijainti. Sinisellä katkoviivalla on esitetty kellarikerroksen seinälinja. Kuva ei ole mittakaavassa.

Tutkimustulokset

Alustatila alipaineistettiin puhaltimilla ja yläpuolisista huonetiloista selvitettiin alustatilan vuotokohdat Dräger CH216 ilmavirtausmerkkisavuja hyväksi käyttäen. Kuvassa 3 on esitetty pohjoispään alustatilasta ja kuvassa 4 eteläpään alustatilasta löytyneet ilmavirtausten vuotokohdat huonetiloihin. Vuotokohdat luokiteltiin kolmeen luokkaan 1, 2 ja 3, vähäisestä runsaaseen vuotoon.

Kuva 3. Hakunilan koulun pohjoispään alustatilasta löytyneet ilmanvuotokohdat huonetiloihin ja niiden suuruusluokka asteikolla 1-3, vähäisestä runsaaseen vuotoon.

Kuva 4. Hakunilan koulun eteläpään alustatilasta löytyneet ilmanvuotokohdat huonetiloihin ja niiden suuruusluokka asteikolla 1-3, vähäisestä runsaaseen vuotoon.

Alustatilasta erotettu varasto ja varasto 0067 alipaineistettiin puhaltimella ja tilojen sisäpuolelta selvitettiin varastotilojen vuotokohdat Dräger CH216 ilmavirtausmerkkisavuja hyväksi käyttäen.

Kuvassa 5 on esitetty alustatilasta erotetusta varastotilasta löytyneet ilmavirtausten vuotokohdat huonetiloihin. Vuotokohdat luokiteltiin kolmeen luokkaan 1, 2, 3 ja 3+, vähäisestä runsaaseen vuotoon. Yksittäisiä vuotokohtia on merkitty varastotilaan lyijykynällä tehdyin nuolin, katso kuva 7. Kuvassa 6 on esitetty kuvat varastotilan koteloinneista, jotka eivät ole tiiviitä. Kuvassa 7 on esitetty kuvaan 5 merkitystä seinälinjasta löytyneistä vuotokohdista yksittäinen vuotokohta, jossa lattiassa on silmämääräisesti arvioiden noin 1-2 mm reikä, josta on savulla havaittuna merkittävää ilmavuotoa varastotilaan.

Kuva 5. Hakunilan koulun alustatilasta erotetusta varastosta löytyneet ilmanvuotokohdat ja niiden suuruusluokka asteikolla 1-3+, vähäisestä runsaaseen vuotoon.

Kuva 6. Hakunilan koulun alustatilasta erotetusta varastotilan koteloinnit, jotka eivät ole tiiviitä.

Kuva 7. Yksittäinen vuotokohta ja sen havaitseminen savulla.

Varasto 0067 toimii nykyisellään opetustilana. Tilasta löytyneet ilmavirtausten vuotokohdat on esitetty kuvassa 8. Vuotokohdat luokiteltiin kolmeen luokkaan 1, 2, ja 3, vähäisestä runsaaseen vuotoon. Kuvassa 9 on esitetty valokuvat IV-kanavasta ja sen takana olevasta nurkasta, joka ei silmämääräisesti tarkasteltuna ole tiivis. Ko. nurkan tiiviyttä ei voitu savulla tarkistaa tilan ahtauden vuoksi.

Kuva 8. Hakunilan koulun opetustilana toimivasta varastosta 0067 löytyneet ilmanvuotokohdat ja niiden suuruusluokka asteikolla 1-3, vähäisestä runsaaseen vuotoon.

Kuva 9. koulun opetustilana toimivan varaston 0067 IV-kanava ja sen takana oleva nurkka, joka ei silmämääräisesti tarkasteltuna ole tiivis.

Helsinki 14.5.2003 		________________________

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy,	 DI Ari-Veikko Kettunen

# Text boxes

pilarin tyvi 3

viemärin tyvi 3

tiiliseinän ja lattian yhtymäkohta seinän molemmin puolin 3

pilarin tyvi 2

pilarin tyvi 3

tiiliseinän ja lattian yhtymäkohta

sähkökaappi 3

tiiliseinän ja lattian yhtymäkohta 2

tiiliseinän ja lattian yhtymäkohta 2

pilarin tyvi

tiiliseinän ja lattian yhtymäkohta 2-3

liimajalkalista 2-3

seinän ja lattian

yhtymäkohta 1-3

pilarin tyvi 1

pilarin tyvi 2

pilarin tyvi 3

seinän ja lattian

yhtymäkohta 3-3+

seinän ja lattian

yhtymäkohta 3+

seinän ja lattian

yhtymäkohta 2

oven pielet 3

jalkalistan yläreuna 1-3

oven pielet 2

jalkalistan yläreuna 1-2

jalkalistan yläreuna 2-3

patterin läpiviennit 2

seinän ja katon

yhtymäkohta

kuva 7

IV-kanavan vierustat

pilarin tyvi 3