Kosteusmittaus

| Hakunilan koulu Hiirakkotie 9 01200 VANTAA Työajankohta: 13.5.2005 - Työnumero: 14111 ( 080505010004 ) Loppuraportti 9.8.2005 |  |
| --- | --- |
| Tilaaja / Laskutus / Remontti / Kohteen yhteyshenkilö / | Vantaan kaupunki Korjausrakennusyksikkö, Jari Ahvenlampi Tervahaudantie 1, 01400 VANTAA puh. 0400-615428 sähköposti: jari.ahvenlampi@vantaa.fi |

Tiivistelmä

- Sadevesiviemäri ja viemäri kytketty väärin - Tukkeutunut talvella ( jäätyminen ) - Katon sulamisvedet on tulvineet tiloihin 1061 - 1064 pesualtaan kautta - Vesi pääsi lattian halkeamien kautta alakertaan tiloihin 0041 - 0043 - Vantaan kaupunki on tehnyt pintamittauskartoituksen - Pinnoitteet on purettu yläkerrasta vauriohuoneista - 13.5. on tehty mittauspisteet betoni - ja eristekerrokseen yläkertaan - 13.5 on mitattu eristekerros ja 17.5 on mitattu betonilaatta - Mittauksissa on todettu hieman kohollaan olevia kosteusarvoja tilassa 1064 ulkoseinän luona ja keskivaiheilla eristetilassa ja kohonnutta kosteutta osassa mittauspisteissä pintabetonissa vahinkoalueeksi merkityllä alueella - Todettiin, että rakenteet on osittain kuivuneet vaurioalueelta - Koneellinen kuivatus on asennettu 17.5 tilakuivaimilla ja infrapunasäteilylämmittimillä tehostettuna - 18.5 asennetaan 1064 eristetilaan imukuivatusta - Arvioitu kuivamisaika on n. 2...3 viikkoa - Alakerran ( 0041 - 0043 ) kosteusmittaukset suoritetaan alkuviikosta 21.5 alkaen ja koneellinen kuivatus asennetaan mittaustulosten saamisen jälkeen

Rakennuksen tiedot:

| Rakennusvuosi: | 1976 |
| --- | --- |
| Kerrosluku: | 2 |
| Perustiedot: | Betonielementtirunkoinen |
| Käyttövesiputkisto: | kuparia |
| Lämmitysjärjestelmä: | Vesikeskuslämmitys patterein |

| Rakenteet: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rakenteen kuvaus 1062 opetustila, 1064 kirjasto Pinnoite ( purettu ) - pintabetonilaatta n. 5 cm - muovikalvo - styrox - eriste - betonilaatta |  | Rakenteen kuvaus 1063 opetustila, 1061 kielistudio Pinnoite ( purettu ) - pintabetonilaatta n. 7 cm - muovikalvo – kantava teräsbetonilaatta |  |  |

Toimenpide-ehdotukset

Toimenpide-ehdotus

- Avattu lattioita ja seinärakenteita tiloista 1061 ... 1064 sekä 0041 ... 1043 - Desinfiointi - Koneellinen kuivatus - Kuivaustyön jälkeen rakennustyöt tehdään RYL 2000 ja RakMK C 2 : n mukaisesti entiseen tasoon

Valokuvat ja havainnot kohteesta

|  | Tila 1064 Mittauspisteet 1,2 ja 3 A) 1 ja 2 B) 3 |
| --- | --- |
|  | Mittauspisteiden 1 ja 2 luota pintabetonilaattaa piikattu auki sekä poistettu eristettä |
|  | Tila 1064 |
|  | Tila 1062 |
|  | Tila 1063 |
|  | Tila 1061 |
|  | Tila 1061 vesi tulvi altaan kautta lattialle |

Pohjakuvat

Pohjakuvat ovat ohjeellisia, eivät mittakaavassa.

Pohjakuva ja mittaustulokset

Mittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 1 | 47 | 23 | 9,7 | Mittaussyvyys: 5 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 2 | 81 | 20 | 14,0 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 13.5.2005 klo. 10.00 |
| 3 | 92 | 22 | 17,9 | Mittaussyvyys: 5 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 4 | 61 | 21 | 11,2 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 13.5.2005 klo. 10.00 |
| 5 | 39 | 23 | 8,0 | Mittaussyvyys: 5 cm , Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 6 | 84 | 19 | 13,7 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 13.5.2005 klo. 10.00 |
| 7 | 92 | 21 | 16,9 | Mittaussyvyys: 5 cm , Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 8 | 92 | 21 | 16,9 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Kantava teräsbetonilaatta | 17.5.2005 |
| 9 | 69 | 22 | 13,4 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Kantava teräsbetonilaatta | 17.5.2005 |
| 10 | 35 | 22 | 6,8 | Mittaussyvyys: 5 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 11 | 92 | 21 | 16,9 | Mittaussyvyys: 5 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 12 | 66 | 15 | 8,5 | Mittaussyvyys: 5 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 13 | 96 | 21 | 17,6 | Mittaussyvyys: 5 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 14 | 58 | 20 | 10,0 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 13.5.2005 |
| 15 | 46 | 19 | 7,5 | Mittaussyvyys: 5 cm , Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 17.5.2005 |
| 16 | 29 | 21 | 5,3 | sisäilma | 13.5.2005 |

Tämä raportti on laadittu vuotovahinkokartoituksen tueksi eikä sovellu käytettäväksi muussa yhteydessä.

Välimittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  | Alakerta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 1 | 87 | 21 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 25.5.2005 |
| 1 | 90 | 21 | 14,1 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 25.5.2005 |
| 2 | 90 | 21 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 25.5.2005 |
| 2 | 76 | 21 | 11,7 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 25.5.2005 |
| 3 | 93 | 22 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 25.5.2005 |
| 3 | 96 | 21 | 15,3 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 25.5.2005 |
| 4 | 87 | 21 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 25.5.2005 |
| 4 | 91 | 20 | 13,3 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 25.5.2005 |
| 5 | 90 | 21 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 25.5.2005 |
| 5 | 83 | 21 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 25.5.2005 |
| sisäilma | 41 | 22 | 6,8 |  | 25.5.2005 |

Välimittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  | Alakerta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 6 | 47 | 23 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 10.6.2005 |
| 7 | 84 | 22 |  | -”- | 10.6.2005 |
| 8 | 85 | 22 |  | -”- | 10.6.2005 |

Välimittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  | Alakerta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 9 | 33 | 22 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 20.6.2005 |
| 10 | 58 | 22 |  | -”- | 20.6.2005 |

Välimittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  | Alakerta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 11 | 63 | 25 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 6.7.2005 |
| 12 | 66 | 25 |  | -”- | 6.7.2005 |
| 13 | 84 | 24 |  | -”- | 6.7.2005 |
| 14 | 67 | 24 |  | -”- | 6.7.2005 |
| 15 | 64 | 24 |  | -”- | 6.7.2005 |
| 16 | 69 | 24 |  | -”- | 6.7.2005 |
| 17 | 76 | 24 |  | -”- | 6.7.2005 |
| 18 | 78 | 24 |  | -”- | 6.7.2005 |
| sisäilma | 47 | 24 |  |  | 6.7.2005 |

Loppumittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  | Alakerta |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 19 | 61 | 25 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 14.7.2005 |
| 20 | 77 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| 21 | 66 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| 22 | 64 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| 23 | 77 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| 24 | 75 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| 25 | 66 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| 26 | 62 | 25 |  | -”- | 14.7.2005 |
| sisäilma | 51 | 25 | 9,8 |  | 14.7.2005 |

- Koneellinen kuivatus on ollut päällä 17.5-20.6.2005 ja 25.5-14.7.2005 välisinä aikoina

- Rakenteet on todettu pinnoitekelpoisiksi 20.6.2005 ja 14.7.2005(Alakerta)

- Mittaukset tehty betoni-mittausohjeen mukaisesti (RT 14-10675)

Välimittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 27 | 38 | 22 | 6,0 | Mittaussyvyys: 10 cm Mittaustapa: Porareikä , Eristekerros | 3.6.2005 |
| 28 | 47 | 22 | 7,4 | -”- | 3.6.2005 |
| 29 | 62 | 21 | 8,5 | -”- | 3.6.2005 |
| 30 | 64 | 21 | 9,9 | -”- | 3.6.2005 |
| 31 | 29 | 22 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 3.6.2005 |
| 32 | 93 | 22 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 33 | 31 | 22 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 34 | 88 | 21 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 35 | 91 | 21 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 36 | 30 | 21 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 37 | 90 | 22 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 38 | 38 | 20 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 39 | 34 | 21 |  | -”- | 3.6.2005 |
| 40 | 47 | 22 |  | -”- | 3.6.2005 |

Loppumittaustulokset

Mp = mittapiste

| Vaisala |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mp nro. | RH % | t °C | g/m³ | Kuvaus | pvm. ja klo |
| 41 | 37 | 26 |  | Mittaussyvyys: 6 cm Mittaustapa: Betoni, porareikä , Pintabetonilaatta | 20.6.2005 |
| 42 | 31 | 26 |  | -”- | 20.6.2005 |
| 43 | 33 | 26 |  | -”- | 20.6.2005 |
| 44 | 28 | 26 |  | -”- | 20.6.2005 |
| 45 | 73 | 26 |  | -”- | 20.6.2005 |
| 46 | 70 | 26 |  | -”- | 20.6.2005 |
| 47 | 34 | 26 |  |  | 20.6.2005 |
| sisäilma | 29 | 26 | 5,9 |  | 20.6.2005 |

# Text boxes

Väli- ja loppumittauspisteet + numero

Väli- ja loppumittauspisteet + numero