Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI   24.5.2003

tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA3

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA3, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus 13.5.2003

KOHDE		Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9, 01200 Vantaa, luokka 1092 (P4)

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu, 12.5.2003

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Luokka 1092 (P4), lattia, 1x PVC 			B2 	3.1 - 4.5

Käytävän lattia luokan ulkopuolella, 1x PVC -laatta	B2 	3.6 - 4.8

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

11   vrk/22 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HAK1.  IV -koneen 1TP-1 tuloilmakammion seinän 	M 	+ 	-

villaeriste 					homeitiöitä ja -rihmastoa

V  - 	+

Phoma		50 %

Cladosporium	25 %

steriili homesieni 	25 %

HAK2.  Luokka 1092 (P4), katon oikea ulkonurkka, 	M 	+ 	-

sadevesiviemärin läpiviennin juuresta 		homeitiöitä

V  -	+

Penicillium 		34 %

Chaetomium 	33 %

Phoma 		33 %

HAK3.  Luokka 1092 (P4), sadevesiviemäriputken 	 M 	- 	-

eristeet putken alaosasta

V  -	-

HAK4.  Luokka 1092 (P4), vasemmasta ulkonurkasta 	M 	- 	+

kaapin takalevyn ja ulkoseinän välinen rako

V  -	-

HAK5.  Luokka 1092 (P4), takaväliseinän sisältä 	M 	+ 	-

kaapin takalevyn ja ulkoseinän välinen rako 	homeitiöitä

V  -	-/+

Aspergillus versicolor

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Saadun tiedon mukaan rakennuksen alapohja on puhdistettu ja järjestetty alapohjan ilmanvaihto. Tutkitun huoneen lattianpäällyste on vaihdettu. Lattianpäällysteen alusta tarkastettiin yhdestä kohdasta. Tarkastetussa kohdassa lattia on puhdistettu hyvin.

Luokan opettajalta paikalla saadun tiedon mukaan luokan perällä on aistittu hajuhaittoja ja koettu ärsytysoireita.

Tuloilmakoneessa on hapsottavia mineraalivillaeristeitä (kuva 1). Villaeristeistä otetusta näytteestä HAK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Luokan oikeassa ulkonurkassa on kattoviemäriputki. Putken katossa olevan läpiviennin juuresta otetusta näytteestä HAK2 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Mikrobinäytteen tulos ei viittaa merkittävään, mikrobipitoiseen ilmavuotoon viemärin läpiviennin kohdalta katon rakenteista.

Kattoviemärin alaosan eristevilloista otetusta näytteestä HAK3 ei todettu mikrobeja eikä mikrobikasvua.

Luokan vasemmassa ulkonurkassa on seinään kiinnitetty kaappi. Kaapin takalevyn ja ulkoseinän välissä on kapea rako. Raossa ilmankierto voi olla puutteellista, jolloin lämpötila laskee raossa talvella ja voi johtaa materiaalien kosteuspitoisuuden nousuun sekä mikrobikasvuun. Raosta otetusta näytteestä HAK4 todettiin mikroskopoimalla hyvin vähäistä bakteerikasvua. Näytteestä ei todettu homemikrobeja eikä homekasvua.

On mahdollista, että kaapin kuitulevystä tehdyssä takalevyssä on merkittävää bakteerikasvua kauempana näytteenottokohdasta.

Luokan levyrakenteisen takaseinän sisältä otetusta näytteestä HAK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdasta ei todettu mikrobikasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella Tuloilmakoneen heikkolaatuisten kuitueristeiden poistamista sekä IV -koneen ja -kanaviston puhdistamista.

Suosittelemme luokan ulkoseinään asennetun kaapin irrottamista paikoiltaan ja kaapin takalevyn vaihtamista uuteen, valmiiksi pinnoitettuun levyyn. Suositus perustuu mahdollisuuteen, että kaapin takalevyssä voi olla merkittävästi haitallista bakteerikasvua, vaikka näytteenottokohdasta bakteerikasvua todettiin vain hyvin vähän. Suosittelemme ulkoseinän pyyhkimistä kaapin kohdalta pitkävaikutteisella desinfiointiliuoksella ja kaapin asentamista siten, että ilma pääsee helposti kiertämään kaapin ja ulkoseinän välissä.

Espoossa   24.5.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet: 		-  Valokuva 1

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.