Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI 26.9.2004

Tilakeskus, talonsuunnittelu			 	VANTAA63HAKNLK

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA63HAKNLK, luokan h. 0043 (A4)  mikrobitutkimus

17.9.2004

KOHDE		Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9, 01200 Vantaa,

huone h. 0043 (A4)

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tilakeskus, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi / Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden sijainti 	    B2

on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

betoniseinä

4.3 	           5.0 		4.3 	         3.4

HAK2

sa4.3				       sa10.1

8.5

tiiliseinä

alajuoksu 62.0/A2

HAK1

5.0 				          4.0

sa8.6

5.4 	              4.9 	 	4.6 		  avattu betoniseinä  							   ikkunan alapuolella

sa3.8

2.7

sa7.1

5.5 	              	4.4

4.5     6.2

4.6         5.6

sa3.5				          sa3.5  tiiliseinä

6.2 	4.6 	               7.3         4.0 	   sa4.3  5.8

tiiliseinä

lattian kostea alue 	=

Opetustila h. 0043 = A4

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

6/7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HAK1.  Ikkunaseinän alajuoksu (märkä max 62.0 p%/A2)	M  	+ 	+++ 						homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+++

Penicillium

tunnistamaton homesieni

HAK2.  Oikea takanurkka, lattia PVC –laatan alta 	M 	- 	+++

bakteerikasvua ja runsasta

MVOC -muodostusta

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Huoneessa oli voimakas mikrobiperäinen haju.

Saadun tiedon mukaan vettä on tullut lattialle runsaasti ikkunaseinän kohdalta. Seinän levytykset ja eristevillat on poistettu ikkunoiden alapuolelta. Puurunko on paikoillaan.

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia lattiasta ikkunaseinän vierestä sekä pieneltä alalta käsienpesualtaan kohdalta ja vasemmasta etunurkasta. Ikkunaseinän puisesta alajuoksusta saatiin korkeita lukemia.

Ikkunoiden kohdalta ulkoseinän märästä alajuoksusta otetusta näytteestä HAK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home –ja runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Huoneen oikeasta takanurkasta lattian PVC –laatan alta otetusta näytteestä HAK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua ja runsasta MVOC –muodostusta (MVOC = mikrobien tuottama haihtuva orgaaninen yhdiste). Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä home- eikä hiivamikrobeja. Näytteenottokohdasta ei todettu homekasvua.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme avatun ulkoseinän puurungon vaurioituneen osan tai koko rungon poistamista. Suosittelemme betoniulkokuoren ja jäljellejäävine muiden betonipintojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novotriol 483:lla.

Seinän avatun osan betonirakenteet ovat edelleen kosteita. Suosittelemme betonirakenteiden kuivattamista ja seinän konstruoimista uudelleen kuivatuksen jälkeen. Rakennusteknisillä parannuksilla tulisi estää vesien pääsy sisälle uudestaan. Seinän kosteustekninen toimivuus tulisi myös tarkistaa.

Suosittelemme PVC –laattojen poistamista lattian kosteista kohdista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Tämän jälkeen puhdistettu betonipinta voidaan desinfioida Novitrol 483:lla ja kuivattaa tai jättää kuivumaan pinnoituskuivaksi. Käsityksemme mukaan vauriokohdat voidaan päällystää PVC –matolla tai PVC –laatoilla, jos peruskorjaus toteutetaan 2 -3 vuoden kuluessa.

Lattioiden ja seinien sekä pilareiden liittymäkohdissa olevat pienet raot olisi syytä tiivistää elastisella tiivistysmassalla.

Espoossa   27.9.2004

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Liitteet  		- Kuvat 1 ja 2

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.