ATK-luokan katossa oli viemärin tuuletusputken ympärillä kosteuden aiheuttama jälki. Jäljen kohta oli pintakosteuden osoittimella mitattuna kuiva. Vesi on vuotanut putken ja TT-laatan betonin välistä ja/tai läpiviennin paikkalaastin ja TT-laatan välistä.

Pois lohkeilleen maalin kohdalta pintakosteuden osoittimella mitattuna rakenne oli kuiva. Kun mitattiin putken vierellä olevasta putken läpiviennin paikkauslaastista oli se hieman kosteampi, ei kuitenkaan märkä. Tämä viittaisi nyt havaitun vuodon jatkuneen jonkin aikaan. Rakenne on päässyt kastumaan heti putken vierellä vuotokohdan läheisyydessä. Vettä ei kuitenkaan välttämättä nyt ole tullut sisälle asti ennen kuin se oli havaittu 06.03.2003. Vuoto kohta on jälkien perusteella vanha, ilmeisesti jo useiden vuosien ajan vaikuttanut. Rakenne vuotanee vain hetkittäin vuoden aikana, koska rakenne oli nyt kuiva.

Viereisen luokan K2 katossa oli viemärin tuuletusputken läpivienti, jonka ympärillä olevissa akustovillalevyissä oli kosteuden aiheuttamia jälkiä. Jäljet havaittiin aiemman tutkimuksen yhteydessä, mutta silloin villat eivät olleet märkiä.

Vauriojälkien kohdalta aivan putken vierellä villa oli käsin kosketellen märkä.