Ansas 11:n ansasterästen liitoskohta. Liitoksessa ei ollut korroosiota.

Ansas 15:n ansasterästen liitoskohta. Liitoksessa ei ollut korroosiota.

Tukimuurin näytteiden ottokohta.

Julkisivuissa oli paikoitellen pinnassa olevista teräksistä ja betonin karbonatisoitumisesta johtuvaa betonin lohkeilua ja ruostuneita teräksiä.

Sokkeli näytteiden SO 4 ja SO 5 ottokohdalla oli betonin pinnasta irronnut maalia ja betoni oli haljennut.

Pohjakerroksen ikkunoiden alapuolella olevissa paikalla valetuissa julkisivuissa oli pinnassa olevista teräksistä ja betonin karbonatisoitumisesta johtuvaa betonin lohkeilua. Itäjulkisivulla teräkset olivat myös ruosteessa koska julkisivua ei ollut maalattu. Kuvan näytteet JS 6 ja JS 7.

Pilarielementtien alapuolella oli laastisaumat. Saumat olivat halkeilleet, lohkeilleet ja paikoin tippunut pois. Julkisivupinnassa on havaittavissa ohuthietutkimuksen mukaan kuivumiskutistumisesta johtuvaa halkeilua.

Elementtisaumat olivat halkeilleet. Vaakasaumat olivat paikoin erivärisiä kuin pystysaumat. Kummistakin otettiin elementtisaumanäytteet. Saumat eivät sisältäneet raja-arvoa ylittävää määrää PCB:tä mutta lyijyä niissä oli moninkertaisesti yli raja-arvon.

Eteläjulkisivulla oli kummankin sisäänkäyntikatoksen vierellä elementin pääty halkeillut. Tässä voi olla kyse terästen korroosiosta tai jopa pakkasrapautumisesta.

Välipohjan kohdalla olevassa paikalla valetussa betonipalkissa oli useita kuormitusperäisiä pystysuuntaisia halkeamia. Palkki kannattelee tiilimuurausta.

Kaikilla julkisivuilla oli sandwich-elementeissä runsaasti kuivumiskutistumisesta johtuvia halkeamia. Halkeamat eivät johdu pakkasrapautumisesta.