Luokan 0029 ulko-oven kuramaton kohdalla alapohjarakenne oli märkä kuvassa olevien kosteusmittauspisteiden, kuramaton, ruuvitaltan ja seinän rajaamalla alueella. Märin kohta oli viemäriputkien vierellä. Seinän vierellä säilytetään ulkokenkiä.

Luokan 0029 perusmuurissa oli kosteuden aiheuttama jälki. Lattia on luokan seinien viereltä painunut (15 mm.

Käytävän 0002 alapohja oli painunut teknisen käsityöluokan vastaisen seinän viereltä, portaiden alla, ( 5…12 mm 6 m matkalla.

Kipsilevyseinissä oli 19 mm tai 2 x 13 mm levytys ja teräsrankarunko. 1. kerroksen käytävillä oli uusittu vesivahingon kastelemia levytyksiä, muttei puhdistettu runkojen alapuolia ja uusittu seinän toisen puolen levytyksiä.

Auditorion viereisen huoneen 0031, meikkaus, perusmuurissa oli viemäriputken läpivienti, jonka ympärillä betonirakenne oli märkä. Kosteus on tullut rakenteeseen joko ulkoa viemäriputken ja rakenteen välissä tai rakenteessa ko. kohdassa havaittujen halkeamien kautta.

Ruokalan keittiössä ovien karmit oli upotettu akryylibetoniin. Karmien alaosat olivat kuitenkin yhä kovia eivätkä ainakaan lattiapinnan yläpuolella lahonneita.

Luokan 1011 yläpohjan alapinnalla olevassa akusto-levyssä oli kosteuden, ilmeisesti kattovuodon, aiheuttama jälki. Samanlaisia kattovuotojen aiheuttamia jälkiä oli paikoitellen muuallakin. Vuodot ovat poistuneet vesikaton katteen uusimisen myötä.

Tekstiilityö luokan katossa oli yläpuolisten WC:den viemäriputkien läpivientien ympärillä kosteuden aiheuttamia jälkiä. Jäljet ovat vanhoja ja kuivuneita.

Kummankin porrashuoneen katossa oli IV-venttiilin ympärillä olevat akustolevyt tummuneet ilmavirtausten mukana kuljettamista epäpuhtauksista.

Yläpohjassa oli höyrynsulkuna bitumikermi. Kermeissä lienee reikiä, koska paikoitellen 1. kerroksen kattojen akustolevyissä oli tummia ilmavuotoihin viittaavia jälkiä. Tummumat ovat saattaneet aiheutua myös lämpövuodoista.

Länsisiiven käytävässä WC:n 1082 seinässä ollut kosteusjälki on korjattu uusimalla tiilet.

Edellisen kuvan kohta seinän yläpäässä. Kosteusjäljen on aiheuttanut jokin kuvassa näkyvistä IV-, viemärintuuletusputken- tai kattoviemärin läpivienti yläpohjassa.

Edellisten kuvien vasemmalla puolella oli viemärin tuuletusputken kohdalla kosteusjälkiä akustolevyissä. Vastaava vaurio on saman käytävän pohjoisosan WC:issä.

Kattoikkunoiden pielirakenteiden yläosissa oli lämpövuodoista aiheutuneita tummumia. Kuvassa pielirakenteen alaosassa näkyvien TT-laattojen reunojen ja pielirakenteen levyjen välistä tuli merkkisavulla tehtyjen havaintojen mukaan ilmavirtauksia yläpohjan eristetilasta. Pielirakenne oli vain 75 mm paksu, joten eristettä siinä on vain hyvin vähän jos ollenkaan. Rakenne ei ole alkuperäisten suunnitelmien mukainen.

Ruokalan tarjoilutiskin viereisen kattoikkunan pielissä oli runsaasti kosteuden aiheuttamaa maalin irtoamista. Kattoikkunan tiivisteet olivat irronneet ja roikkuivat sisällä. Tiivisteet olivat irronneet useissa kattoikkunoissa. Tiivisteen jättämistä raoista virtasi runsaasti ilmaa sisälle rakennukseen.

Kattoikkunan pellitys on yhtenäinen vesieristeen pinnasta kattoikkunan tiivisteen alle. Rakenteessa ei ole alkuperäisten suunnitelmien mukaista tuuletusta.

Ikkunoiden karmit olivat kuluneet helojen kohdalta, helat olivat löystyneet ja linna-tiivisteet repeilleet tai kuluneet.

Etelä ja länsijulkisivuilla ikkunoiden puuosat olivat haristuneet. Maalipinta oli pääosin kuvan mukaisesti kunnossa. Haristuneet puuosat olivat haurauta ja niissä olevat halkeamat lisäävät niiden vaurioitumista. Lasituksien saumausmassat olivat irtoilleet ja massan sekä puitteen tai lasin väleihin oli muodostunut rakoja.

Ikkunoiden vesipellit olivat sinkittyjä ja maalattuja. Peltien maalaus oli paikoitellen kulunut. Peltien saumaukset liittyviin rakenteisiin oli tehty ohuena kerroksena pellin päälle. Tällainen sauma ei kestä vanhettuaan pellin lämpöliikettä.

Länsijulkisivulla oli ikkunoiden alapuolisia seinärakenteita uusittu. Vesipeltien saumaukset olivat erittäin epäsiistejä ja pellit olivat paikoitellen vääntyneet. Kallistukset olivat pääosin kunnossa. Sisäpihalla pohjakerroksen ikkunoiden vesipeltien kallistukset olivat liian loivia.

Sokkelin päällä oli peltipintaisissa julkisivuissa vesipellit. Vesipellit olivat kiinni julkisivupelleissä, joten tuuletusta ei julkisivun taakse ollut. Tuuletusrakoa ei ole myöskään ikkunoiden vesipeltien alla. Tiilimuurauksen ja peltijulkisivun välinen rako oli yleensä saumattu saumausmassalla. Paikoitellen siinä oli rakoja muurauksen saumauslaastin kohdalla.

Muurauksen yläpuolella olevat pellit olivat kiinni muurauksessa, ei tuuletusrakoa muurauksen taakse. Peltien yläpuolella peltien ja betonin välit oli saumattu elastisella massalla. Peltien ja massan väliin oli muodostunut rakoja. Pelleissä ei ollut kallistuksia ulospäin.

Betoni ja peltijulksivujen välisiä rakoja ei ollut saumattu. Vedellä on tuulenpaineen avustamana reitti rakenteisiin.

Etelä ja länsijulkisivuilla muurauksen yläosissa oli tiilen ja saumauslaastin rapautumista, joko pakkasen tai lämpölaajenemisen aiheuttamaa. Betoniraketeissa oli kaikilla julkisivuilla pakkasrapautumiseen viittaavaa halkeilua.

Länsijulkisivulla oli seinän yläosan sandwich-elementeissä säännöllisin välimatkoin (500…600 mm) pystysuuntaisia halkeamia. Halkeamat saattavat olla ansaiden kohdalla. Alkuperäisissä suunnitelmissa ei löytynyt mainintaa ansaiden ruostumattomuudesta. Kuvan elementissä on runsaasti pakkashalkeilua.

Betonielementeissä oli kaikilla julkisivupinnoilla runsaasti pakkashalkeilua, kuten on kaikissa näissä julkisivuvalokuvissa havaittavissa.

Välipohjan kohdalla oli julkisivun betonirakenne paikalla valettu. Kuvan tumma jälki on seinälle valuneen veden aiheuttama. Pohjakerroksen ikkunan oikeassa yläreunasta lähtee pystysuuntainen halkeama betonirakenteen läpi alhaalta ylös. Halkeamia oli ko. rakeessa useita pohjois-, itä- ja eteläjulkisivuilla.

Edellisen kuvan rakenteessa oli pilarielementtien kohdalla valesaumat, joiden pohjalle oli muodostunut halkeamia. Pilarielementtien ja pilarikuorielementtien kohdalla oli elementin ja alapuolisen rakenteen väli saumattu laastilla. Laastiin oli muodostunut halkeamia ja laastia oli paikoin rapautunut pois.

Etelä sivulla oli sisäänkäyntien viereisissä sandwich-elementtien päissä pakkasrapautumiseen ja teräskorroosioon viittaavaa halkeilua.

Elementtisaumaukset olivat halkeilleet kaikilla julkisivuilla.

Itäsivulla oli muutamien ikkunoiden alapuolilla paikalla valetuissa betonijulkisivuissa teräskorroosion aiheuttamaa betonin rapautumista ja ruostuneita teräksiä näkyvissä. Tuuletusikkunoiden yläpuolella oli tippapellit.

Länsijulkisivulla peltipinnoista oli irronnut maalia.

Ensimmäisessä kerroksessa koillisnurkan sisäänkäynnin vierellä oli sokkelin betoni rapautunut.

Eteläsivulla olevat portaat olivat rapautuneet otsapinnoistaan. Teräskaiteista oli irronnut maalia ja niissä oli ruostetta.

Eteläsivun ylemmät portaat olivat rapautuneet askelmien ulkoreunoista.

Pohjoissivulla olevissa portaissa oli otsapinnoissa jonkin verran rapautumista. Betonisten kaiteiden yläpintojen betoni oli lohkeillut.

Sisäänkäyntien katoksien vedenpoistoaukon kohta oli korkeammalla kuin muu kattopinta lukuun ottamatta lounaisnurkan sisäänkäyntiä. Vesi lammikoituu katoksien päälle.

Sisäpihan etelään olevan julkisivun IV-korvausilman ottoaukon alareuna oli vain 250…700 mm laatoituksen tai portaiden yläpuolella.

Pohjoiseen olevan julkisivun IV-korvausilma-aukko oli 850…1200 mm laatoituksesta tai portaista. Talvella sisäpihalle kerääntyvä ja tuiskuttava lumi pääsee korvausilmakanavaan.