# Havukallion koulun Hammashoitola

# Tarkastuskertomus ja toimenpide-ehdotus

1. Kohdetiedot:

Havukallion koulu, Peltoniemenkuja 1, 01360 Vantaa.

Koulu on rakennettu v. 1979-80. Runko on teräbetonia ja julkisivut tiiliverhottu. Vesikatto on bitumihuopaeristetty tasakatto.

Hammashoitola toimii Havukallion koulun siipirakennuksessa ylimmässä kerroksessa. Työpisteessä on neljä hammashuollon hoitohuonetta, välinehuolto, sosiaalitilat ja terveydenhoitajan tilat.

Yhteyshenkilöt:

Raimo Eklund, piirirakennusmestari, Vantaan kaupunki / Korjausrakentaminen / puh. 0405886275 ja f.83923409, e-maili: raimo.eklund@vantaa.fi

Mikko Korosuo , toimistoarkkitehti / Vantaan kaupunki / Talonsuunnittelu, 83922377 ja faksi 83924096, e-maili: mikko.korosuo@vantaa.fi

Jukka Jalomies , rakenneinsinööri / Vantaan kaupunki / Talonsuunnittelu, 83923486 ja faksi 83924096, e-maili: jukka.jalomies@vantaa.fi

Pirjo Pehrsson, Korso-Koivukylän vastaava hammashuoltaja, puhelin 09-83923827 ja w-maili: pirjo.pehrsson@vantaa.fi

2. Tilaus: Kosteusvaurioselvityksen toimeksianto:

Tilauskirje 19.12.2002 ”Tilaus Terveyshaitta-asteen ja tutkimustarpeen selvittämisestä”.

3. Toimeksiannon laajuus:

Hammashoitolan terveyshaitta-asteen ja ensisijaisen tutkimustarpeen määritys.

- Hammashoitolan toimitilojen kosteusvaurioiden kartoitus Mikko Korosuon luovuttaman asiakirja-aineiston pohjalta,

- sisäpuolisten vesivaurioiden kartoitus,

- jatkotoimenpide-ehdotuksen laatimisen.

4. Esitetyt asiakirjat:

Vantaan kaupunki / Työsuojelu / Työpaikka käynti / Muistio 22.8.2002 kello 10-11.15. Henkilökunnan pyytämä tarkastus, työsuojeluvaltuutettu teki työpaikkakäynnin.

Vantaan kaupungin Rakennusviraston talonsuunnitteluosaston 1.7.1979 laatima työpiirustus: 2-kerros  Osa C 1:50 ja A4-kokoinen osakopio 1:100 tarkastettavista tiloista (liite 1).

Muistion 22.8.2002 mukaan Hammashoitolan vesikatto on vuotanut useampana vuotena ja aiheuttanut vesivahinkoja ja 10 vuotta sitten vesikaton vuoto on kohdistunut huoneeseen 3 ja tällöin osa katon akustolevyjä on vaihdettu ja vanhat akustolevyt ovat uusia tummempia.

Rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, joka on päällä kello 5.00-23.00. Huoneilman on henkilökunta kokenut raskaaksi ja varsinkin aamuisin on tuntunut homeen hajua. Välinehuollon autoklaavin vedenpoistoputki on johdettu vapaasti lattiakaivoon ja  poistovedet pääsevät osittain valumaan lattialle. Muovisia lattia laattoja on osittain irronnut ja niissä näkyy värimuutoksia. Autoklaavi on päällä pitkin päivää. Pimiössä pesukoneen takaa on tihkunut vettä alla olevaan aluslevyyn ja kaapistoon. Pesukoneen alta oli aluslevy vaihdettu ja kaapisto oli todettu märäksi ja homeenhajuiseksi.

5. Katselmus

Katselmus suoritettiin 17.2.200 kello 13.00-14.30, läsnä olivat Vantaan kaupunki / Korjausrakentaminen / piirirakennusmestari Raimo Eklund, Korso-Koivukylän vastaava hammashuoltaja Pirjo Pehrsson ja allekirjoittanut.

Havaitsemistapa:

Virheellisyydet todettiin näköhavaintona.  Lämpömittarina käytettiin kaukomittaavaa laservalokohdistimella varustettua RAYTEK Raynger ST80 Proplus Enhanced ja kosteusilmaisimena käytettiin Humitest MC-100S rakennekosteusmittaria, jonka toiminta perustuu rakenteen kapasitanssiin.

Yleistä tarkastuksesta

Tarkastuksessa kartoitettiin kosteusvauriot ja niiden syyt.

Tarkastettiin seuraavat asiat:

Hammashoitolan seuraavat tilat: Välinehuolto (2048) ja Pimiö (2047), Hammashoito 2 (2049) ja huone 205 Siivousvälineet (2038) ja porrashuone sekä alemmassa kerroksessa oleva Lämmönjakohuone. Suluissa olevat huonenumerot ovat vuoden 1979 työpiirustukseen numero 015 merkityt huonenumerot.

Tarkastuksessa todettiin seuraavat virheet ja kosteusvauriot

Välinehuolto (2048)

Lattia oli päällystetty muovilaatoilla ja lattiassa oli kiristysrenkaalla varustettu valurautainen lattiakaivo, johon autoklaavista johdetaan 100 asteinen pesuvesi. Välinehuoltaja Aila Fabritiuksen kertoman mukaan tilassa oli aikaisemmin ollut vesikaton vuotoja, jotka olivat loppuneet vesikaton korjauksen seurauksena.

Lattiapäällysteestä päätellen välinehuolto on ollut alun perin kuiva tila, sillä lattiapäällyste on kuivien tilojen pintamateriaali. Lattiakaivo tehdään märkiin tiloihin. Työpiirustuksessa vuodelta 1979 piirustusnumero 015 on huone 2048 Välinehuolto ja siihen liittyvä 2047.

Lattialla kaivon vierellä oli pintakosteuden ilmaisimella tutkittaessa havaittavissa kohonneita kosteusarvoja ja lattia oli muilta osin kuiva.

Koska lattiapinnoite ei ole vedeneristävä, kastuvat alla olevat rakenteet jatkuvasti ja aiheuttavat märkänä pysyessään hyvät kasvuolosuhteet mikrobikasvulle.

Näytteitä ei otettu ja mielestäni lattian korjaustyön yhteydessä pinnat tulee puhdistaa ja desinfioida ennen uudelleen pinnoitusta.

Henkilökunta on oirehtinut ja kokenut hajuhaitat työssään. Pimiöhuone on suorassa yhteydessä oven kautta välinehuoltotilaan.

Homeenhaju viittaa homekasvustoon, joka on peräsin kastuneista lastulevyrakenteisista kalusteista. Homeen haju on aina merkki kosteusvauriosta ja saattaa aiheuttaa terveyshaittaa  henkilökunnalle.

Haitta-arvio käyttäjille: 4-erittäin merkittävä (terveyshaitta mahdollinen).

Haitta-arvio rakenteille: 3-merkittävä (vaurio etenee rakenteissa).

Kosteusvaurion arvio: Keskimääräinen kosteusvaurio.

Pimiö (2047)

Pimiöhuone ovat käsittääkseni suunniteltu kuiviksi tiloiksi, sillä lattiakaivoa ei alkuperäisiin työpiirustuksiin ole merkitty. Pimiössä on lastulevyrakenteisia kalusteita ja pesukone.

Pimiön lastulevykalusteisiin oli pesukoneen poistoletkusta vuotanut vettä ja kalusteen sokkeli oli kastunut ja saanut vesivaurioita. Huoneessa oli ummehtunut haju, joka mielestäni vaikutti homeen hajulta.

Haitta-arvio käyttäjille: 4-erittäin merkittävä (terveyshaitta mahdollinen).

Haitta-arvio rakenteille: 3-merkittävä (vaurio etenee rakenteissa).

Kosteusvaurion arvio: Keskimääräinen kosteusvaurio.

## Hammashoito 2 (2049)

Vesikaton vuotojen jälkeen oli alakaton akustolevyt osittain vaihdettu ja vanhojen ja uusien levyjen väriero oli selvästi havaittava.

Lavuaarin lähellä oli lattiassa ja seinän alaosassa pintakosteuden ilmaisimella tutkittaessa havaittavissa kohonneita kosteusarvoja, kun seinä ja lattia oli muulta osin kuiva.

Haitta-arvio käyttäjille: 2-vähäinen.

Haitta-arvio rakenteille: 2-vähäinen (vaurio ei etene rakenteissa).

Kosteusvaurion arvio: Vähäinen kosteusvaurio.

Siivousvälineet 205 (2038)

## Katossa ollut vanha vesikaton vuoto. Lattia ja seinä lavuaarin lähellä kuiva. Lattian muovimaton hitsatut saumat paikoin auki.

Haitta-arvio käyttäjille: 1-ei haittaa.

Haitta-arvio rakenteille: 3-merkittävä (vaurio etenee rakenteissa).

Kosteusvaurion arvio: Vähäinen kosteusvaurio.

## Taukotila

Taukotilassa ilmanvaihto on koettu huonoksi.

Haitta-arvio käyttäjille: 1-ei haittaa.

Haitta-arvio rakenteille: 1-ei haittaa.

Kosteusvaurion arvio: Ei kosteusvauriota.

## Porrashuone

Porrashuoneen akustolevyissä vanhoja vesikaton vuodon jälkiä.

Haitta-arvio käyttäjille: 1-ei haittaa.

Haitta-arvio rakenteille: 3-merkittävä (vaurio etenee rakenteissa).

Kosteusvaurion arvio: Vähäinen kosteusvaurio.

## Lämmönjakohuone

Lattiakaivojen kuivumisen seurauksena tilaan vuotaa viemäriverkostosta viemärin hajua joka saattaa kulkeutua epätiiviiden rakenteiden kautta yläpuolella sijaitsevaan hammashoitolan tiloihin.

Haitta-arvio käyttäjille: 4-erittäin merkittävä terveyshaitta.

Haitta-arvio rakenteille: 1-ei haittaa.

Kosteusvaurion arvio: Ei kosteusvauriota.

6. Toimenpide-ehdotukset

Välinehuolto (2048)

Lattian päällyste tulee vaihtaa kestämään autoklaavin 100 asteisen poistoveden rasituksen ja lattiapäällysteen tulee täyttää vedeneristysvaatimukset. Tavallinen lattian muovimatto kestää ainoastaan +28 asteista vettä ja uusi lattiapäällyste voisi olla esimerkiksi keittiön lattioihin tarkoitettua kuumaa vettä kestävä laminoitua muovimattoa. Vedeneristys tulee nostaa seinille vähintään 100 mm. Seinien pinnoitus tulee suorittaa kosteusolosuhteita kestävillä materiaaleilla.

Autoklaavin vedet tulee johtaa lattiakaivoon kiinteällä poistoviemärillä. Tämä johtaa lattiakaivon vaihtamiseen. Lattiakaivon tulee olla mieluimmin ruostumattomasta teräksestä valmistettu ja viemärin tulee kestää 100 asteisen poistoveden rasitus.

Kaikki kalusteet tulee olla märkiin olosuhteisiin tarkoitettuja kalusteita ja niiden sokkelit tulee olla säätöjaloilla kalusteen lattiasta irrottavaa mallia.

Välittömästi suoritettavat korjaukset:

- pesukoneen ja autoklaavin vedenpoisto ohjattava kiinteästi viemäriin,

- vedeneristys kuntoon lattioissa ja lattiakaivot ,

-  kastuneiden kalusteiden vaihto kosteutta kestäviin.

Pimiö (2047)

Pesukoneen poistoputki tulee asentaa kiinteästi viemäriin johdettavaksi lvi-suunnittelijan ohjeiden mukaan.

Lattian päällyste tulee vaihtaa ja sen tulee täyttää vedeneristysvaatimukset. Mikäli lattialle pääsee kuumaa vettä yli +28 astetta, tulee uuden lattiapäällysteen olla esimerkiksi keittiön lattioihin tarkoitettua kuumaa vettä kestävä laminoitua muovimattoa. Vedeneristys tulee nostaa seinille vähintään 100 mm. Seinien pinnoitus tulee suorittaa kosteusolosuhteita kestävillä materiaaleilla. Lattiakaivo on rakennettava tarvittaessa (suunnittelija määrittää tarpeen).

Kaikki kalusteet tulee heti vaihtaa märkiin olosuhteisiin tarkoitettuihin kalusteisiin ja niiden sokkelit tulee olla säätöjaloilla kalusteen lattiasta irrottavaa mallia.

Välittömästi suoritettavat korjaukset:

- pesukoneen ja autoklaavin vedenpoisto ohjattava kiinteästi viemäriin,

- vedeneristys kuntoon lattioissa ja lattiakaivot ,

-  kastuneiden kalusteiden vaihto kosteutta kestäviin.

## Hammashoito 2 (2049)

Alakaton akustolevyt suositellaan vaihdettaviksi uusiin puhtaisiin levyihin.

Lattian päällysteen vaihtaminen vedeneristeenä toimivaan lattiapäällysteeseen  jo huoneessa sijaitsevan lavuaarin vuoksi.

Siivousvälineet 205 (2038)

Lattian päällysteen vaihtaminen vedeneristeenä toimivaan lattiapäällysteeseen  jo huoneessa sijaitsevan lavuaarin vuoksi.

## Taukotila

Taukotilassa ilmamäärät tulisi mitata ja säätää rakennusmääräykset täyttäviksi.

## Porrashuone

Alakaton akustolevyt suositellaan vaihdettaviksi uusiin puhtaisiin levyihin.

## Lämmönjakohuone

Lattiakaivojen kuivumisen estäminen esimerkiksi, varustamalla ne XYR-Finlan Oy:n hajulukolla.

Välittömästi suoritettavat korjaukset:

- lämmönjakohuoneen lattiakaivojen tiivistäminen.

7. Muut asiaan vaikuttavat seikat, jotka ovat käyneet ilmi tarkastuksessa:

Ilmanvaihdon toimivuuden varmistaminen ja tuloilman ohjaus huoneissa. Ilmanvaihdon käyntiajat siten, ettei ilmanvaihtoa suljeta kokonaan yön ja eikä viikonloppujen aikana.

Päiväys ja allekirjoitus: Espoossa 14.03.2003.

___________________________________________________

Pertti Rautamäki, rakennusinsinööri, SNIL

Rakentajain Tuotekehittelypalvelu Oy, SKOL r.y. Jäsen

Oravannahkatori 1, 02120 Espoo

Puhelin 09-8843150 Pertti Rautamäen tavoittaa parhaiten 0400432843 ja faksi 09-88169130, Pertti Rautamäen sähköposti: prins@co.inet.fi

Liitteet:

Liite 1: 	Tarkastuskertomuksen  valokuvat: kolme sivua.

Liite 2	Hammashoitolan pohjapiirustus.