HAVUKOSKEN KOULU		IV-RAPORTTI

Tarhakuja 2

01360 VANTAA			8.8.2013

Tutkimuksessa havaitut virheet, viat ja puutteet ilmanvaihdossa, sekä korjausehdotus:

- Kirjaston ja luokkatilan 231 tuloilmakanavat ovat liian ahtaat ja tästä johtuen tuloilmamäärät jäävät jopa 75 % vajaiksi.

- 289 musiikkiluokan tuloilman päätelaitteet eivät riitä puhaltamaan luokan peräosaan missä oppilaat ja opettaja pääasiassa oleskelevat.

Tästä johtuen on huono ilmanlaatu oleskelu-alueella.

- 256, 258, 259 ja 261 (fys. kem. biologia ja maantieto) luokissa homeen hajua ja katossa olevat villalevyt ovat joskus kastuneet kattovuotojen vuoksi. Ilmanvaihto on riittävä.

- Kotitalousluokkien ilmanvaihto on vain lisäaikakytkimien takana, eli normaalisti ilmanvaihtoa ei ole ollenkaan.

- Koko koulun ilmanvaihto on pääosin epätasapainossa, etenkin auditoriossa.

Korjausehdotus edellä mainituille asioille:

- Kirjaston ja luokan 231 kanavointia tulisi muuttaa sekä kanavakokoja suurentaa.

- 289 musiikkiluokan tulopäätelaitteiden sijainti tulisi viedä luokan peräosaan.

- 256, 258, 259 ja 261 luokkien kastuneet kattovillat tulisi poistaa ja korvata uusilla.

- Kotitalousluokkatilojen iv:n ohjaus tulisi muuttaa niin, että tiloissa on ilmanvaihtoa aina kun pääkone on käynnissä.

- Automatiikka tulisi tarkastaa etenkin vyöhykepeltien osalta.

- Auditorion lisäaikakytkimen käynti aikaa tulisi lisätä 3-4h. (nyt 2h)

- Koko rakennuksen ilmanvaihto tulisi mitata ja säätää.

- Edellä mainitut asiat ja korjausehdotus esitetään Timo Sippolalle.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail: petri.eerola@jhakanen.fi