###### Havukosken koulu

Tarhakuja 2, 01360 Vantaa

Ilmanvaihdon korjaustoimet

J.Hakanen Oy(Eerola)raportin(8.8.2013)ja muiden selvitysten perusteella tehtävät toimenpiteet:

Kotitalousluokkien 066 ja 070(osa C 1.krs)ilmanvaihto vain lisäaikakytkimen takana.

Tulokojeen 1TK(osat B/C ullakkokrs ivkh301), poistokojeen 1PK3(vesikatto) ja luokkien vyöhykepeltien ohjauksien muuttaminen niin, että luokkien tulo/poistoilmanvaihto toimii aina, kun tulokoje on päällä.

Kirjaston 228 ja luokan 231(osa B 2.krs)tulokanavat(D200)1m matkalta palkin reikälävistyksien takia… liian pienet, jolloin ilmamäärät n25% vajaat suunnitelluista(2dm3/sm2).

Kanavoinnin muuttaminen ja suurentaminen D250:ksi(palkin alitus…?)ja ilmamäärien säätäminen piirustuksen mukaisiksi.

Auditorion 239(osat B/C 1. ja 2.krs)tuloilmanvaihto pääosin istuinten alta lattiapuhalluksella alustatilan kammiosta. Ilmanvaihto epätasapainossa.

Ilmanvaihdon tasapainottaminen suunnitelmien mukaiseksi. Käyntiajan lisääminen lisäaikakytkimestä nykyisestä 2tunnista 3-4:llä tunnilla.

Luokissa 256, 258, 259 ja 261(osa C 2.krs)homehajua(katoissa kattovuodoista kastuneita villalevyjä). Tilojen ilmanvaihto ok.

Kastuneiden kattolevyjen poistaminen ja korvaaminen uusilla.

Musiikkiluokan 289(osa D 2.krs)(A:13mx8m)tuloilman seinällä olevien päätelaitteiden heittopituus liian lyhyt kattamaan koko tilan – takaosassa huono ilmanlaatu.

Tuloilmanjaon muuttaminen siten, että esim jatketaan tulokanavia(2kpl D200)tilan katossa luokan sisälle ja asennetaan tilaan uudet kattohajottimet.

Rakennus varustettu n30 vyöhykepellillä(moottorisulkupeltejä).

Peltien automatiikan ja toiminnan tarkistaminen.

Koulun ilmanvaihto pääosiltaan epätasapainossa(kanavien nuohous tehty 2010!).

Ilmanvaihdon mittaaminen  ja säätäminen

Timo Sippola

Tilakeskus