VANTAAN KAUPUNKI  		Mittauspöytäkirja

YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristöterveydenhuolto			15.11.2005

Talonsuunnittelu
Korosuo Mikko

Kielotie 13

01300 Vantaa

Dnro 3118/2005

ILMANVAIHTO- JA HIILIDIOKSIDIMITTAUS

MITTAUSTEN SYY	Tutkimuspyyntö puutteellisten sisäilmaolosuhteiden johdosta. Huoneilman lämpötilat vaihtelevat sekä vuorokauden, että vuodenajan mukaan.

KOHDE		Helsinge Skola lisärakennus
Ylästöntie 3, 01510 Vantaa

MITTALAITTEET 	Testo 445 hiilidioksidimittari, Testo 512 paine-eromittari ja Vaisala HM 34 kosteus- ja lämpötilamittari. Paine-ero mittari on kalibroitu 13.7.2005 ja kalibrointi on voimassa 12.7.2006 asti.

POISTOILMANVAIHDON MITTAUS 10.11.2005

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Luokissa 1, 2 ja 3 on kolme tuloventtiiliä ja neljä poistoventtiiliä (lattiapinta-alat noin 60 m²). Luokassa 4 tuloventtiilejä on kaksi ja poistoventtiilejä kolme ja lattiapinta-ala noin 40 m².

Luokkien poistoilmavirrat mitattiin. Tuloilmavirtoja ei mitattu. Aistinvaraisen arvion perusteella luokkien tuloilmanvaihto todettiin toimivaksi. Mittaustulokset ja vuoden 1993 työpiirustukseen merkityt suunnittelu-arvot esitetään oheisessa taulukossa.

|  | Luokka 1 | Luokka 2 | Luokka 3 | Luokka 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mitattu | 219 l/s | 212 l/s | 193 l/s | 148 l/s |
| Suunniteltu | 190 l/s | 190 l/s | 190 l/s | 120 l/s |

Tiloissa on suora huonekohtaisesti termostaattiohjattu sähkölämmitys. Luokan 1 lämpötila mitattiin välittömästi oppitunnin päättymisen jälkeen, jolloin sisäilman lämpötila oli +25 oC. Tuloilman lämpötila oli +22 oC.

HIILIDIOKSIDIPITOISUUS MITTAUS 11.11.2005

Luokan 1 sisäilman hiilidioksidipitoisuus mitattiin kaksoistunnin aikana. Mittari sijoitettiin opettajan pöydän ja luokan oven väliselle alueelle, jossa mittari ei ollut oppilaan tai opettajan välittömässä läheisyydessä eikä myöskään tuloilmavirtauksen kohdalla. Mittausten aikana luokassa oli 34 oppilasta ja yksi opettaja. Luokan normaali oppilasmäärä36 on luokkatilan pinta-alaan(60 m²) suhteutettuna suurehko.

Hiilidioksidipitoisuus saavutti hieman alle 30 minuutissa lähes 1200 ppm:n tason. Mittausjakson maksimipitoisuus oli 1254 ppm ja keskiarvo 1123 ppm. Liitteessä 1 on mittausjakso esitettynä pitoisuuden ja ajan funktiona.

Sisäilman lämpötila oppitunnin alussa oli 23 oC ja suhteellinen kosteus 39 %. Oppitunnin lopussa lämpötila oli 25 oC ja suhteellinen kosteus 38 %.

# HIILIDIOKSIDIN OHJEARVO

## Sisäilman kohonnut hiilidioksidipitoisuus viittaa ilmanvaihdon riittämättömyyteen, joten sille ei voida ilmoittaa mitään erityistä terveydellistä ohjearvoa. Jos sisäilman hiilidioksidipitoisuus on yli 1500 ppm, sisäilman laatu ei ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla. Tyydyttävänä hiilidioksidipitoisuutena voidaan pitää arvoa 1200 ppm ja hyvänä 900 ppm.

ILMANVAIHDON OHJEARVOT

Ilmanvaihdon tarkoituksena on poistaa sisäilmasta epäpuhtauksia ja samalla huolehtia puhtaan korvausilman saannista. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 määräykset ja ohjeet 1987, annetaan ilmanvaihdon tilakohtaisia ohjearvoja. Koulujen opetustilojen henkilöperusteiseksi ohjearvoksi annetaan 6 l/s,hlö ja pinta-ala perusteiseksi ohjearvoksi 3 l/s,m2.

JOHTOPÄÄTÖKSET	Ilmanvaihtomäärät täyttivät mitoitusohjeet. Luokan 1 lämpötila oli mittausten aikana tarpeettoman korkea ja voi siten aiheuttaa mm. väsymystä ja ilman liiallista kuivumista talviaikaan.

TOIMENPITEET	Suositeltava luokkatilojen lämpötila lämmityskaudella on 20-22 °C. Lämpötilojen suurten vaihtelujen syyt tulee selvittää ja korjata laitteistoissa todetut puutteet.

Tapio Valtanen		Kari Grönberg

terveysinsinööri		terveydensuojelutarkastaja

JAKELU		Korosuo Mikko 	talonsuunnittelu
Fogelberg Maj-Brit	sivistysvirasto
Hakola Mikael	Helsinge gymnasium