###### HELSINGE SKOLAN PAVILJONKI

Ylästöntie 3, 01510 VANTAA

Ilmanvaihdon kuntoselvitys 06.06.2005

#### Paviljongin luokkien ym. tilojen tuloilmanvaihto on järjestetty tekn.tilaan sijoitetulla,

#### ilman suodatuksella ja lämmityksellä(sähköpatteri) varustetulla tuloilmakojeella.

Poistoilmanvaihdosta vastaa vesikatolle sijoitettu huippuimuri. Wc:llä ja sk:lla on lisäksi

oma huippuimuri.

Kohteessa suoritettiin 6.6.05 iv-laitteiston tarkastus, jonka yhteydessä huomioitiin seuraavaa:

- iv-kanavat ja päätelaitteet olivat likaisia – niitä ei oltu nuohottu aikoihin

- tuloilmaventtiileissä ilmavirrat oli suunnattu ylös kattoon tai ne osuivat valaisimiin

- tuloilmakojeen suodattimen suodatusluokka ei ollut riittävä – suodattimen

kehykset vuotivat eli kojeessa tapahtui paljon ohivirtausta

- raitisilmasäleikkö oli likainen – osin jopa tukossa

- ilmamäärät luokissa olivat jotakuinkin suunnitelmissa esitettyjen ja rakentamis-

määräysten mukaisia(3dm3/sm2)

Tarkastuksen yhteydessä suodatinkehystä tiivistettiin ja suodatin vaihdettiin asianmukaiseksi.

Koko ilmanvaihtolaitos nuohotaan, ilmamäärät säädetään ja mitataan. Luokkien tuloilma-

venttiilit suunnataan siten, ilmavirrat huuhtelevat paremmin huonetiloja.

Hannu Nevalainen, huoltoesimies / keskipiiri

Timo Sippola, lvi-insinööri / tilakeskus