| Vastaanottaja: |  |
| --- | --- |
| Vantaan kaupunki Tilakeskus, talons. Mikko Korosuo Kielotie 13 01300 Vantaa |  |

Lämpökuvausraportti

Työnumero: 050520100011

| Toimipaikka: | Munters Oy, Helsinki Lyhtytie 22 / PL 36 00740 / 00741 Helsinki puh. (09) 3509 4120, fax (09) 3509 4140 www.munters.fi, munters.helsinki@munters.fi |
| --- | --- |

| Kohde: | Hepopuiston päiväkoti |
| --- | --- |
| Tutkimus pvm: | 21.1.2005 |
| Raportointi pvm: | 25.1.2005 |
| Yhteyshenkilö: | Mikko Korosuo p. 040 749 2592, Eeva Keränen p. 8393 0897 |
| Tilaaja: | Mikko Korosuo p. 040 749 2592 |
| Isännöitsijä: |  |
| Kuvaaja: | Erkki Tampio p. 0400 455 784 |
| Lämpökamera: | Flir ThermaCAM PM 595 |

Toimeksianto:

Mahdollisten lämpövuotojen kuvausta lämpökameralla yllä mainitusta kohteesta sekä raportointi.

Kiinteistö:

Päiväkoti

Kuvaus kohteesta:

Kts edellä

## Mittausmenetelmät

### Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on suoritettu mittaavalla infrapunalämpökameralla. Kamera Flir ThermaCam 595. Lämpökuvaus toteutettiin yksivaiheisena siten, että huoneistoissa on normaali ilmanvaihto (alipaine).

### Muut mittaukset

Suhteellinen kosteus, sisä- ja ulkolämpötilan mittaus sekä sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero on suoritettu mittalaitteella VelociCalc Plus, malli 8386, s/n 03090291.

## Ulkoilman ja sisäilman olosuhteet

Sisäilman lämpötila oli  22,0…23,0 C asteen välillä ja ulkoilman lämpötila noin 0,0 C astetta. Suhteellinen kosteus (Rh) oli n. 25 %. Ulkolämpötilamuutosta  1 vrk ennen kuvauspäivää ei merkittävästi ollut.

## Rakennuksen(ten) sijainti ja ilmanvaihto (sekä ilmansuunnat)

-

# OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

## Terveydelliset viranomaismääräykset ja ohjeet

Terveydensuojelulaki(763/94)

Luku 7 Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset

26§ Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

- Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojeluasetus (1280/94)

Luku 5 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

15§ Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta

- on kiinnitettävä huomiota, että rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys.

Sosiaali- ja terveysministeriön opas 1:2003 Asumisterveysohje

Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5: Sisäilmastoluokitus 2000

## Rakenteelliset viranomaismääräykset ja ohjeet

RakMK C3

Lämmöneristys Määräykset 2003

- Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset

RakMK D2

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto	Määräykset ja  ohjeet 2003

- Lämpöolot, ilmanvaihto, melu ohjearvot

RakMK D3

Rakennuksen energiatalous Määräykset ja ohjeet 1985

- Sisäilman suunnittelun ohjeistus

RT 07-10564 Rakennuksen sisäilmasto

- Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat

# RAJA-ARVOT

## Lämpökuvaus

Määritettäessä poikkeamille raja-arvoja, käytetään perusohjeena Sosiaali-, terveysministeriön 2003 julkaiseman oppaan ASUMISTERVEYSOHJE antamia pintalämpötilan ohjearvoja.  Peruslähtökohtana oppaan mukaan on se, että sisäilman kosteus ei tiivistyisi sisäpinnoille. Oppaassa annetaan pistemäiselle poikkeamalle asuinhuoneissa alin sallittu pintalämpötila tyydyttävällä tasolla +11oC. (Tämä on kastepistelämpötila kun sisäilma on +20oC ja RH 50%.) Tätä ohjetta voidaan käyttää kun ulkoilman lämpötila on –5oC ja tuulen nopeus on yli 5m/s, ei kuitenkaan poikkeuksellisen  kylmissä tai tuulissa olosuhteissa.

Aina kuitenkaan meidän kuvausolosuhteet eivät ole vakiot. Joten ulkolämpötilan, sisälämpötilan ja vaipan yli olevan paine-eron muuttuessa on sallittujen sisäpintojen lämpötilojakin sovellettava.

Vian tai puutteen riskialttiutta eli vakavuutta kuvaamaan on käytetty Asumisterveysohjeessa lämpötilaindeksiä, joka lasketaan sisälämpötilan ja ulkolämpötilan sekä vikalämpötilan mitatuista arvoista. Lämpötilaindeksin suuruus antaa asiantuntemattomallekin lukijalle peruskäsityksen viasta. Lämpötilaindeksi on laskennallinen luku ja Asumisterveysohjeen antamat hyvän tason ja tyydyttävän tason raja-arvoja voidaan soveltaa asuintilojen tuloksia tulkittaessa. Muiden tilojen osalta on käytettävä muuta perustelua.

Asumisterveysohjeen raja-arvoja käytettäessä alin hyväksyttävä laskennallinen lämpötilaindeksi on 61.

Muiden kun pistemäisten vikojen analysointiin ei ole olemassa selkeitä raja-arvoja ja niiden vakavuuden ja korjaustarpeiden luokittelu jää aina kuvaajan asiantuntemuksen ja kokemuksen varaan. Kuitenkin keskimääräinen seinän pintalämpötilavaatimus on välttävällä tasolla +16oC, mitattuna standardin SFS 5511 mukaisesti.

Kosteus- ja homevaurioiden paikantaminen lämpökuvauksella jää aina kuvaajan asiantuntemuksen ja kokemuksen varaan.

## Sisäilma

### Kosteus ja lämpötila

Sisäilmastoluokitus 2000 mukaiset ilman laadun tavoitearvot sisäilmastoluokittain lämpötilan ja kosteuden osalta.

|  |  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huonelämpötila | Talvi | 21-22 | 20-22 | 20-23 |
|  | Kesä | 23-24 | 23-26 | 22-27 |
| Ilman suhteellinen kosteus | Talvi | 25-45 | - | - |

S1= Yksilöllinen sisäilmasto

S2= Hyvä sisäilmasto

S3= Tyydyttävä sisäilmasto

### Paine-ero

Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aiheutuu kolmesta tekijästä:

- Savupiippuilmiö, jonka aiheuttaman paine-eron suuruus riippuu, lämpötilaerosta ja rakennuksen korkeudesta.            (20 C asteen lämpötilaero ja 2 kerroksinen rakennus = 3Pa)

- Ilmanvaihdon tasapainotuksesta.

- Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta.

Sisäilman ja ulkoilman väliselle paine-erolle ei ole annettu selkeitä raja-arvoja. Ilmanvaihdon tasapainotus pyritään tekemään siten että rakennukseen muodostuu 10 Pa alipaine.

Jos rakennuksessa on ylipainetta, muodostuu konvektiovirtauksia sisäilmasta rakenteisiin ja sisäilman sisältämä kosteus saattaa aiheuttaa kosteus- ja homevaurioita.

Liian suuri alipaine aiheuttaa vastaavasti ilmavuotoja etenkin lattianrajaan ja liitoskohtiin ja syntyy vedon tunnetta.

# TULOKSET ja JOHTOPÄÄTÖKSET

## Sisäilman olosuhteet ja paine-ero

## Lämpökuvaus

Liitteenä olevien lämpökuvasivujen lämpökuvat ovat numeroitu ja sen perusteella on tehty taulukko (1), josta tuloksia on arvioitu. Taulukkoon merkitystä pistelämpötilasta ja/tai alueen minimi(piste)lämpötilasta on laskettu lämpötilaindeksi ja merkitty sitä vastaava tasoluokitus. Katosta (sekä ovien tiivisteistä) mahdollisesti otetuille kuville ei ole olemassa lämpötilaindeksiä, se jää muutoin harkittavaksi. Kyseisestä kuvasta laskettu/lasketut lämpötilaindeksi(t) on myös lisätty lämpökuvasivun tekstiosuuteen.

# Tutkimusten yhteenveto

Sisälämpötilaa mitattiin useista eri kohdista kiinteistöä, noin 1,0 m korkeudelta lattiasta. Lämpövuodot löytyvät lämpökuvasivuille otetuista paikoista. Tässä on kuitenkin huomioitavaa, että lämpötilaindeksit on tehty asuinhuoneistoja varten. Päiväkodin ollessa kyseessä, niitä voitaneen käyttää jonkinlaisina mitoitusarvoina ja loppu jää muutoin harkittavaksi. Huomattavimmat vuodot ja vedon tunteet tulee varmaankin tuuletusikkunoiden tiivistevuodoista sekä leikkipihalle menevien ulko-ovien kautta. Muut mahdolliset kommentit ovat lämpökuvasivujen tekstiosuudessa. Lämpökuvasta rajatulta alueelta/alueilta alueen minimipistelämpötilasta tai pistelämpötilasta on laskettu taulukkoon lämpötilaindeksi(t) ja merkitty sitä vastaava tasoluokitus. Kyseisen kuvan lämpötilaindeksi(t) on lisätty myös lämpökuvasivun tekstiosuuden loppuun. Lämpökuvaosuudessa on kuvan vierellä taulukossa rajatulta alueelta alueen maksimi- ja minimilämpötila sekä mahdollisesti pistemäisiä lämpötiloja. Kuvan vieressä on väriskaala lämpötiloille.

## Muut asiat

-

__________________________

Erkki Tampio p. 0400 455 784

Toimeksiannoissamme noudatamme Munters Oy:n yleisiä sopimusehtoja.

Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin.