TIIVISTELMÄ

Hepopuiston päiväkodin julkisivukuntoarvio ja PCB-kartoitus. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tilakeskuksen talosuunnittelusta kaupunginarkkitehti Arto Alanko. Rakennus on valmistunut vuonna 1979.

Kartoitustyö tehtiin toukokuussa 2004. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevien rakenteiden nykykunto.

Julkisivumuuraus oli hyväkuntoinen. Yhdellä sivulla kolmen ikkunan alapuolella oli halkeamat. Muuraussaumaukset olivat jääneet osin harvoiksi. Julkisivun puuosista räystäslaudoitukset ovat huoltomaalauksen tarpeessa. Ikkunoissa oli havaittavissa maalin hilseilyä ja rapaumaa, lahovaurioita ei havaittu.

Sokkeleissa oli havaittavissa teräskorroosion aiheuttamia vaurioita. Rakenteellisia halkeamia ei havaittu. Syöksytorvien vedenohjaus oli heikko, joten vettä räiskyy sokkelipinnalle aiheuttaen pintarapaumaa.

Kartoituksessa ei havaittu elastisia massoja, joten PCB-pitoisuuksia ei todettu.

TIIVISTELMÄ

### SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT	1

1.1	Kohteen ominaistiedot	1

1.2	Rakenne	1

1.3	Suunnittelijat	1

1.4	Lähtötiedot	1

2.	JULKISIVUJEN KUNTOARVIO	1

2.1	Julkisivut	2

2.2	Sokkelit	7

3.	PCB-KARTOITUS	9

4.	TOIMENPITEET JA AIKATAULU	9

LIITTEET

LIITE 1.	Valokuva CD

# TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

## Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaan Hakunilassa sijaitsevan Hepopuiston päiväkodin julkisivurakenteet. Lisäksi kiinteistölle suoritettiin PCB-kartoitus.

Osoite		Hevoshaantie 2

01200 VANTAA

Rakennusvuosi	~1979

Suunnitteluvuosi	1978

Rakennuksia		1

Kerroksia 		1

## Rakenne

Suunnitelmien mukaan rakennus on perustettu maanvaraisesti betonianturoille.

Rakennuksen betonisokkelit on halkaistu styrox-eristeellä. Rakennuksen ympärillä on salaojitus. Piha-alueet ovat asfaltilla, betonilaatoilla ja nurmella.

Rakennuksen julkisivun rakenne on ulkoa käsin seuraava:

85 mm 	moduulitiili

15 mm 	ilmarako

150 mm 	lämmöneriste (mineraalivilla)

200 mm 	kantavatiiliseinä

Ikkunoiden yläosat oli pääosin paneloitu.

Rakennus on aumakattoinen ja katemateriaalina on muovipinnoitettu profiloitu peltikate.

## Suunnittelijat

Pääsuunnittelijana on ollut Vantaan kaupungin rakennusviraston talosuunnitteluosasto. Rakennesuunnittelija ei selvinnyt käytössämme olevista asiakirjoista.

## Lähtötiedot

Kohteesta oli käytössämme pääpiirustukset.

# JULKISIVUJEN KUNTOARVIO

Tarkastuksessa käydään läpi rakenneosittain vauriot, jonka jälkeen on viittaus valokuvaan. Lisää valokuvia on raportin liitteenä olevassa CD-levykkeessä.

## Julkisivut

Muuraus

Rakennuksen julkisivumuuraus oli pääosin hyväkuntoinen. Jälkisaumaus oli jäänyt paikoin harvaksi (kuva 1).

Kuva 1.

Saumoissa ei ollut havaittavissa rapaumia. Alimman tiilirivin joka kolmas sauma oli oikeaoppisesti auki, tuuletuksen takaamiseksi. Luoteisjulkisivun kolmen ikkunan (3. 8. ja 11. ikkuna koillisesta) alapuolella muurauksessa oli halkeamat, jotka eivät jatkuneet sokkelipinnalla (kuva 2).

Kuva 2.

Julkisivun puuosat

Julkisivupanelointia oli ainoastaan ikkunoiden yläpuolella räystäiden alla suojassa, joten paneloinnin kunto oli hyvä ja maalauskin oli hyväkuntoinen (kuva 3). Räystään aluslaudoituksen kunto oli hyvä.

Kuva 3.

Räystäslaudoituksen kunto oli tyydyttävä, sillä rasitustasokin on kova. Laudoitus oli rapistunut, vääntyillyt ja maalikin hilseili (kuva 4).

Kuva 4.

Ikkunat

Rakennuksen ikkunat olivat yksipuitteisia kiinteitä 3-lasisia eristyslasi ikkunoita, jotka oli varustettu ikkunallisin aukeavin tuuletusluukuin. Tippalistat olivat alumiinia. Etenkin kaakon puolen ikkunoiden alaosan ulkopuolen karmeista ja listoista maali hilseili ja puuosissa oli paikoin rapistumia (kuva 5). Lahovaurioita ei ikkunoissa havaittu.

Kuva 5

Muilla julkisivuilla vauriot olivat vähäisempiä. Ikkunoiden sisäpuolet olivat hyväkuntoiset. Silikonit olivat yksittäisissä ikkunoissa osin irti (kuva 6)

Kuva 6.

Ikkunapellitysten kallistukset olivat yhdessä kaakon puoleisessa pitkässä ikkunassa rakennukseen päin (kuva 7).

Kuva 7.

Pellitysten kiinnitys oli myös osin puutteellinen, naulaukset olivat löystyneet (kuva 8). Osa ikkunapelleistä oli uusittu.

Kuva 8.

Ulko-ovet

Pääsisäänkäyntien ovet olivat teräsrunkoisia ja ikkunallisia pariovia. Ovien kunto oli hyvä. Muut ulko-ovet olivat teräsrunkoisia ja laudoitettuja ulko-ovia, joiden maalausten kunto oli pääosin hyvät. Ovissa oli potkupellit.

Syöksytorvet

Syöksytorvet olivat rautaisia neliöprofiiliputkia (100 m*100 mm), joista vedet oli ohjattu suppiloiden kautta maahan/salaojiin. Ohjaus suppiloihin oli puutteellinen, joten sadevesiä roiskuu sokkelipinnoille rapauttaen betonipintoja (kuva 9).

Kuva 9.

Syöksytorvissa oli pinnoite ja ruostevaurioita.

Portaat

Rakennuksen portaat olivat teräsbetonirakenteisia. Portaissa oli havaittavissa vähäisiä halkeamia ja teräskorroosion aiheuttamia vaurioita (kuva 10).

Kuva 10.

## Sokkelit

Rakennuksen sokkelit olivat pinnoittamatonta sileää betonia. Sokkelipinnoilla oli havaittavissa teräskorroosion aiheuttamia halkeamia ja lohkeamia, jotka ovat todennäköisesti betonin karbonatisoitumisen aiheuttamia (kuva 11). Rakenteellisia halkeamia ei sokkelipinnoilla havaittu.

Kuva 11.

Paikoin sokkelipinnoilla oli havaittavissa myös kosteusrasituksen aiheuttamia kalkkijälkiä (kuva 12).

Kuva 12

Betonin rapaumaa esiintyi etenkin syöksytorvien läheisyydessä, joista vettä pääsee roiskumaan sokkelipinnoille (kuva 9). Sokkelin betoniin jätetyt puuvälikkeet voivat kostuessaan ja laajetessaan vaurioittaa betonia (kuva 13).

Kuva 13

Rakennuksen sokkeleiden ympärille oli asennettu perusmuurilevyt. Kaakon puoleisella julkisivulla osa perusmuurilevyjen ylälistoista oli irti, joten sokkelin ja levyn saumaan oli kertynyt maa-ainesta ja kosteutta pääsee sokkelipinnalle (kuva 14).

Kuva 14

Nurmialueilla rakennuksen sokkeleiden ympärillä oli ~0,5 metrin sepelikaistale. Piha-alueen kallistukset olivat hyvät.

# PCB-KARTOITUS

Rakennus kierrettiin kauttaaltaan. Kartoituksessa ei löytynyt elastisia massoja, joten PCB-näytteitä ei tullut analysoitavaksi.

# TOIMENPITEET JA AIKATAULU

Muuraus

- muurauksen halkeamat tulee avata ja tehdä näihin kohtiin elastinen liikuntasauma

- harvat saumat tulee paikkasaumata

- korjaukset tulisi tehdä 2-3 vuoden kuluessa

Puuosat

- räystäslaudoituksesta huonokuntoisimmat laudat tulee uusia ja muut laudat huoltomaalata välittömästi

- räystään aluslaudoitus ja panelointi ei vaadi välittömiä korjaustoimenpiteitä, joten huoltomaalaus on taloudellisesti ja ulkonäöllisesti järkevää suorittaa samassa yhteydessä räystäslaudoituksen kunnostuksen kanssa

Ikkunat

- ikkunat tulisi huoltomaalata 2-3 vuoden kuluessa

- ikkunapeltien kiinnitykset ja kallistukset tulisi korjata välittömästi

Ovet

- ovet ei vaadi välittömiä korjaustoimenpiteitä, mutta huoltomaalaus hyvä tehdä ikkunakorjausten yhteydessä

Syöksytorvet

- syöksytorvien vedenohjaus tulee korjata ja putket huoltomaalata

- korjaukset tulisi suorittaa välittömästi

Portaat

- ruosteiset teräkset tulee esiinpiikata, puhdistaa ja ruostesuojata, jonka jälkeen laastipaikkaus

- korjaukset tulisi suorittaa 2-3 vuoden kuluessa

Sokkelit

- ruosteiset teräkset tulee esiinpiikata, puhdistaa ja ruostesuojata, jonka jälkeen laastipaikkaus ja suojapinnoitus

- perusmuurilevyjen irronneet listoitukset tulisi kiinnittää

- korjaukset tulisi suorittaa 2-3 vuoden kuluessa

TUTKIMUSKORTES OY

Hannu Heikkilä

insinööri

hannu.heikkila@kortes.fi

puh.0424-96961