VANTAAN KAUPUNKI  		LÄHETE

YMPÄRISTÖKESKUS			23.9.2008

Hevoshaan koulu

Hevoshaantie 17

01200 Vantaa

Dnro: 3833/2008

HUONEILMAN HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET VOC

Hevoshaan koulusta Hevoshaantie 17 , 01200 Vantaa kerättiin sisäilmanäytteet starttiluokan ilmasta haihtuvien orgaanisten aineiden (VOC) määrittämiseksi 25.8.2008. Näytteet tutkittiin Helsingissä  MetropoliLab:issa. 

Tavoitteena oli selvittää vapautuuko rakennusmateriaaleista huoneilmaan poikkeuksellisia määriä, mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavia aineita. 

Tavanomaisena haihtuvien orgaanisten kokonaispitoisuutena (TVOC) voidaan pitää pitoisuutta 200-300 µg/m³. Pitoisuuksien ollessa yli 600 µg/m³, lisäselvitykset yksittäisten aineiden tutkimiseksi voivat olla tarpeen. Yksittäisen yhdisteen pitoisuus ylittää harvoin arvon 50 µg/m³.

Tulokset: 
Laboratorion testausselosteen mukaan huoneilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden arvioitu  kokonaispitoisuus (TVOC) oli 91 µg/m³.

Johtopäätökset:

Ilmanäytteen tulokset olivat tutkittujen aineiden osalta tavanomaiset.

Tapio Valtanen

terveysinsinööri

puh. 83923121

LIITTEET		testausseloste 2008-9446