Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 25.6.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA205HEVOSHAANK  A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA205HEVOSHAANK  A, starttiluokan mikrobinäytetutkimus

12.6.2008

KOHDE		Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17,

01200 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

HHK2		       SK	   WC	KH 	      S

K

HHK1

HHK5

ET	      TK

Pienryhmätila

OPETUSTILA

HHK3        HHK4

Kaaviomainen pohjakuva tutkimuskohteesta

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Tuulikaappi, lattia, 1x PVC 				B2 	3.0 – 3.8

Eteinen, lattia, 1x PVC 				B2 	3.1 – 3.6

Kylpyhuone, laatoitettu betonilattia 	 		B3 	1.3 – 2.3

WC, laatoitettu betonilattia 				B3 	1.2 – 1.6

Opetustila, lattia, 1x PVC 				B2 	2.5 – 4.3

Siivouskomero, lattia, 1x PVC 			B2 	3.2 – 3.3

Keittiö, lattia, 2x PVC 				B2 	2.8 – 3.4

Pienryhmätila, lattia, 1x PVC 			B2 	2.7 – 3.3

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5; 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HHK1.  Keittiö, lattia tiskipöydän edestä  		M 	- 	-

PVC/linoleumin alta

V  -	-

EI MIKROBIKASVUA

HHK2.  Keittiö, lattia jää-/pakstinkaapin edestä  		M 	- 	-

linoleumin jäänteet muovimaton alta

V  -	-

EI MIKROBIKASVUA

HHK3.  Opetustila, laskeumapöly 			M 	+ 	-

homeitiöitä,

sellu- ja tekstiilikuituja, epiteeliä,

nokea

V  -	+

Rhizopus

HHK4.  Opetustila, ikkunan karmiväli vasemmasta  	M 	+ 	-

alanurkasta 				homeitiöitä

V  - 	+

Penicillium

EI MIKROBIKASVUA

HHK5.  Tuulikaapissa olevan IV –koneen (MUH) 	M 	+ 	++

tuloilmasuodatin  				homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+++

Aspergillus fumigatus    72 %

Aspergillus niger  	     20 %

Geotrichum 	       4 %

Syncephalastrum racemosum 4 %

MIKROBIKASVUA

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Lattioiden kosteusmittauksessa ei saatu kohonneita lukemia. Liesituulettimen ollessa asennossa 3 ja IV –koneen (MUH) ollessa asennossa 4 opetustilan alipaineisuudeksi mitattiin 23 Pa. Voimakas alipaineisuus johtaa vuotoilmavirtauksiin sisälle rakenteiden kautta ja voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen.

IV –koneen tuloilma otetaan sisäänkäynnin vierestä läheltä lipan alareunaa. Ilmanoton sijoittaminen lähelle ulkoilman vaikutuksen alaisia puurakenteita muodostaa riskin siitä, että sisään tuleva ilma sisältää runsaasti sekä mikrobihiukkasia että niiden aineenvaihduntatuotteita.

IV -koneen (MUH) tuloilmasuodattimesta otetusta näytteestä HHK5 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelyssä valtalajina (72 %) oli erityistä terveydellistä haittaa aiheuttava Aspergillus fumigatus –homesieni.

Muista otetuista näytteistä ei todettu mikrobikasvua.

Espoossa 25.6.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA205kuva1.  Karkea tuloilmasuodatin on likainen ja siinä on mikrobikasvua.

VANTAA205kuva2.  Lähikuva tuloilmasuodattimesta.

VANTAA205kuva3.  IV –koneen ilmanotto on sijoitettu lähelle sisäänkäynnin lipan

puuosia. Sisään tulevan ilman laatu voi heiketä merkittävästi

siitä, että ilma tulee läheltä ulkoilman vaikutuksen alaisena ole -

via puurakenteita.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.