Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 26.9.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA209HEVOSHAANK  A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA209HEVOSHAANK  A, starttiluokan mikrobinäytetutkimus

16.9.2008

KOHDE		Hevoshaan koulu, Hevoshaantie 17,

01200 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

MITTAUSTULOKSET

SK	   WC	KH 	      S

K

ET	      TK

Pienryhmätila

HHK4

OPETUSTILA

HHK1  HHK2   HHK3

HHK5

Kaaviomainen pohjakuva tutkimuskohteesta

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

5; 7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HHK1.  Opetustila, ulkoseinä, maali ja tasoite  		M 	+	+

raitisilmaventtiilin alta  			 homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Acremonium

Absidia

MIKROBIKASVUA

HHK2.  Opetustila, ulkoseinä, maali ja tasoite    	 	M 	-	+++

raitisilmaventtiilin kohdalta n. 150 cm lattiasta

ylöspäin					V  -	++

Aspergillus versicolor

MIKROBIKASVUA

HHK3.  Opetustila, ulkoseinä, maali ja tasoite   	 	M 	-	-

raitisilmaventtiilin kohdalta lattian rajasta

EI MIKROBIKASVUA

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HHK4.  Pienryhmätila, ulkoseinä maali ja tasoite  	M 	-	++

raitisilmaventtiilin alta

BAKTEERIKASVUA

HHK5.  Opetustila, maali ja tasoite ikkunoiden välissä   	M 	-	+

olevasta ulkoseinän osasta

BAKTEERIKASVUA

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Raitisilmaventtiilin kohdalta opetustilan ulkoseinän pinnoitteista otetusta näytteestä HHK1 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Raitisilmaventtiilin alapuolelta noin 150 cm:n korkeudelta lattiasta otetusta näytteestä HHK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Raitisilmaventtiilin alapuolelta lattian rajasta otetusta näytteestä HHK3 ei todettu mikrobikasvua mikroskopoimalla. Näytteestä ei tehty viljelyä.

Raitisilmaventtiilin kohdalta pienryhmätilan ulkoseinän pinnoitteista otetusta näytteestä HHK4 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Näytteestä ei tehty viljelyä.

Opetustilan ikkunoiden välisen seinän pinnoitteista otetusta näytteestä todettiin mikroskopoimalla vähäistä bakteerikasvua.

Espoossa 26.9.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka, DI, (Chem. Eng)

Valokuvaliitteet sähköisessä muodossa:

VANTAA209kuva1.  Opetustilan raitisilmaventtiili

VANTAA209kuva2.  IV –koneen raitis tuloilma otetaan sisäänkäynnin vierestä.

VANTAA209kuva3.  Opetustilan katossa on liiketunnistimen tiivistämätön

läpivienti.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.