51392.25							5.12.2011

Vantaan kaupunki

Tilakeskus

Jouni Räsänen

Kielotie 13, 01300 Vantaa

Sähköposti: jouni.rasanen@vantaa.fi

Tutkimuskohde	Hiekkaharjun koulu, Talkootie 37, Vantaa

# SISÄILMASTO- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

## SISÄILMAN LAATU. ARVIOKÄYNTI.

Hiekkaharjun koululla, os. Talkootie 37, Vantaa, on tehty arviokäynti 11.4.2011 tilojen sisäilman laatuun liitettyjen poikkeavien kokemusten takia. Tutkimuskohteena ovat olleet käytävän A1200 luokkatila A 1224, jossa on koettu epämiellyttävää hajua (”viemärin ja kellarin kaltaista hajua”) talven 2010–2011 aikana. Rakennus on valmistunut 1970 -luvun alussa ja peruskorjattu vuosina 2004–2006. Arviokäynnin tekijöinä olivat terveysteknikko Jukka Kärkkäinen ja kemisti Elisa Koskinen. Käynnin perusteella esitetään seuraavaa,

- käynnin aikana A -käytävän tiloissa ei todettu poikkeavia hajuja. Kouluisännältä saadun tiedon mukaan yhden poistoilmanvaihtokoneen moottori on ollut rikki talvella 2010–2011, kone on korjattu maaliskuun 2011 aikana. Tilojen käyttäjät eivät ole kokeneet sisäilman laatuun liitettyjä poikkeamia korjaustyön jälkeen. Poikkeavien hajujen epäillään aiheutuneen talven 2010–2011 aikana A-käytävällä sijaitsevien hygieniatilojen poistoilmanvaihtokoneen moottorin toimimattomuuden takia. Ilmanvaihdon epätasapaino on aiheuttanut tällöin hetkellisesti poikkeavien hajujen kulkeutumista hygieniatilojen viemäreistä käytävän A1200 muihin tiloihin,

jatkotoimenpiteiden arviointi,

- tutkituissa tiloissa esitetään seuraavaa toimintamallia jatkotoimenpiteiksi,

- arviokäynnin perusteella tutkituissa tiloissa ei ole tarpeen tehdä jatkotutkimuksia. Tilojen käyttäjien kokemuksia sisäilman laadusta seurataan.

Helsingissä, 5. joulukuuta 2011

Finnmap Consulting Oy - Suomen Sisäilmaston Mittauspalvelu

Eija Puhakka 			Jukka Kärkkäinen

FM, ympäristöhygieenikko		terveysteknikko

Lausunnon liitteet

Liite 1.		Pohjakuva