###### Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 Vantaa

Ilmanvaihdon korjaustoimet

J.Hakanen Oy(Eerola)raportin(13.5.2013)perusteella tehtävät toimenpiteet:

Ilmanvaihto

Ilmamäärien mittauspöytäkirjat(2006)virheellisiä. Ilmamäärät lähes joka luokassa asetettu suunnitelmiin nähden liian pieniksi(väärät venttiilien k-kertoimet). Ilma koettu huonoksi ainakin 24 opetus- ym tilassa sekä museotiloissa.

Koulun kaikkien kanavien, päätelaitteiden ja iv-kojeiden puhdistus(edellinen nuohous 2006) ja ilmamäärien säätö piirustusten mukaisiksi. Iv-kojeiden käyntiaikojen tarkistus.

Rakennuksen 4 ivk-huoneessa 12kpl tuloilmakojeita TK01-TK12. Raitisilmakammiot ja –suodattimet tukkeutuvat  läheisen hiekkakentän ja vilkasliikenteisen tien vuoksi nopeasti.

Suodattimien vaihto min 2 kertaa vuodessa. Kammioiden välitön imurointi hiekasta.

Vesikatolla 26kpl huippuimureita. Huippuimureissa(7kpl)vikoja – osa täysin toimimattomia, sähkövikoja, tukoksia ym.

Huippuimurien tarkastus, korjaus ja vaihto uusiin.

Museotilojen iv-kojeiden TK08/PK08 ilmamäärät korjattu suunnitelmien mukaisiksi. Huoneiden kosteus pitäisi olla 45% - nykyisillä laitteilla ei tilojen koko huomioiden saavuteta ko kosteutta (tarkasteluhetkellä kosteus 38%).

Automaatio

Automaatiossa ohjelmointivirheitä. Tietyt paineanturit eivät toimi suunnitellulla tavalla.

Automatiikan ohjelmointien ja antureiden tarkistus.

Timo Sippola

Tilakeskus