L Ä M P Ö K U V A U S

HÄMEENKYLÄN KOULU

VANTAA

SISÄLLYSLUETTELO

1. KOHTEEN YLEISTIEDOT	3

1.1 Kohde ja osoite	3

1.2 Tutkimuksen tilaaja	3

1.3 Tutkimuksen tavoite	3

1.4 Tutkimuksen tekijä	3

1.5 Tutkimusajankohta	3

1.6 Kuvaus kohteesta	4

2. LÄHTÖARVOT	4

2.1 Mittausmenetelmät	4

2.1.1 Lämpökuvaus	4

2.1.2 Ilman olosuhteet	4

2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet	4

3. OHJEET JA MÄÄRÄYKSET	5

3.1 Terveydelliset viranomaismääräykset ja ohjeet	5

3.2 Rakenteelliset viranomaismääräykset ja ohjeet	5

4. RAJA-ARVOT	6

4.1 Sisäilman lämpöolot	6

4.2 Sisäilma	7

4.2.1 Kosteus ja lämpötila	7

4.2.2 Paine-ero	7

4.3 Lämpökuvauksen raja-arvot	8

5. YHTEENVETO	8

Liitteet

Lämpökuvasivut

Pohjapiirustus

# 1. KOHTEEN YLEISTIEDOT

## 1.1 Kohde ja osoite

Hämeenkylän koulu

VANTAA

## 1.2 Tutkimuksen tilaaja

Vantaan kaupunki

Tilakeskus

Talonsuunnittelu

Arto Alanko, Kaupunginarkkitehti

Kielotie 13

01300 VANTAA

## 1.3 Tutkimuksen tavoite

Lämpökuvauksen tarkoitus rakennuksen kunnon- ja laadunvalvonnassa on määrittää rakennuksen ulkovaipan lämpötekninen kunto, lämmöneristyskerroksen toimivuus ja rakenteellinen tiiviys (ilmanpitävyys).  Lisäksi lämpökameran avulla voidaan samalla selvittää rakennuksesta muita rakennuksen ja rakenteiden toimivuuteen sekä olosuhteisiin ja asumisviihtyvyyteen liittyviä tekijöitä kuten ilman virtausreittejä, rakenteiden fysikaalista toimintaa, rajoitetuin edellytyksin kosteusvaurioita ja LVIS-laitteiden toimintaa.

Rakennuksesta kuvattiin osat jotka oli jo peruskorjattu. Kuvaamatta jäi siis osat joissa korjaustyöt eivät olleet valmiit eli liikuntasali ja sen viereinen 2 kerroksinen siipi.

## 1.4 Tutkimuksen tekijä

Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakennuslaboratorio

Kim Seppänen

PL 230  13100 HML

p. 0400-125 903 ja 03-646 2573

email. kim.seppanen@hamk.fi

## 1.5 Tutkimusajankohta

Lämpökuvaus suoritettiin 	10.2.2005 kello 8:00 alkaen.

Raportointi suoritettiin 	14.-15.2.2005

## 1.6 Kuvaus kohteesta

Kohde on vuonna 1970 valmistuneen ja myöhemmin laajennetun koulun osa.

Ilmanvaihto:

Koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto tuloilman esilämmityksellä.

Lämmitysjärjestelmä:

Vesikiertoinen patterilämmitys.

# 2. LÄHTÖARVOT

## 2.1 Mittausmenetelmät

### 2.1.1 Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on suoritettu mittaavalla infrapunalämpökameralla.

Kamera: ThermaCAM P60 serial nro: 21801446.

Lämpökuvaus suoritettiin yksivaiheisena sisäpuolelta normaalissa tilojen käyttötilassa. Kuvaus tehtiin kaikkiin tiloihin.

### 2.1.2 Ilman olosuhteet

Ilman olosuhteet ja paine-erot mitattiin kuvausten aikana ilman fysikaalisten ominaisuuksien mittalaitteella: Testo 445

## 2.2 Ulko- ja sisäilman olosuhteet

Kuvausten aikana ulkoilman lämpötila oli n. -1,7°C.

Kuvausta edeltävänä 24 tunnin jaksona ulkoilman lämpötila oli suhteellisen vakaa, mutta tuulinen.

Tuulen nopeus kuvausaikana n. 3 m/s. Tuuli oli puuskittaista.

Taivas oli kuvaushetkellä pilvessä.

Sisällä oli ilman lämpötila n. 21°C ja kosteus n. 20% RH.

Rakennus oli kuvausaikana keskimäärin lievästi alipaineinen. Paine-eroa ei voitu täsmällisesti mitata puuskittaisen tuulen vuoksi.

Ilmanvaihto oli kuvausaikana normaalissa käyttöasennossa lukuun ottamatta auditoriosiiven yläkertaa, jossa ilmanvaihto ei ollut viereisen siiven remontin vuoksi päällä lainkaan.

# 3. OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

## 3.1 Terveydelliset viranomaismääräykset ja ohjeet

Terveydensuojelulaki(763/94)

Luku 7 Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset

26§ Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

- Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojeluasetus (1280/94)

Luku 5 Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset vaatimukset

15§ Asunnon ja muun oleskelutilan terveellisyyden valvonta

- on kiinnitettävä huomiota, että rakennus on ottaen huomioon sen käyttötarkoitus riittävän tiivis ja siinä on riittävä lämmöneristys.

Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1 Asumisterveysohje

Sisäilmayhdistyksen julkaisu 5: Sisäilmastoluokitus 2000

## 3.2 Rakenteelliset viranomaismääräykset ja ohjeet

RakMK C3

Lämmöneristys Määräykset 2003

- Rakennuksen vaipan lämpötekniset vaatimukset

RakMK D2

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto	Määräykset ja ohjeet 2003

- Lämpöolot, ilmanvaihto, melu ohjearvot

RakMK D3

Rakennuksen energiatalous Määräykset ja ohjeet 1978

- Sisäilman suunnittelun ohjeistus

RT 07-10564 Rakennuksen sisäilmasto

- Sisäilman lämpöolot ja lämpökuormat

# 4. RAJA-ARVOT

## 4.1 Sisäilman lämpöolot

Sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa 1:2003 (Asumisterveysohje) on alla oleva taulukko TERVEYDELLISISTÄ ohjearvoista huonelämpötiloille ja pintalämpötiloille.

LÄMPÖTILOJEN, LÄMPÖTILAINDEKSIEN JA ILMAN VIRTAUSNOPEUDEN

OHJEELLISIA ARVOJA

Asunto ja muu oleskelutila 		välttävä taso	 TI        hyvä taso     TI

Huoneilman lämpötila (C) 1) 		18 1) 2) 	               21

Operatiivinen lämpötila (C) 		18 2) 	               20

Seinän lämpötila (C)3) 		16 6) 	  81         18 6) 	       87

Lattian lämpötila (C)3) 		18 2) 6) 	  87         20 6)	       97

Pistemäinen pintalämpötila (C) 	11 4) 6) 	   61         12 6) 	       65

Ilman virtausnopeus 5)		 vetokäyrä 3 	         Vetokäyrä 2

(taulukossa TI tarkoittaa lämpötilaindeksiä)

1) Huoneilman lämpötila ei saa kohota yli 26 °C, ellei lämpötilan kohoaminen johdu

ulkoilman lämpimyydestä. Lämmityskaudella huoneilman lämpötilan ei tulisi

ylittää 23 – 24 °C.

2) Palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa

tiloissa huoneilman lämpötilan ja operatiivisen lämpötilan välttävä taso

on 20 °C sekä lattian pintalämpötilan välttävä taso 19 °C.

3) Keskiarvo standardin SFS 5511 mukaan määriteltynä, kun ulkoilman lämpötila on

– 5 °C ja sisäilman lämpötila + 21 °C. Jos mittausolosuhteet poikkeavat vertailuolosuhteista,

käytetään lämpötilaindeksiä.

4) Lämpötilaindeksiä 61 % vastaava pistemäinen pintalämpötila. Lämpötilaindeksi on

laskettu lämpötilaindeksin laskentakaavan mukaan vastaamaan 9 C pintalämpötilaa

(huoneilman lämpötilaa 21 C ja suhteellista kosteutta 45 % vastaava kastepistelämpötila)

kun ulkoilman lämpötila on – 10 C ja sisäilman lämpötila 21 C.

Ikkunan, seinännurkkien ja putkien läpiviennin alin hyväksyttävä pistemäinen

pintalämpötila.

5) Ilman virtausnopeuden enimmäisarvo, joka määräytyy standardin SFS 5511 kuvan

7 vetokäyristä.

6) Jos huoneilman lämpötila on < 21 °C pintalämpötiloja mitattaessa, seinän ja

lattian sekä pistemäisen pintalämpötilan arvioina käytetään mittaustuloksista

laskettua lämpötilaindeksiä, jota verrataan taulukon 1 arvoihin.

## 4.2 Sisäilma

### 4.2.1 Kosteus ja lämpötila

Sisäilmastoluokitus 2000 mukaiset ilman laadun tavoitearvot sisäilmastoluokittain lämpötilan ja kosteuden osalta.

|  |  | S1 | S2 | S3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Huonelämpötila | Talvi | 21-22 | 20-22 | 20-23 |
|  | Kesä | 23-24 | 23-26 | 22-27 |
| Ilman suhteellinen kosteus | Talvi | 25-45 | - | - |

S1= Yksilöllinen sisäilmasto

S2= Hyvä sisäilmasto

##### S3= Tyydyttävä sisäilmasto

### 4.2.2 Paine-ero

Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aiheutuu kolmesta tekijästä:

- Savupiippuilmiö jonka aiheuttaman paine-eron suuruus riippuu, lämpötilaerosta ja rakennuksen korkeudesta.      (20C asteen lämpötilaero ja 2 kerroksinen rakennus = 3Pa)

- Ilmanvaihdon tasapainotuksesta.

- Tuulen suunnasta ja voimakkuudesta.

Sisäilman ja ulkoilman väliselle paine-erolle ei ole annettu selkeitä raja-arvoja. Ilmanvaihdon tasapainotus pyritään tekemään siten, että rakennukseen muodostuu  suunnilleen 5 Pascalin alipaine.

Jos rakennuksessa on ylipainetta, muodostuu konvektiovirtauksia sisäilmasta rakenteisiin ja sisäilma sisältämä kosteus saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita.

Liian suuri alipaine aiheuttaa vastaavasti ilmavuotoja etenkin lattianrajaan ja liitoskohtiin ja syntyy vedon tunnetta.

## 4.3 Lämpökuvauksen raja-arvot

Seuraava kuvaaja kertoo yksinkertaistettuna raja-arvojen käytön.

5. YHTEENVETO

Tutkitun rakennuksen osan ulkovaipan lämmöneristeiden tasaisuus ja ilmatiiveys voidaan luokitella tämän tutkimuksen perusteella kokonaisvaltaisesti erinomaiseksi asteikolla heikko-tyydyttävä-hyvä-erinomainen.

Toistuvia merkittäviä puutteita ei havaittu. Havaitut viat olivat lähinnä rakenteellisia kylmäsiltoja. Näistä yksikään ei kuitenkaan ollut lähelläkään kastepistettä.

Auditorion päällä olevassa siiven 2. kerroksessa ilmanvaihto ei ollut päällä remontin vuoksi. Tästä aiheutui korkea lämpötila ja ylipaineisuus joka haittasi kuvausta. Tämän siiven 2. kerros on kuvattava uudestaan myöhemmin.

###### Hämeenlinnassa 15.2.2005

Kim Seppänen

Laboratorioinsinööri

# Text boxes

0……….….…..

85………………….100

81      82        83        84

Indeksi seinän lämpötilalle

0……….….…..

97………………….100

87        88 	               96

Indeksi lattian lämpötilalle

0……….….…..

Uudisrakentaminen

Korjausrakentaminen

Sovelletaan

3 tai 4

2 tai 3

1

65………………….100

61      62        63        64

Hyvä taso

Välttävä taso

Korjausluokka

Indeksi pistemäisille vioille

Määritelmä