IV-RAPORTTI

Hämeenkylän koulu    				16.10.2014

Varistontie 3

01660 VANTAA

Ilmastoinnin tutkimus- ja työraportti:

Tutkimus tehtiin koulun osilla A luokkatiloissa ja B-osalla luokkatiloissa ja opettajien huoneissa, sekä keittiön /ruokalan tiloissa henkilökunnan valituksien vuoksi ja totesimme tutkimuksessa seuraavia asioita:

( Pistokoemaisin mittauksin totesimme ilmamäärien poikkeamat osissa tiloja +/- 30 %.

( Wc-tilojen oviin suunnitellut korvausilmasäleiköt puuttuivat ja ovet ovat tiivisteellisiä, eli eivät näin ollen ollut mitattavissa(korvausilma viemäreistä).

( Myrkky-/kohdepoistot oli poistettu käytöstä yhtä lukuun ottamatta, joka sekoittaa koko ilmanvaihdon näillä alueilla (B1 2 ja 1 krs.)

Luokat (2004, 2005, 2006, 2009 ja 1005)

( Luokan 1005 toinen poistokanava on supistettu käytävällä 200(160 ja näin ollen vajaa(ei tilaa suurentaa).

( Luokan 1101 Activent-kanavat olivat 1m vajaat suunniteltuun nähden, mutta toimivat.

( Aulan 2015 kanavat oli kytketty konehuoneessa ristiin mutta silti mitattavissa, eikä aiheuta toimenpiteitä.

( 1102 kokoelmahuoneesta puuttui iv-suunnitelmassa oleva toinen tuloilmaventtiili, eikä sitä sinne pystynyt asentamaankaan.

Todettiin toimivaksi näinkin.

( 2013 opetustilassa toinen Activent-kanavista vääränlainen, mutta toimiva.

( Alakatot on rakennettu osaksi niin, ettei säätöpelteihin pääse käsiksi alakattoja rikkomatta.

( Keittiö/ruokala oli pahasti ylipaineinen, puhalsi jopa rakenteiden läpi materiaalivarastoon, jota luultiin kanavavuodoksi.

( Tekstiililuokan 1051 toinen poistokanava puuttui kokonaan.

( Aulan poisto runkokanavassa oli iso vuoto ja vessojen poistot oli kytketty perus poiston runkoon.

( Vuonna 2012 tehty nuohous on tehty puutteellisesti(osa venttiileistä oli todella pölyisiä, ei mitään kahden vuoden kertymiä).

( Käytävästä ja varastosta 102 puuttui poistot kokonaan kun ei ollut kytkettynä runkokanavaan.

( Opojen huoneissa 1004 ja 1005 oli liian ahtaat tuloilmaventtiilit, joista ei saatu suunniteltua ilmamäärää läpi.

( Opettajien työhuoneessa 1112 oli myös liian ahdas tuloilmaventtiili, josta ei saatu tarpeeksi tuloilmaa läpi.

( Liikuntasalin käytävä ja pukutilat tarkistettiin, mutta ei havaittu suuria poikkeamia, eikä vaadi toimenpiteitä.

( Opetustilat 1113, 1115 poiston iris-säätimistä

ei saanut luotettavaa tulosta.

( Koulusihteerin 1036 kattomallin tuloilman päätelaite ei jaksanut puhaltaa oleskelutilaan.

Tehtiin seuraavat korjaavat asiat:

( Asennettiin vessojen oviin korvausilmasäleiköt ja säädettiin ilmamäärät.

( Aseteltiin keittiön /ruokalan ilmamäärät siten, että keittiön huuviin säädettiin suunniteltu alipaine suhteessa muuhun tilaan ja näin ollen saatiin ylipaineisuus pois ja henkilökunta saatiin tyytyväiseksi.

( Aulan runkokanavan vuoto korjattiin.

( Tekstiilityöluokkaan 1051 lisättiin puuttuva poistokanava kahdella 160 kanavalla koska suunniteltu 250 kanava ei sopinut.

( Luokka-/opettajien tilat mitattiin ja säädettiin suunnitelluiksi tai tasapainoon.

( Opojen huoneisiin 1004 ja 1005 ja opettajientyöhuoneeseen 1112 vaihdettiin väljemmät tuloilmaventtiilit, että saavutettiin suunnitellut ilmamäärät.

( Fys. ja Kem. luokat tasapainotettiin käytön mukaisiksi.

( 102 varaston ja käytävän poisto(käytävälle lisättiin poistoventtiili KSO-100) kytkettiin runkokanavaan jossa oli kanavapuhallin ja johon sähkömies asensi tyristorisäätimen.

Käytävän poistoilmamääräksi säädettiin -10 l/s ja varaston -5 l/s.

( Tarkistettiin 2006 maalivaraston imurien toiminta ja todettiin moottorin olevan kunnossa, mutta taajuudet olivat liian alhaiset.

( Kuraattorin huone 1118 oli pahasti alipaineinen, joka säädettiin tasapainoon.

( Äidinkielen luokat säädettiin tuloilman mukaan ja ovirakomenetelmällä savukokein tasapainoon, koska muuta luotettavaa menetelmää ei ollut.

( Hammashoitolan tilat mitattiin, eikä havaittu isoja poikkeamia lukuun ottamatta henkilökunnan taukotilaa, joka jäi vajaaksi suunnitellusta väärän päätelaitteen vuoksi.

Ilmamäärä on kuitenkin riittävä kahdelle henkilölle(ei vaadi toimenpiteitä).

(Koulusihteerin 1036 tulopäätelaite muutettiin seinämalliseksi, niin että tuloilman virtaus yltää oleskeluvyöhykkeelle.

( Ilmoitettiin Au:lle uudet paineasetukset ja taajuudet taajuusmuuttajille, sekä luokkatilojen iv-koneiden täydentehon aikaistamista kello 7.00 kello kuuteen.

Vantaalla 16.10.2014			Petri Eerola ja Markku Antila/J.Hakanen Oy