Hämeenkylän koulu

varistontie3, 01660 Vantaa

Tehdyt toimenpiteet ilmanvaihdon parantamiseksi:

- Kellarikerros A1 TK 2

  - Asennettu siirtoilma säleiköt wc:t 046 sekä 047 viemärihajun poistamiseksi kyseisistä tiloista

  - Säädetty ilmamäärät suunniteltuihin arvoihin. Ilmamäärää lisätty runkokanavien ilmamäärien säädöllä TK 02

- 1. Kerros A 1 TK 2

  - Säädetty luokkien 1012, 1013, 1014, 1017 ilmamäärät suunniteltuihin arvoihin, jotka lähtötilanteessa olivat alimittaiset

- 1 Kerros A2 TK 2

  - Kiinnitetty luokan 1046 reikäilmakanavat takaisin paikoilleen

  - Säädetty luokkien 1046 1015 1060 ilmamäärät suunniteltuihin arvoihin -> luokan 1046 reikäilma kanavien vihellys loppui. Kyseisen runkokanavan rinnakkais runkokanavasta palopelti sulkeutunut tästä johtuen kanavat alkaneet viheltämään

  - Säädetty tilojen 1062 1066 1067 1068 1069 säädetty ilmamäärät suunniteltuihin arvoihin sekä lisätty wc:n 1066 oveen siirtoilmasäleikkö viemärinhajun poistamiseksi

- 2 kerros B 1 TK 8

  - poistoilmamäärä lisätty rappukäytävässä 50 dm3/s (vaihdettu 125mm venttiili 200mm venttiiliin)

  - luokat 2014 2003 ilmamäärät säädetty suunniteltuihin arvoihin

- 1 kerros  B1 TK 5

  - luokka 1115 ilmamäärä jää vajaaksi poistopuolella 36% tulopuolella 30%

- 1 kerros B2 TK 5

  - huone 1112 ilmamäärää lisätty 70 dm3/s sekä tuloilman heittokuviot säädetty ilman kierron parantamiseksi. luokka 1115 ilmamäärä jää vajaaksi tulo/poisto n 20%

Jatkotoimenpide ehdotus:

Kaikkien ilmanvaihtokoneiden kokonais- sekä runkokanavien ilmamäärien tarkastus ja säätö suunniteltuihin arvoihin (TK 2 runkolinjat säädetty). Tärkeimpänä TK 5. Osissa B puolen luokka huoneissa tunkkaisuutta aamuisin. Koneet (TK 5 ja TK 6) voisi käynnistää jo kello 6 puolinopeudella, kuten A puolen koneet tekevät jo nyt.

PF 03 .n käyntiajan tarkistus vastaamaan TK 02:n käyntiajan mukaiseksi.

Mittauksissa käytetty VelociCalcPlus mittaria.

Raportin laatija :

PR-Clean Jari Keränen