# Rakennusmateriaalien mikrobit

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobimäärät normaalista poikkeavia. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tutkittiin homesienien, bakteereiden ja sädesienien kasvu. Elatusalustat olivat 2 % mallasuuteagar (M2) ja dikloraaniglyseroli-18-agar (DG18) homesienille sekä tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar bakteereille ja sädesienille.

Suoraviljelynäytteissä todettiin mikrobeja seuraavasti. Pitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkeiden) määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa:

-	= pesäkkeiden määrä = 0

+	= pesäkkeiden määrä = 1 – 20

++	= pesäkkeiden määrä = 21 – 50

+++	= pesäkkeiden määrä = 51 – 200

++++	= pesäkkeiden määrä = yli 200.

Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys.

| Näytteen-ottopiste | Tilan ja näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Homesienet | Bakteerit | Sädesienet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | DG18 |  |  |
| MR1 | - kattorakenteen eristetila, luokan 2011 kohdalla, eristekerroksen yläosa | 12.10. | Yhteensä Cladosporium sp. hiivat | + + + | Yhteensä Cladosporium sp. | + + | 1) | 1) |
| MR2 | - kattorakenteen eristetila, luokan 2011 kohdalla, eristekerroksen alaosa | 12.10. | Yhteensä Cladosporium sp. hiivat steriilit | + + + | Yhteensä Cladosporium sp. steriilit | + + + | 1) | 1) |
| MR3 | - kattorakenteen eristetila, atk-luokan 2039 kohdalla, eristekerroksen yläosa | 12.10. | Yhteensä hiivat steriilit | + + + | Yhteensä | - | 1) | 1) |
| MR4 | - kattorakenteen eristetila, atk-luokan 2039 kohdalla, eristekerroksen alaosa | 12.10. | Yhteensä hiivat | + + | Yhteensä Cladosporium sp. |  | 1) | 1) |
| MR5 | - täyttömaa lattialaatan ja seinän välissä, liikuntasali, voimisteluvälinevaraston oven viereltä, eristekerroksen alaosa | 28.10. | Yhteensä Tritirachium* sp. hiivat steriilit | + + + + | Yhteensä Aspergillus spp. Tritirachium* sp. steriilit | +++ +++ + + | ++ | + |
| MR7 | - puu maanvaraista betonilaattaa vasten, liikuntasali, voimisteluvälinevaraston oven viereltä | 28.10. | Yhteensä hiivat | ++ ++ | Yhteensä Penicillium sp. | + + | +++ | - |
| MR8 | - puu maanvaraista betonilaattaa vasten, liikuntasali, voimisteluvälinevaraston oven viereltä | 28.10. | Yhteensä Aspergillus spp. Penicillium spp. steriilit | +++ ++ ++ + | Yhteensä Penicillium spp. Aspergillus spp. Geomyces* sp. | +++ +++ ++ + | +++ | +++ |

*) kosteusvaurioindikaattori

1) ei määritetty, näytte tutkittu laimennossarjamenetelmällä

Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pintojen mikrobimääriä pidetään poikkeavina silloin, kun mikrobiviljelyssä todettujen pesäkkeiden määrä on selvästi tavanomaista suurempi tai kun mikrobien koostumus on poikkeava. Korkeina ja selvästi poikkeavina pidetään tasoa +++ tai ++++ olevia mikrobimääriä. Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa + tai ++) voidaan luokitella poikkeaviksi ja kohonneiksi silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (mm. Tritirachium-suku) tai sädesieni.

# Rakennusmateriaalien mikrobit, laimennossarjamenetelmä

Rakennusmateriaalien mikrobipitoisuudet määritettiin sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 mukaan ns. laimennossarjamenetelmällä. Näytteet toimitettiin MetropoliLab Oy:n laboratorioon Helsinkiin laimennossarjakäsittelyä ja viljelyä varten. Tulokset on esitetty yksikössä kpl /g:

| Näytteen-ottopiste | Näytteenottopisteen kuvaus | Pvm | Homesienet, kpl/g | Muut bakteerit, kpl/g | Sädesienet, kpl/g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | M2 | DG18 |  |  |
| MR1 | - kattorakenteen eristetila, luokan 2011 kohdalla, eristekerroksen yläosa | 12.10. | alle 100 | alle 100 | alle 100 | alle 100 |
| MR2 | - kattorakenteen eristetila, luokan 2011 kohdalla, eristekerroksen alaosa | 12.10. | 100 | alle 100 | alle 100 | alle 100 |
| MR3 | - kattorakenteen eristetila, atk-luokan 2039 kohdalla, eristekerroksen yläosa | 12.10. | alle 100 | alle 100 | 100 | alle 100 |
| MR4 | - kattorakenteen eristetila, atk-luokan 2039 kohdalla, eristekerroksen alaosa | 12.10. | alle 100 | alle 100 | 200 | alle 100 |
| MR6 | - eriste maanvaraista betonilaattaa vasten, liikuntasali, voimisteluvälinevaraston oven viereltä | 28.10. | alle 100 | alle 100 | 400 | alle 100 |
| MR9 | - eriste maanvaraista betonilaattaa vasten, liikuntasali, ruokalan liukuoven päädyssä olevan pilarin alapään viereltä | 28.10. | alle 100 | alle 100 | 270 | alle 100 |

Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2008 mukaan rakennusmateriaalissa on

- sienikasvustoa, jos näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g,

- bakteerikasvustoa, jos näytteen bakteeripitoisuus on suurempi kuin 100 000 kpl/g ja

aktinomykeettikasvustoa (sädesienikasvustoa), jos aktinomykeettipitoisuus (sädesienipitoisuus) on suurempi kuin 500 kpl/g.

# Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä

Liikuntasalin lattiarakenteisiin, joissa on puulattia betonilaatan päällä, porattiin rakenteiden suhteellisen kosteuden määrittämiseksi reiät (16 mm). Reiät puhdistettiin ja tulpattiin. Suhteellinen kosteus mitattiin olosuhteiltaan tasaantuneissa rei’issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41-näyttölaitteet ja HMP44-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja lämpötila (°C) on esitetty oheisessa taulukossa.

| Mittauspiste | Tila | Rakenneosa | Mittauspisteen sijainti | Reiän syvyys, mm | Pvm | Suhteellinen kosteus, % | Lämpötila, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | liikuntasali | lattia, be- tonilaatta | seinästä 300 mm, ovesta 850 mm | 45 | 16.11.11 | 61 | 19,0 |
| K2 | voimisteluväline varasto | lattia, be- tonilaatta | seinästä 90 mm, sähkökaapista 900 mm | 45 | 16.11.11 | 94 | 18,8 |
| K3 | liikuntasali | lattia, maa laatan alla | seinästä 90 mm, sähkökaapista 950 mm | >100 | 16.11.11 | 97 | 18,8 |
| K4 | liikuntasali | lattia, be- tonilaatta | ulkoseinästä 440 mm, väliseinästä 460 mm | 45 | 16.11.11 | 68 | 16,9 |
| K5 | liikuntasali | lattia, be- tonilaatta | seinästä 300 mm, ovesta 850 mm | 40 | 16.11.11 | 58 | 19,5 |

Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat:

| Pvm | Sisäilman lämpötila, °C | Sisäilman suhteellinen kosteus, % | Ulkoilman lämpötila, °C | Ulkoilman suhteellinen kosteus, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.11.2011 | 18,9 | 35 | 5 | 87 |