# RAKENNNESELVITYS

## TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Selvitys on rajattu koskemaan Varistontie 3:ssa olevan rakennuksen liikuntasalin, kirjaston ja itäsiiven yläpohjan rakenteita.

## RAKENTEET

Yläpohjan alkuperäinen rakenne on ylhäältä alaspäin seuraava (kuva 1):

bitumihuopakate

raakkaponttilaudoitus

tuulettuva ilmatila 300…900 mm

lämmöneristeet kivivilla 150 mm

harvalaudoitus

eristyspaperi

verhouslaudoitus

Alkuperäisen yläpohjan alle on lisätty korjauksissa

harvalaudoitus tai ripustettu alakatto taloteknisten asennusten kotelorakenteissa

kipsilevy normaali tai akustinen

Kirjaston alapohja on ylhäältä lukien seuraava (kuva 2):

pintamateriaali, muovipäällyste

betonilaatta 50 mm

solumuovieriste 50 mm, reuna-alueella 70 mm

muovikelmu

betonilaatta 60 mm

Alempi lattialaatta limittyy sokkelin sisäkuoren päälle, pilarien kohdilla liitos ei ole yhtä tiivis, laatan ja pilarin väliin syntyy rako betonin kutistuessa (kuva 3)

Kirjaston alle ulottuu noin metrin verran lattian alapuolista kanaalitilaa. Kanaalitilan seinät ovat betonia ja ne on perustettu kallion varaan kirjaston alapuolella.

Liikuntasalin lattia on ylhäältä lukien seuraava (kuva 7)

pintamateriaali, lakkaus

puurakenteinen joustolattia

ilmarako, vaihtelevan paksuinen, yleensä n.60 mm, jossain kohdin tervapaperi on kiinni yläpuolisessa laudoituksessa

tervapaperi

mineraalivilla, vaihtelevan paksuinen, yleensä noin 80 mm

betonilaatta 60-80 mm

muovikelmu (suunnitelmien mukaan, rakenneavauksissa alempaa betonilaattaa ei rikottu, joten muovikelmua ei ole rakenneavausleikkauksessa esitetty)

Perustuksiin betonilaatan läpi menevien rakenteiden ja laatan väliin syntyy rako betonin kutistuessa, liitoksien ilmatiiviyteen ei suunnitelmissa ole otettu kantaa (kuvat 4, 5).

# KUVAT

# Text boxes

Kuva 4: Leikkaus liikuntasalin päädystä, ulkoseinältä.

Kuva 5: Leikkaus liikuntasalista kantavien seinien kohdilta.

Kuva 6: Rakenneavauksen perusteella laadittu leikkaus liikuntasalin lattiasta kantavan seinän kohdalta.

Kuva 3: Leikkaus kirjaston ulkoseinältä pilarin kohdalta.

Kuva 1: Yläpohjan rakenne eteläpäädyn tutkittavien tilojen kohdalla.

Kuva 2: Leikkaus kirjaston sokkelin kohdalta.