Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			ALUSTAVA RAPORTTI 24.5.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA168HÄMEENKK A

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 6

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA168HÄMEENKYLÄNK A, riskikosteiden lattioiden

mikrobitutkimus 15. , 16. ja 21.5.2007

KOHDE		Hämeenkylän koulu, Varistontie 3, 01660 Vantaa,

LIITTYY 		Humi Group Oy:n lattioista tekemä kosteuskartoitus

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Näytteidenottokohtien pintakosteuslukemat (lattian 	    B2

päällysteen päältä mitattuna) on merkitty alla olevaan

näytetaulukoon

Kohonneet kosteuslukemat on alleviivattu ja korkeat lukemat tummennettu.

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

HK1-26: 5 vrk/28 ºC, HK27-30: 3 vrk/28 ºC. Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

1. kerros

HK1.  Käytävä 1118, PVC –laatan alta (n. 6.5)		M 	- 	-

V  -	-

HK2.  Käytävä 1135, PVC –laatan alta (n. 6.2)  		M 	- 	-

V  -	+

Aspergillus versicolor  	67 %

Tritirachium 	33 %

HK3.  Käytävä 1135, ristikytkennän 1114 kohdalta	M 	- 	-

PVC –laatan alta  (n. 4.3)

V  -	-

HK4.  Porrashuone C 1108, PVC –laatan alta (n. 9.2) 	M 	+++ 	++

homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Tritirachium roseum  	71 %

Acremonium  	28 %

Alternaria  		 1 %

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HK5.  Käytävä 1097, PVC –laatan alta (n. 7.1)		M 	- 	++

V  -	+

Tritirachium

Aspergillus versicolor

Penicillium

HK6.  Aula 1084, PVC –laatan alta (n. 8.2) 		M 	- 	+

V  -	-

HK7.  Käytävä 1092, PVC –laatan alta (n. 8.5) 		M 	+ 	+++

homeitiöitä

V  -	++

Tritirachium roseum

HK8.  Käytävä 1092, PVC –laatan alta (n. 4.3) 		M 	+	-

homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+

Aspergillus candidus

Cladosporium

HK9.  Maant/biol 1105, PVC –maton alta (n. 11.0) 	M 	+ 	+++

pesuallaskaapin edestä (mikrobip. haju)

V  -	-

HK10.  Maant/biol 1105, PVC –maton alta		M 	-	+

n. 1 m ulkoseinän reunasta 			hyvin vähäistä bakteerikasvua

V  -	-

HK11.  Kokoelmahuone 1102, PVC –maton alta  	M 	+ 	+++

(n. 4.4) ovesta vasemmalta

V  -	-

HK12.  Opetustila 4, 1101, oikea ulkonurkka, n, 1 m	M 	- 	-

ulkoseinästä PVC –maton alta (n. 5.0)

V  -	-

HK13.  Lukion koulusihteeri 1036, n, 1.5 m		M 	- 	-

ulkoseinästä PVC –laatan alta (n. 7.2)

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HK14.   Opettajienhuone 1025, läheltä kahvinurkkaa	M 	+ 	-

PVC –laatan alta (n. 12.9) 			homeitiöitä ja –rihmastoa

V  -	+++

Acremonium

Tritirachium roseum

HK15.   Opettajienhuone 1025, n. 1 m ulkoseinän	M 	- 	-

reunasta PVC –laatan alta (n. 4.1)

V  -	-

HK16.  Käytävän lattia ruokasalin vasemman oven 	M  	- 	-

vasemman pielen kohdalta PVC –laatan alta

(6.5) 					V  - 	+

Acremonium

HK17.  Kotitalous 1060, PVC –maton alta (n. 11.2)	M 	- 	+++

V  -	-

HK18.  Kotitalous 1060, PVC –maton alta (n. 3.5)	M 	- 	-

V  -	-

HK19.  Käytävä 1057 tekstiilityö 1051 kohdalta	 	M 	- 	+

PVC –laatan alta (n. 15.2) 			hyvin vähäistä bakteerikasvua

V  -	-

HK20.  Käytävä 1057 tekstiilityö 1051 kohdalta	 	M 	- 	-

PVC –laatan alta (n. 8.2)

V  -	-

HK21.  Ruokasali kahvila 1082, PVC –laatan alta (n. 6.9)	M 	- 	-

V  -	-

HK22.  Ruokasali kahvila 1082, PVC –laatan alta (n. 5.4)	M 	- 	-

V  -	-

HK23.  Käytävä 1023 TV/keskusradion 1044 kohdalta,	M 	+ 	+

PVC –laatan  alta  (n. 7.0)  			homeitiöitä; hyvin vähäistä

bakteerikasvua

V  -	-

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HK24.  Kotitalous 1063, PVC –maton alta (n. 11.8)	M 	- 	+++

V  -	-

HK25.  Käytävä 1057 ryhmäkeskuksen 1061 edestä,  	M 	+ 	-

n. 40 cm ovista ulospäin (n. 6.0) 		homeitiöitä ja –rihmastoa,

Tritirachium, ym.

V  - 	+++

HK26.  Kuvataide 1050, keskilattia PVC –maton alta 	M  	- 	-

(n. 3.9)

V  -	-

2. kerros

HK27.  OT3, 2009, ovesta oikealta, PVC –maton alta	M 	- 	-

(n. 8.0)

V  -	-

HK28.  OT3, 2009, vasen sisänurkka, PVC –maton alta	M 	- 	-

(kuiva)

V  -	-

HK29.  OT2, 2013, opettajan päädystä, PVC –maton alta	M 	- 	-

(n. 7.2)

V  -	-

HK30.  Käytävä 2002, ET3/2014 kohdalta PVC –laatan 	M 	- 	-

alta (n. 8.4)

V  -	-

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla. Jos mikroskopoimalla todetaan homeitiöitä ja –rihmastoa, näytteessä on homekasvua. Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa. Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Näytteistä HK4 – 9, 11, 14, 17, 24 ja 25 todettiin merkittävää mikrobikasvua.

Saamamme kosteusmittauslukemat (Doser DB2, asteikko B2) > 6.0 ovat tulkintamme mukaan kohonneita ja > 12 korkeita.  Kaikista näytteidenottokohdista, joista saatiin kohonneita tai korkeita lukemia ei todettu mikrobikasvua. Kokemuksemme mukaan mikrobikasvun käynnistyminen myöhemmin myös näissä kohdissa on mahdollista. Mikrobikasvun käynnistyminen on todennäköistä ennen rakenteen kuivumista niissä kohdissa, joissa lukemat olivat yli noin 8.0.

Tiedetään, että mikrobikasvu on mahdollista, jos kasvualustaksi soveltuvan materiaalin huokosten vesiaktiivisuus on yli noin 0.7 eli ilman suhteellinen kosteus yli noin 70 %.

Espoossa 24.5.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Pohjakuvat ovat liitteinä sähköisessä muodossa.  Pohjakuviin on

merkitty punaisella näytteiden ottokohdat, joista todettiin merkittävää

mikrobikasvua.

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.