Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			TOIMENPIDE-EHDOTUS 24.5.2007

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA168HÄMEENKK B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 2

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA168HÄMEENKYLÄNK B, riskikosteiden lattioiden

EHDOTUKSET	mikrobitutkimus 15., 16. ja 21.5.2007

KOHDE		Hämeenkylän koulu, Varistontie 3, 01660 Vantaa,

LIITTYY 		Humi Group Oy:n lattioista tekemä kosteuskartoitus

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko, kaupunginarkkitehti

YHTEYS 	Mikko Krohn,

Pekka Wallenius, pekka.wallenius@vantaa.fi

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittausten ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

Suosittelemme muovimattojen ja PVC –laattojen poistamista liimoineen ja tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti lattioiden niiltä kosteilta alueilta, joista otetuista näytteistä todettiin merkittävää mikrobikasvua. Suosittelemme puhdistettujen lattiapintojen desinfiointia ja suojaamista Novitrol 483:lla sekä kuivattamista ennen uusien lattianpäällysteiden asentamista.

Kokemuksemme mukaan on hyvin todennäköistä, että mikrobikasvu käynnistyy ennen lattioiden riittävää kuivumista niillä alueilla, joista pintamittauksella saadut lukemat (Doser DB2) ovat noin 8.0 tai korkeampia eikä lattianpäällystettä poisteta. Suosittelemme menettelemään näiden alueiden osalta kuten edellä on esitetty tai vaihtoehtoisesti lattioiden kunnon seuraamista mikrobinäytteillä kunnes ne ovat kuivuneet. Lattianpäällysteet tulisi uusia, jos mikrobikasvun käynnistyminen voidaan todeta seurantanäytteillä.

Lattioita ei tarvitse kuivattaa, jos lattioihin asennetaan keraaminen laatoitus. Suosittelemme harkitsemaan keraamista laatoitusta erityisesti aulatilojen ja käytävien korjattaviin lattioihin.

Espoossa 24.5.2007

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.