Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki					RAPORTTI  30.9.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA11

Kielotie 13					sivuja yhteensä 7

01300 VANTAA

LAUSUNTO	VANTAA11, kosteusmittaus ja mikrobitutkimus 8.9.2003

KOHDE		Hämeenkylän koulu, Varistontie 3, 01660 Vantaa,

musiikkiluokka 001

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu, 8.9.2003

Pekka Wallenius

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Kosteusmittauslukemat ja otettujen näytteiden sijainti

on merkitty alla olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

2.6 	    3.0 		3.2            2.5

levyrakenteinen kotelo   HAK4

HAK5

rako lattian ja seinän

liitoskohdassa

4.0 			                 3.3

1x PVC

3.1			     HAK6

kaapin alaosan

levyt vaurioituneita

6.9	HAK1; 2		                 3.8

6.8	lattian kostea alue

putkikotelossa ollut vuoto

6.1 jalkalistan alla näkyvää kasvustoa

HAK7

6.1	5.7	4.9	                 3.5

HAK3

4.9 	             3.7

jalkalistan naulat	HAK8

hapettuneita	4.8            3.8

5.7	  Varasto	              jalkal. naulat

hapettuneita

Musiikkiluokka 001

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

7   vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HAK1. Lastulevyrakenteinen putkikotelo sisäänkäynnistä	M 	+++ 	-

oikealla, jalkalistan alta (näkyvää kasvustoa) 	homeitiöitä ja -rihmastoa,

Chaetomium, ym.

V  - 	-

HAK2.  Putkikotelon yläosa, villaeristeiden suojapahvi	M 	+++ 	-						homeitiöitä ja -rihmastoa

V  - 	+++

Penicillium

Paecilomyces variotii

Alternaria

HAK3.  Betoniseinän jalkalista putkikotelon ja  		M	+ 	++

varaston seinän välistä  			homeitiöitä

V  -	++

Penicillium

Aspergillus nidulans

Aspergillus flavus

Chaetomium

HAK4.  Ikkunaseinän jalkalistan alta  			M 	+ 	+

(maakellarimainen haju, rako lattian   		homeitiöitä ja -rihmastoa,

ja seinän liittymäkohdassa)			Aspergillus sp., ym.

V  -	++

Penicillium

Aspergillus sp.

Absidia

Syncephalastrum racemosum

Mycotypha microspora

HAK5.  Vasemman ulkonurkan lastulevykotelon 	M 	+ 	-

alareuna 					homeitiöitä

V  -	+

Chaetomium  	30 %

Paecilomyces variotii 	30 %

Aspergillus ochraceus 	20 %

Penicillium  	20 %

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

HAK6.  Lattian ja tiiliseinän välinen rako 		M 	+ 	-

homeitiöitä

V  -	+

Penicillium   	56 %

Chaetomium   	22 %

Aspergillus ochraceus 	22 %

HAK7.  Musiikkiluokan ja varaston välisen seinän  	M 	+ 	-

alareuna (maakellarimainen haju)    		homeitiöitä ja -rihmastoa

V  -	+++

Paecilomyces variotii

Penicillium

HAK8.  Huokoinen kuitulevy varaston tiiliseinän 		M 	+++ 	-

jalkalistan alta 				homeitiöitä ja -rihmastoa, 						Aspergillus sp., ym.

V  -	++

Penicillium   	94 %

Paecilomyces variotii 	 6 %

HAK9.  Lattian kostea alue putkikotelon edestä,  	M 	- 	++

1x PVC:n alta

V  -	-/+

Chaetomium

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT ja MITTAUSTULOKSET

Saadun tiedon mukaan putkivuoto on kastellut sisäänkäynnistä oikealla olevaa levyrakenteista koteloa. Osa kotelon vaurioituneista levyistä on vaihdettu uusiin. Kotelon vieressä on kaappi, jonka alaosan levyt ovat silmin nähden vaurioituneita.

Kosteusmittauksessa saatiin kohonneita lukemia lattiasta putkikotelon kohdalta.

Ikkunaseinän ja sisäänkäyntiä vastapäätä olevan tiiliseinän ja lattian välissä on rako. Raon kautta voi päästä huonolaatuista ilmaa sisälle.

Vaurioituneen putkikotelon alareunan lastulevystä jalkalistan alta otetusta näytteestä HAK1 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä ei todettu elinkykyisiä homeitiöitä. Näytteenottokohdassa oli silmin näkyvää homekasvustoa.

Putkikotelon yläosasta putkien villaeristeiden suojapahveista otetusta näytteestä HAK2 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä.

Putkikotelon ja varaston välisen betoniseinän osan puisen jalkalistan alta otetusta näytteestä HAK3 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä ja kohtalaista bakteerikasvua.  Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Ikkunaseinän puisen jalkalistan alta (seinän ja lattian välissä on rako) otetusta näytteestä HAK4 todettiin mikroskopoimalla vähäistä home- ja bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Luokan ulkonurkan lastulevykotelon alareunasta otetusta näytteestä HAK5 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä. Viljelynäytteen tulos viittaa vähäisen homekasvun mahdollisuuteen näytteenottokohdan läheisyydessä.

Tiiliseinän ja lattian välisestä raosta (mikrobiperäinen haju) otetusta näytteestä HAK6 todettiin mikroskopoimalla vähän homeitiöitä. Viljelymenetelmällä todettiin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

Luokan ja varaston välisen kevytseinän alareunasta otetusta näytteestä HAK7 todettiin mikroskopoimalla vähäistä homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin runsaasti elinkykyisiä homeitiöitä. Varaston puolella seinän jalkalistan naulat olivat hapettuneita.

Varaston tiiliseinän alareunasta huokoisesta kuitulevystä otetusta näytteestä HAK8 todettiin mikroskopoimalla runsasta homekasvua. Viljelymenetelmällä todettiin kohtalaisesti elinkykyisiä homeitiöitä.

Putkikotelon edestä lattian kosteasta kohdasta PVC -maton alta otetusta näytteestä HAK9 todettiin mikroskopoimalla kohtalaista bakteerikasvua. Viljelymenetelmällä todettiin hyvin vähän elinkykyisiä homeitiöitä.

2.  TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

1.  Lastulevyrakenteinen putkikotelo

Suosittelemme levy- ja puurakenteisen putkikotelon poistamista kokonaan.  Suosittelemme putkien villa- ja pahvieristeiden poistamista ja korvaamista uudenaikaisilla solumuovi/kumieristeillä.

Suosittelemme metallirakenteista koteloa puukotelon tilalle, jos putkien suojana pitää olla kotelo.

2.   Vaurioitunut puuhylly sisäänkäynnin vieressä

Sisäänkäynnin vieressä oli silmin nähden vaurioitunut, puurakenteinen hylly. Vaurioitunut hylly tulisi poistaa sisätiloista.

3.  Jalkalistat

Suosittelemme puisten jalkalistojen poistamista, seinien alareunojen desinfiointia pitkävaikutteisella Novitrol 483:lla ja puisten jalkalistojen korvaamista muovisilla profiililistoilla (ei muovisilla liimattavilla nauhalistoilla) lattian ja seinien välisten rakojen tiivistyksen jälkeen.

4.  Lattian ja seinien välinen rako

Suosittelemme lattian seinien välisten rakojen avartamista ja rakojen pintojen työstämistä sileiksi timanttilaikalla kunnollisten tiivistyspintojen aikaansaamiseksi sekä rakojen tiivistämistä polyuretaani tiivistysmassalla.

Rakojen tiivistyksen suosittelemme Würth:in polyuretaaniliimakittiä. Eräät muut polyuretaanitiivistysmassat ovat aiheuttaneet haitallisessa määrin pitkäaikaisia kemikaaliemissioita.

5.  Luokan ja varaston välinen kevytseinä ja varaston seinien

huokoiset kuitulevyt

Suosittelemme luokan ja varaston välisen kevytseinän alaosan  vaurioituneiden levyjen ja puuosien poistamista ja korvaamista uusilla. Puurakenteiden seinä voidaan myös korvata kokonaan metallirankaisella levyseinällä. Levyjen asennuksessa on muistettava jättää riittävä ilmarako levyjen alareunan ja lattian väliin. Ilmaraon tarkoituksena on ehkäistä levyjen kastuminen siivousvesistä.

6.  Lattian kostea alue putkikotelon edessä

Lattian kostealta alueelta tulisi poistaa muovimatto liimoineen ja

tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian

puhdistetun betonipinnan desinfiointia pitkävaikutteisella Novotril 483:lla.

Tämän jälkeen lattian kostea alue voidaan kuivattaa tai jättää kuivumaan

itsestään. Lattian kostean alueen kuivuttua siihen voidaan asentaa uusi

muovimatto.

Lattia ei tarvitse kuivattaa, jos siihen asennetaan keraaminen laatoitus.

Laatoituksenne alle ei tehdä vesieristystä.

7.  Ulkonurkan lastulevykotelo

Suosittelemme harkitsemaan luokan ulkonurkassa olevan lastulevykotelon

ja mahdollisten vanhojen putkieristeiden poistamista. Vanhojen

putkieristeiden tilalle suosittelemme uudenaikaisia solumuovi/kumieristeitä.

Espoossa   30.9.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.