Vantaan kaupunki

Hämeenkylän päiväkoti

Maamiehentie

01630 Vantaa

SÄHKÖTEKNINEN KATSELMUS

# yleistä

Kohde käsittää päiväkotirakennuksen. Rakennuksessa on normaalit rakennustyypin sähköjärjestelmät.

Katselmus on suoritettu 29.10.2008. Katselmuksessa on huomioitu päiväkodin sähköteknisten laitteiden nykyinen kunto, katselmus on tehty avaamatta keskuksen kansia tai rasiakojeita.

Rakennus on valmistunut vuonna -83 ja sen sähköistys vastaa ajankohdan vaatimuksia.

Kiinteistöstä on saatu tiedostomuodossa tasopiirustukset joissa on esitetty 1. kerroksen ja IV-konehuoneen sähköasennukset.

Tasopiirustukset ovat ins. tsto Leppäniemen tekemät suunnitelmapiirustukset jotka Keimolan sähkö Oy on täydentänyt loppupiirustuksiksi.

Kiinteistön sähkötekniset järjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja niitä on huollettu säännöllisesti.

### Piirustukset kiinteistössä:

Kiinteistön pääkeskuksen yhteydessä löytyivät käytön kannalta tärkeimmät piirustukset kuten tasopiirustukset, keskuskaavio, piirikaaviot ja nousujohtokaavio. Telejärjestelmien kaavioita ei käynnin yhteydessä löydetty.

### Liittymä

Kiinteistössä on alkuperäinen Vantaan sähkölaitoksen sähköliittymä joka on asennettu maakaapelina.

Liittymän riittää hyvin turvaamaan nykyisen sähköistyksen, suurin tehontarve kiinteistössä on keittiölaitteiden huippukuorma ja ilmanvaihtolaitteet sekä valaistus.

### Keskus

Keskukset on rakennettu 1980-luvun vaatimuksia vastaavaksi.

Keskuksessa on ryhmät merkitty riittävän selkeästi jotta tarvittavat käyttötoimenpiteiden mukaiset ryhmien erottamiset voidaan tehdä sekä vikatilanteissa löydetään palaneet sulakkeet.

Keskus on rakennettu TN-S järjestelmän mukaisena ja toteutettu perinteisesti tulppasulakkeilla.

Keskuksessa ei ole vikavirtasuojauksia, eikä niitä pysty nykyiseen keskukseen asentamaan.

Keskukset ovat hyväkuntoisia ja niiden lähtömerkinnät ovat ajan tasalla eikä niiden kunnossa ole silmämääräisesti havaittavia puutteita. Kehikkokeskuksien kansia ei avattu tarkastuksen yhteydessä.

Maadoitukset:

Piirustuksissa on maadoituskisko esitetty asennetuksi pääkeskuksen yhteyteen mutta se ei ollut nähtävissä. Keskuksen alapuolinen osa on levytetty ja sen takana olevat asennukset eivät olleet nähtävillä.

Ilmanvaihtokonehuoneessa, jossa ovat kaikki keskeiset IV- ja lämpöjohtoasennukset ei ollut nähtävillä putkistomaadoituksia.

Pääkeskus

Valmistaja /tyyppi:  Keskusryhmä Kellokoski / kehikkokeskus

In= 250 A

Mittaus: kWh mittari pääkeskuksessa

Pääsulakkeet: 160A

Pääkeskustilasta löytyi kaikki tarpeelliset piirustukset (tasopiirustukset, keskuskaaviot ja piirikaaviot)

Keskuksessa on ryhmäjohtomerkinnät kunnossa.

Pääkeskuksessa kellokytkin ja hämäräkytkin joiden avulla ulkovalaistusta ohjataan.

Ryhmäkeskus (kehikkokeskus)

Rakennuksessa on myös toinen ryhmäkeskus joka on kunnossa. Keskuskomeron lukitus on sarjoitettu siten, että huoltomiehen avaimet eivät käy ko. tilan oveen.

IV-ryhmäkeskus

Valmistaja /tyyppi: Keskusryhmä Kellokoski / kehikkokeskus

In = 63A

Keskuksen dokumentit ovat kunnossa. Keskukseen tehty lisäosa jonka yhteydessä keskuskaavio on piirretty uudelleen.

Keskuksen merkinnät ovat kunnossa.

Toimenpide-ehdotukset

Ryhmäkeskuskomeron lukitusta tulisi sarjoittaa uudelleen siten, että lukitus toimii huoltomiehen avaimella.

### Johdot

Johdot ovat pääosin alkuperäisiä ja asennettu uppoasennuksena jolloin ne ovat säilyneet hyvin ulkoisilta vaurioilta. Joitain johtoja on asennettu pinta-asennuksena aikojen kuluessa.

Johtojen johdinvärit ovat 80-luvun sähköturvallisuusmääräysten mukaiset vastaavat nykyisiä johtojen värimääräyksiä.

Kiinteistön ryhmäjohdot ovat TN-S (5-johdin) järjestelmän mukaisia.

Kiinteistön ryhmäjohdoissa ei ole vikavirtasuojausta joka nykymääräysten mukaisiin uusiin asennuksiin vaaditaan.

Nousujohdot pääkeskukselta ryhmä- ja IV-keskuksille on toteutettu TN-C (4-johdin) järjestelmän mukaisina (johdossa ei ole erillisiä N- ja PE- johtimia, ainoastaan PEN-johdin).

Nousukaapeleiden mitoitus on riittävä.

### Valaisimet

Valaisimet rakennuksessa ovat pääosin alkuperäisiä loisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia.

Lastenhoitotiloissa kuten leikki- ja lepohuoneissa sekä ryhmätyöhuoneissa on valaisinripustuskiskoihin asennettu poikittaislamelliritilällä varustetut puolipyöreät 1x58W loistevalaisimet.

Valaisimien häikäisysuojina toimivien poikittaislamelliritilöiden kiinnitys ei ole luotettava ja ne saattavat pudota tärähdyksestä. Kiinteistön huoltomies on joutunut varmistamaan häikäisysuojien kiinnitystä nippusiteillä.

Käytävissä on kattoon upotettuna 1X36W loisteputkivalaisimia poikittaislamelliritilällä.

Osassa tiloja on vanhoja hehkulamppuvalaisimia joissa lamput on korvattu kierrekantaisilla pienloistelampuilla (ns. energiansäästölamppu). Näihin valaisimien valotehokkuus on melko heikko.

Sisätiloissa valaistustaso on melko alhainen, valaistustasojen mittauksessa ulkoa tuleva valo aiheutti suuria mittauspoikkeamia. Pimeänä aikana sisätilojen valaistusarvot ovat huomattavasti mitattuja arvoja pienemmät.

Keittiössä on hyväkuntoiset muovikupuvalaisimet.

Valaisimiin ei sisätiloissa ole tullut vaurioita joten ne ovat säilyneet hyväkuntoisina ja ovat melko puhtaita.

Sisätiloissa valaistusta ohjataan tilakohtaisesti kytkin- ja painonappikalusteilla.

Ulkovalaisimet ovat alkuperäisiä elohopealampuilla (125 HQL) varustettuja valaisimia.

Rakennuksen ulkoseinille on asennettu uusia valaisimia

Ulkoaluevalaistus on riittämätön. Valaisimia on liian vähän eikä niiden antama valo riitä valaisemaan piha-aluetta riittävästi.

Ulkovalojen ohjaus on toteutettu keskukseen asennetulla kello/hämäräkytkin järjestelmällä.

Valaisinpylväät ovat alkuperäisiä kartioalumiinipylväitä ja hyväkuntoisia.

Mitatut valaistustasot:

Keittiön 		n.680-1000lx

Käytävät 		n.180- 230 lx (90 lx sisääntulossa)

Henkilökunnan sos. tilat 	n.270 lx

musiikki ja liikuntasali 	n.300 lx

Ryhmätyöhuone 	n.230 – 355 lx

Leikki- ja lepohuone 	n.270 - 320 lx

Toimenpide-ehdotukset

Valaisimien häikäisysuojien luotettavaan kiinnitykseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Lastenhoitotiloissa tulisi välttää irrallisella poikkilamelliritilällä olevia valaisimia joiden ritilä saattaa irrota mekaanisesta tärähdyksestä (esim. pallon osuminen valaisimeen).

Sisätiloissa valaistustasoa voitaisiin nostaa uusilla valotehokkaammilla valaisimilla.

Pihavalaistusta tulisi lisätä asentamalla uusia valaisinpylväitä ja valaisimet tulisi uusia valotehokkaampiin valaisimiin joiden valolähteinä käytettäisiin esim. keraamisia monimetallilamppuja. (Elohopeahöyrylamppujen käyttöä tulee välttää koska niiden valmistus ja myynti tulee loppumaan EU:n alueella)

### Lämmitys

Rakennuksessa ei piirustuksien mukaan ole käytetty sähkölämmityksiä.

### LVI-kojeet

Ilmastointikoneet ovat suorakäynnisteisiä 1- ja 2-nopeuskoneita ja ne on varustettu turvakytkimillä..

Ilmastointikoneilla ei ole taajuusmuuttajia.

Vesikatolle asennettujen ilmastointikojeiden turvakytkimet ovat kunnossa, mutta niissä ei ole sadevesilippoja.

### Kojeet

Pistorasia ja kytkinkalusteet ovat vanhoja ja niitä on vaihdettu uusiin vaurioituneiden tilalle. Kaikissa tiloissa kojeet olivat hyvässä kunnossa eikä rasiakalusteissa havaittu vikoja.

Suuritehoisten keittiökojeiden liitännät on tehty kiinteästi eikä niissä ole turvakytkimiä.

### Heikkovirtajärjestelmät

Antenni

Kiinteistössä on toimiva alkuperäinen antennijärjestelmä.

Antenni sijaitsee vesikatolla ja on kunnossa.

Rikosilmoitus

Kiinteistössä on toimiva rikosilmoitusjärjestelmä joka on uusittu.

Järjestelmän käyttölaite on käytävässä johtajan huoneen vieressä.

Turva- ja merkkivalaistus

Turvavalaistuskeskus on uusittu vuonna 2007. Keskus on toimintakunnossa ja sitä on koestettu huoltopäiväkirjan merkintöjen perusteella säännöllisesti.

Keskuksen akut ovat uusia ja toimintakuntoisia.

Turvavalaisimet ovat alkuperäisiä.

Poistumisteille on asennettu ovimerkkivalaisimet, jotka eivät ole nykyisten määräysten mukaisia. Osalle poistumisteitä on asennettu lisäksi jälkivalaisevia opastekilpiä.

Kaapeloinnit on suoritettu MMJ- typpisellä muovivaippakaapelilla

Paloilmoitus:

Rakennuksessa ei ole automaattista paloilmoituslaitteistoa. Osa huoneista on varustettu paristokäyttöisillä palovaroittimilla.

ATK-yhteydet:

Rakennukseen on asennettu jälkiasennuksena avoimen kaapelointijärjestelmän pisteitä. Järjestelmän ristikytkentäkaappi on sijoitettu terveydenhoitajan huoneeseen.

Toimenpide-ehdotukset

Turva- ja merkkivalaistusjärjestelmän valaisimien vaihtaminen nykyiset määräykset täyttäviin, pitkäikäisellä valonlähteellä varustettuihin valaisimiin.

Ehdotetaan lisättäväksi kiinteästi sähköverkkoon liitettyjä palovaroittimia siten, että kaikki tilat tulevat suojatuiksi.

### Kunnostustoimenpiteet

Kiinteistössä ei havaittu turvallisuuden kannalta välittömiä toimenpiteitä vaativia puutteita.

Rakennuksen sähköistys on vahojen (1980-luku) määräysten mukainen.

Mikäli rakennukseen tehdään kunnostustoimenpiteitä niin sähköasennukset pitää uusia vastaamaan nykyisiä määräyksiä.

Rakennuksen sähkökeskukset eivät täytä nykyisiä määräyksiä eikä niihin pysty tekemään tarvittavia muutoksia (vikavirtasuojaus, TN -S- järjestelmä, erilliset liittimet kaikille johdoille).

Hannu Veijalainen

AIRIX Talotekniikka Oy