Illenpuiston päiväkoti			IV-RAPORTTI

Lähettilääntie 12

01520 VANTAA			29.11.2013

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää rakennuksen ilmanvaihdossa ongelmaksi havaittujen painesuhteiden syyt ja selvittää korjaustarpeet. Tutkimuksessa selvisi seuraavat asiat:

- Konehuoneessa sijaitsevat palopellit jumittuvat koekäyttöjen yhteydessä.

- Tarkistimme noin 60 % pistokoemaisesti oleskelutilojen huonekohtaiset ilmamäärät ja päätelaitteet. Tuloilman poikkeamat olivat +/- 16 % ja poistoilman poikkeamat olivat – 22 % + 64 %.

- Likaisten tilojen poistoilmamäärät olivat suunnitelluissa arvoissa.

- Poistopäätelaitteet oleskelutiloissa ovat erittäin tukkoisia pölystä, koska ovat sen mallisia, että keräävät helposti pölyn.

Korjaus ehdotus:

( Palopellit vaihdetaan toisiin vastaaviin(on päätetty jo vaihtaa).

( Poistopuolen päätelaitteet puhdistetaan pölystä.

( Rakennuksen ilmamäärät säädetään ja tasapainotetaan huonekohtaisesti.

( Jatkossa poistopäätelaitteiden huolellinen puhdistus kerran vuodessa koskematta säätö osaan. (huoltomies on nyt asiallisesti puhdistanut ne ajoittain, mutta tietämättään sotkenut säädöt)

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail:petri.eerola@jhakanen.fi