ILOLAN KOULU			IV-RAPORTTI

Epinkoskentie 5

01390 VANTAA			12.8.2013

Tutkimuksessa havaitut virheet, viat ja puutteet ilmanvaihdossa, sekä korjausehdotus:

- Poistokanavat olivat likaisia keittiötä lukuun ottamatta

(keittiö nuohottu kevät 2013).

- Alapohjan alipaineistus vanhalla puolella vain arkisin 6.30–16.00 kun pitäisi olla 24h / 7 vrk.

- Vanhan puolen raitisilmasäleikkö on likainen ja suodattimet tukkeutuvat lumesta talvisin(säleikkö putsataan).

- Iltapäiväryhmätilojen ilmanvaihto on suunnitelman mukainen, mutta tiloissa n.30 lasta liikaa(suunniteltu 28+2hlö ja nyt n.60hlö).

Tästä johtuen ilmanlaatu on huono.

- Muuten samat havainnot kuin Delete Oy:n tutkimuksessa 31.8.2012

Korjausehdotus edellä mainituille asioille:

- Koko rakennus lukuun ottamatta keittiötä tulisi nuohota sekä mitata/säätää.

- Vanhan puolen raitisilmasäleikkö tulisi muuttaa lumisieppariksi.

- Iltapäiväkerhotilojen lapsimäärät tilaan nähden on ylimitoitettuja.

Nykyinen ilmamäärä on mitoitettu n. 30 ihmiselle nyt tiloissa 60 lasta ja 3 hoitajaa.

Ilmamäärien lisäys ei onnistu tiloissa, koska haarakanavat on toteutettu ontelolaatoissa.

Lapsimääriä tulisi miettiä uudelleen.

- Vanhan puolen alapohjien alipaineistus tulisi muuttaa, niin että alapohjille asennetaan uudet huippuimurit jotka ovat aina päällä ja palvelevat vain alapohjia (nyt wc-imureiden takana).

- Edellä mainitut asiat ja korjausehdotus esitetään Timo Sippolalle.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail: petri.eerola@jhakanen.fi