###### Ilolan koulu

Epinkoskentie 5, 01390 Vantaa

Ilmanvaihdon korjaustoimet

J.Hakanen Oy(Eerola)raportin(12.08.2013)ja muiden selvitysten perusteella tehtävät toimenpiteet:

Raitisilmasäleikkö(3x1400x600, 2,3m/s)likainen. Kaikkien tulokojeiden TK1, TK2 ja TK3(osa A vesikatto, ivk-huone 201)suodattimet tukkeutuvat talvisin lumesta.

Säleikön varustaminen lumisiepparilla.

Iltapäiväryhmätilojen(osa A 1.krs, opettajien tilat124-127, 56m2)ilmamäärät ajankohdan(1987) määräysten mukaiset(2,0dm3/sm2). Alkuperäinen mitoitus 30 henkilölle ok – nyt henkilömäärä 60.

Tuloilmanvaihto ontelolaattojen kautta. Huono ilmanlaatu.

Tulokanavoinnin muuttaminen. Onteloiden tulppaaminen ja uusien kanavien ja –venttiilien sijoittaminen tiloihin. Ilmamäärien lisääminen(esim tasaaminen viereisistä tiloista).

Alustatilojen(osat B ja C)poistoilmanvaihto liitetty likaisten tilojen huippuimureihin(1-nopeus puhaltimet PK2.3/PK2.4). Käyntiajat tulokojeen TK2 mukaisia(6.30-16.00).

Alustojen varustaminen omilla uusilla jatkuvatoimisilla  poistopuhaltimilla. Tilojen alipaineisuuden mittaaminen.

Rakennuksen iv-kanavat likaisia. Keittiön kanavat puhtaita(nuohous 2013).

Tulo- ja poistokanaviston nuohoaminen ja säätäminen.

Timo Sippola

Tilakeskus