###### Itä-Hakkilan koulu

Koulutie 8, 01260 Vantaa

Iv huolto/korjaustoimet

1)  Tulo/poisto(lto)- ja tulokojeiden huolto/korjaus:

TK/PK:t(2kpl): A-osa luokat(ivkh vesikatto), B-osa keittiö/ruokala(ivkh vesikatto)

TK:t(3kpl): A-osa liikuntasali(ivkh 223), B-osa luokat(ivkh 207), C-osa luokat(ivkh 174)

-kammioiden/kojeosien luukkujen tiivisteiden ja kiinnitysten korjaus/uusinta

-puhaltimien hihnojen uusinta(PK, A -osa luokat, TK, B-osa luokat)

-puhaltimen s-moottorin laakerien uusinta(TK, B-osa luokat)

-puhaltimen ja s-moottorin urapyörien ja puhaltimen laakerien uusinta(TK, A-osa liikuntasali)

-lämmityspatterin kolhujen aukikampaus(TK, A-osa liikuntasali)

-kammioiden/kojeosien(lto-kuutiot- ja patterit, lämmityspatterit, puhaltimet)puhdistus

2)  Huippuimurien huolto/korjaus:

PK: A-osa liikuntasali, PK: A-osa liikuntasalin sostilat, PK: A-osa wc:t, PK:t(2kpl): A-osa alustilat

PK: B-osa luokat, PK:t(3kpl): B-osa keittiöhlö:t, tervhoito, taukotilat, sostilat, var:t, wc:t, sk:t

PK(uusittu 2008): C-osa luokat, PK:t(6kpl): C-osa erikoisluokat, hammashoito, wc:t, sk:t

3)  Tulo/poistoilmamäärien säätö piirustusten(3, 4, 12, 13, 34-36, 38, 301-303, 1491)mukaisiksi

(nuohous ja tasapainotus tehty 07!)

4)  Tuloventtiilien tasauslaatikoiden puhdistus ja villapintojen käsittely värillisellä suoja-aineella

5)  Tulo- ja poistoventtiilien toimintaa haittaavien esineiden ym poisto kaappien päältä

6)  Hammashoitolan tuloilmalämmittimien(TF2...5)tarkistus ja huolto

7)  Paviljonkikoulun iv-kanavien nuohous/ilmamäärien ja heittokuvioiden säätö

8)  Iv-kojeiden ohjauksien/käyntiaikojen tarkistus

(uudet kojeet: Atmostech järjestelmä - vanhat kojeet: paikalliset säätimet)

Tilakeskus

T Sippola