TIIVISTELMÄ

Itä-Hakkilan koulun, Koulutie 8, 01260 Vantaa, kosteusvauriokartoitus. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti Arto Alanko. Kosteuskartoitus suoritettiin maaliskuussa 2003. Tällä tutkimuksella pyrittiin selvittämään tutkimuksen kohteena olevan rakennuksen kosteustekninen nykykunto ja selvittämään mahdolliset riski- ja vauriotekijät rakenteissa sekä antamaan jatkotoimenpide-ehdotukset.

Kosteuskartoituksessa havaittiin seuraavat riski- ja vauriotekijät rakenteissa:

Keittiön ja ruokailuhuoneen rakennuksen osa B lattiapinta on maanpintaa alempana (samoin kuin keittiöhenkilökunnan tilat ja varastot/kattilahuone), mikä saattaa merkittävästi vaikuttaa lattiarakenteiden kosteuteen. Ruokailuhuoneessa havaittiin pistävää hajua sekä puulattian kohdalta paikallisesti korkea kosteuspitoisuus (tarkemmin erillisessä tutkimusraportissa).

Ikkunoiden pielet ovat rakennuksen osissa A ja B ilmeisesti alkuperäiset ja huonokuntoiset.

Rakennuksen osa A sisääntulokatoksen teräspilarit ovat pullistuneet ja katos "kuulemma" vuotaa.

Rakennuksen ulkoseinät ovat muutamin paikoin tiilisaumoja pitkin halkeilleet ja tiilien rappaus on paikoin irronnut.

Räystäiden alapuolella on seinissä paikoin vähäisiä valumajälkiä.

Ulkoseinien liikuntasaumat ovat auki (osa A).

Rakennuksen sisätiloissa eikä ullakolla havaittu kosteusvauriojälkiä eikä pintakosteusmittauksissa havaittu kohonneita arvoja.

Jatkotoimenpiteet on esitetty kohdassa 5.2.

Jatkotoimenpiteisiin tulisi ryhtyä lähimmän vuoden aikana.

TutkimusKORTES Oy

_____________________

Vesa Kontio		Gsm 040 – 760 1317

tutkimusassistentti

TIIVISTELMÄ

SISÄLLYSLUETTELO

1.	TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT	1

1.1	Kohteen ominaistiedot	1

1.2	Rakenne	1

2.	TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ	2

3.	SUORITETUT TUTKIMUKSET	2

3.1	Lähtötiedot	2

3.2	Tutkimustoimenpiteet	2

4.	TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI	2

4.1	Yleistarkastus	2

4.2	Kosteusmittaus	3

4.3	Tutkimuslaitteet	4

5.	yHteenveto	4

5.1	Rakennuksen kosteustekninen nykykunto	4

5.2	Jatkotoimenpiteet	4

LIITTEET

LIITE 1.		Valokuvat

# TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

## Kohteen ominaistiedot

Tutkimuksen kohteena oli Vantaalla sijaitseva Itä-Hakkilan koulu. Kiinteistö on valmistunut 1954. Rakennukseen on tehty muutostöitä useina vuosina, viimeisin vuonna 1993. Rakennuksen osa C on rakennettu vuonna 1993. Rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihto.

## Rakenne

Rakennus on 2/3 kerroksinen, siten, että osa B:n asuinpää on kolmikerroksinen ja koko B-osassa on ullakkokerros. B osan ruokailutilojen, keittiön sekä henkilökunnan sosiaalitilojen, kattilahuoneen ja varastojen lattiapinta on maan pinnan alapuolella. Muutoin rakennus on kaksikerroksinen. Väestösuoja on maan alla.

Vanhan puolen (1953 rakennettu) alapohja, välipohja ja yläpohja ovat paikallaan valettuja laatta-palkkirakenteita. Ulkoseinät (1953) ovat muuratut tiiliseinät (n. 520 mm). Vuonna 1968 rakennetun laajennusosan alapohja on paikallaan valettu (pintabetoni 50 mm, styrox 50-75 mm, muovikelmu 0,15 mm ja kantavalaatta 140 mm). Välipohja on 140 mm:n laatta rakenne. Yläpohjassa on kantavan betonilaatan (140 mm) päällä 150 mm lämpöeriste. Laajennusosan ulkoseinät ovat muuratut tiiliseinät (ulkokuori 150 mm, eristevilla 100 mm ja sisäkuori 150 mm). Osa C (1992) alapohjan ontelolaatta on vahvuudeltaan 265 mm. Sen päällä on vaahtomuovieristys (160 mm) ja pintabetoni (50 mm). Välipohja on ontelolaattarakenne. Yläpohjan ontelolaatan (265 mm) päällä on 0,2 mm muovikalvo ja puhallusvillaeriste (300 mm). Ulkoseinät ovat teräsbetonielementtejä (160 mm). Eristeenä on permiterm PTL mineraalivilla 70+70 mm ja ulkoseinä permiterm-rappaus 30 mm. Alapohjien betonilaatat eivät ole maanvaraisia. Tiiliseinien ulkopinnassa on rappaus. Lattiapinnoitteina on enimmäkseen muovilaattoja, muovimattoja sekä märkätilojen osalla myös klinkkerilaattoja.

Rakennus on viistokattoinen. B ja C osissa on jyrkkä peltikate ja A osassa loiva huopakate.

# TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ

Kosteuskartoituksen tarkoituksena oli selvittää:

- Havaittavat kosteusvauriot,

- mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Kosteusvauriokartoituksen maastotyöt tehtiin yhdessä asbestikartoituksen kanssa maaliskuussa 2002. Kosteuskartoituksen tarkastukset ja mittaukset suoritti Vesa Kontio TutkimusKORTES Oy:stä.

# SUORITETUT TUTKIMUKSET

## Lähtötiedot

Kosteuskartoituksen lähtötietoina olivat kohteen pää- ja rakennepiirustukset.

## Tutkimustoimenpiteet

- Yleistarkastus, jossa kartoitettiin koko rakennuksen ulko- ja sisäpuoliset vauriot aistinvaraisesti eli lähinnä näkö- ja hajuhavainnoin.

- Kosteusmittaukset tehtiin pintakosteusmittauksina rakennuksen sisätiloista, seinä- ja lattiapinnoista.

- Kohteesta otettiin digi-valokuvia.

# TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI

## Yleistarkastus

Rakennuksen ulkopuoli

Rakennuksen kattovedet ohjataan räystäskouruja ja syöksytorvien kautta viemäröintiin. Pelti- ja huopakatteen sekä räystäspeltien kuntoa ei päästy tarkastamaan, sillä katolla oli paljon lunta.

Tiiliseinät ovat saumojen kohdilta paikoin halkeilleet, mikä johtuu todennäköisesti rakennuksen liikkeistä. Tiiliseinien rappaus on paikka paikoin irronnut. Se on aiheutunut mahdollisesti sadevesirasituksesta tai rappausten tekovaiheessa tiilipintojen kosteus on ollut liian korkea.

Räystäiden alla tiiliseinässä on vähäisiä valumajälkiä, mikä viittaa veden päässeen räystäiden yli. Räystäiden kuntoa ei kuitenkaan voitu lumen takia varmistaa.

Rakennuksen osa A sisääntulokatoksen teräspilarit ovat hieman pullistuneet ja tästä johtuen pilarin pinnoitteet ovat irronneet ja pilarit ruostuneet. Ilmeisesti pilarien sisälle on katoksesta päässyt sadevettä, joka jäätyessään on aiheuttanut pullistumisen. Sisäkaton puuverhous on hieman rapistunut ja katos todennäköisesti vuotaa, mitä ei kuitenkaan pystytty toteamaan.

Rakennuksen osien A ja B ikkunan karmit ovat heikkokuntoiset ja ilmeisesti alkuperäiset. Ikkunoiden vesipellit ovat loivasti ulospäin kallistuvia.

Asuinparvekkeiden alapinnan pinnoite on paikoin hilseillyt.

Rakennuksen maalatut puuosat ovat pääosin hyväkuntoiset ja maalipinta on suhteellisen tasainen. C-osan sisääntulokatoksen maali on paikoin irronnut ilmeisesti sadevesirasituksessa.

Rakennuksen sisäpuoli

Ruokailuhuoneen ja rakennuksen B osan itäpäädyn lattia on maanpintaa alempana. Tällä rakennuksen osalla lattioiden betoni- ja puurakenteiden kosteusvaurioitumisen riski on suurin. Pintakosteusmittarilla ei havaittu nousseita kosteusarvoja, mutta ruokailuhuoneessa havaittiin pistävää hajua. Ruokailuhuoneen lattian rakenteen selvittämisen ja suhteellisen kosteuden mittaamisen yhteydessä todettiin ruokahuoneen pohjoisseinän ja haitarioven kulmassa hälyttävän korkeita kosteuspitoisuuksia. Puulattian alla oleva sahanpurutäyte ja alempi 50 x 100 mm puukoolaus olivat käsin tuntien märät. Materiaaleista otettiin homenäytteet (2 kpl). Ruokailutilan kosteusmittauksia käsitellään tarkemmin erillisessä tutkimusraportissa.

Pintakosteusmittauksissa ei muualla sisätiloissa tai ullakolla havaittu nousseita kosteusarvoja eikä silmämääräisesti kosteusvaurioiden aiheuttamia jälkiä.

Kattojen pinnat olivat pääosin siistit eikä niissä näkynyt vesivuotojen aiheuttamia jälkiä.

## Kosteusmittaus

Kosteusmittaukset suoritettiin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli pintakosteusmittauksena pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarin anturi mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pintakosteusmittauksissa pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.

Lattia- ja seinäpinnat mitattiin sattumanvaraisesti ja niin että keskityttiin vesipisteiden ja viemäröintien kohdille. Mittaustulokset olivat hyviä, eivätkä missään tilassa ylittäneet raja-arvoa 3,9 %.

## Tutkimuslaitteet

Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä:

- Kosteusmittaukset suoritettiin Doser Doma Hygrometer pintakosteusmittarilla.

- Rakennuksen sisäpuoliset havainnot perustuvat aistinvaraisiin havaintoihin eli lähinnä näkö- ja hajuhavaintoihin.

# yHteenveto

## Rakennuksen kosteustekninen nykykunto

- Ulkoseinäpinnoilla on kosteusvaurioituneita alueita – tiilien rappaus on paikoin irronnut.

- Liikuntasaumat ovat huonokuntoiset (osa A).

- Osa A:n sisääntulokatoksen sisäkaton puuverhous on hieman kosteusvaurioitunut ja teräspilarien sisälle on ilmeisesti valunut vettä – katos todennäköisesti vuotaa.

- Rakennuksen osien A ja B ikkunakarmit ovat kosteusvaurioituneet ja huonokuntoiset.

- Ruokahuoneen  puulattian alla on paikoin kohonneet kosteusarvot ja lattiarakenteet ovat näiltä osin märät (katso erillinen tutkimusraportti).

- Pintakosteusmittarilla mitatut kosteusmittaustulokset olivat hyviä eikä raja-arvon ylityksiä ollut.

## Jatkotoimenpiteet

- Tiiliseinän rappauksen tartunta tulisi selvittää ja rappaus mahdollisesti uusia.

- A-osan sisääntulokatoksen pilarien rakenne tulisi selvittää ja mahdollisesti poistaa niiden sisällä oleva vesi. Katoksen vuotaminen olisi hyvä tutkia kevään aikana ja mahdollisesti uusia sisäkaton (osa A) puuverhous.

- Rakennuksen osien A ja B ikkunoiden vaihtoa karmeineen tulisi harkita lähiaikoina.

- Keväällä lumien lähdettyä olisi hyvä selvittää räystäiden kunto ja valumajälkien aiheuttaja.

- Puisten pilarien ja sisääntulokatosten laudoituksen maalaamista tulisi harkita.

- Liikuntasaumat tulisi uusia.