Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan Tilakeskus			RAPORTTI 18.8.2008

Hankepalvelut, Rakennuttaminen		VANTAA208ITÄ-HAKKILK  B

Mikko Krohn

Kielotie 13				sivuja yhteensä 3

01300 VANTAA

TOIMENPIDE-	VANTAA208ITÄ-HAKKILK  B, oireilutilojen mikrobitutkimus,

EHDOTUKSET	IV –ja laskeumapölyt 7. – 8.8.2008

KOHDE		Itä-Hakkilan koulu, Koulutie 8, 01260 Vantaa

TILAAJA	 	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen,

Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri

YHTEYS 	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen, kosteusmittauksen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

1.  IV -KANAVISTO

Joissakin vanhan koulun opetustiloista on lasivillavaimentimet tuloilmakanavien päissä. Suosittelemme lasivillan poistamista vaimentimista ja korvaamista esimerkiksi tarkoitukseen sopivalla synteettisellä, orgaanisella materiaalilla (esim. polypropeenivillalla).

Suosittelemme selvittämään, onko pikkukoulun ilmanvaihtojärjestelmässä lasivillaa, joka muodostaa kuitulähteen. Suosittelemme mahdollisesti löytyvien lasivillavaimentimien poistamista.

2.  OPETUSTILA 240

Suosittelemme lattian linoleumin poistamista liimoineen ja mahdollisine tasoitteineen puhtaaseen betonipintaan asti. Suosittelemme lattian puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla, lattian kuivattamista tai jättämistä kuivumaan ja päällystämistä PVC –matolla lattian kuivuttua.

3.  OPETSUTILA 236

Suosittelemme vasemmanpuoleisen tiskialtaan putkiliitosten tiiviyden tarkistamista ja vaurioituneen pohjalevyn vaihtamista uuteen.

4.  SIIVOUS

Suosittelemme tehostamaan pölynpoistamista kaapien päältä.

5.  ALAPOHJA

Suosittelemme vanhan koulun alapohjan tarkastamista ja varmistamaan, ettei alapohjassa ole viemärivuotoa.

Suosittelemme vähimmäistoimenpiteenä tiivistämään alapohjasta tulevat putki- ja johtimien läpiviennit mahdollisimman ilmatiiviiksi. Suosittelemme hammashoitolan henkilökunnan tilan lattiassa olevan käyntiluukun tiivistämistä esimerkiksi ilmastointiteipillä. Suosittelemme alapohjan koneellista alipaineistamista. Alipaineistuksella on tarkoitus estää alapohjan pilaantuneen ilman pääsy yläpuolisiin tiloihin.

Suosittelemme harkitsemaan alapohjan silmämääräisesti arvioiden kostean ja pilaantuneen pintamaan poistamista imuroimalla autoimurilla ja korvaamista puhtaalla maa-aineksella tai kevytsoralla.

Yleistä mikrobivaurioiden korjauksessa huomioitavaa

Mikrobivaurioiden korjausten ajaksi työalueet tulisi tyhjentää kaikesta irtaimistosta. Työalueet tulisi myös eristää muista tiloista muovituksin sekä teippaamalla ovet ja ilmanvaihtokanavat tiiviisti kiinni. Lisäksi on suositeltavaa alipaineistaa työalueet. Purkumateriaali tulee poistaa tiiviisiin muovisäkkeihin pakattuna ja mikäli mahdollista, suoraan ulos ikkunasta pölyn leviämisen estämiseksi.

Työntekijöiden tulee käyttää suojavaatetusta ja P3 -luokan hengityssuojaimia.

Korjausten jälkeen työalueiden kaikilta pinnoilta tulee poistaa mikrobipitoinen pöly imuroimalla HEPA -suodattimella varustetulla imurilla ("asbesti-imurilla")  ja / tai pyyhkimällä kostealla liinalla, joka hävitetään välittömästi käytön jälkeen.

Tietoa on myös Rakennustieto Oy:n julkaisemassa RATU –kortissa 82 – 0239 Kosteus- ja homevaurioituneiden rakenteiden purku.

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohta

III 7.6 MIKROBIOLOGISET OLOT, s 75: ”... Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Tämän vuoksi kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt on poistettava.”

Sosiaali– ja terveysministeriön oppaita 2003:1, Asumisterveysohjeen, kohdan 7.6 Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen, s. 83 mukaan ”Mikrobien aiheuttaman terveyshaitan poistaminen vaatii yleensä kosteusvaurioihin perehtyneiden rakennusalan asiantuntijoiden ammattitaitoa oikeiden rakennusteknisten korjausratkaisujen löytämiseksi… Kostuneet rakennusmateriaalit, jotka ovat mikrobien vaurioittamia, on yleensä vaihdettava puhtaisiin materiaaleihin. Korjaustöiden aikana on huolehdittava korjauskohteen riittävästä eristämisestä esimerkiksi osastoimalla.”

Espoossa 18.8.2008

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.