| Tilaaja: Vantaan kaupunki/ Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa | Tilaus: Jouni Räsänen, 08.04.2005 Saap.pvm: 08.04.2005 |
| --- | --- |
| Kohde: Itä-Hakkilan koulu, Koulutie 8, parvekelaatat |
| Tehtävä: Betoninäytteiden mikrorakennetutkimus ohuthieistä, 2 kpl Betonin vetolujuustestaus, 2 kpl Betonin karbonatisoitumissyvyys, 6 kpl Raudoitusten peitesyvyysmittaukset, 32 havaintoa |

# NÄYTTEET

Näytteet porattiin FCM:n toimesta 08.04. 2005 tilaajan osoittamista kohdista. Näytteiden (Ø 50 mm) merkitseminen tapahtui myös tilaajan valvonnassa. Tunnukset olivat seuraavat: PL 1 – PL 4. Näytteet arvioitiin testauksiin soveltuviksi.

# TUTKIMUKSET

Porauslieriönäytteiden kyljestä tehtiin karbonatisoitumissyvyyden määritykset liuosmenetelmällä soveltaen standardia SS 13 72 42.

Näytteistä PL 2 ja PL 3 tehtiin esi-impregnointien jälkeen noin 75 mm x  25 mm x 0,025 mm:n kokoiset ohuthienäytteet, jotka tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla. Tutkimuksissa noudatettiin soveltaen standardia ASTM C 856-02.

Betonialan Ohuthiekeskus FCM Oy:llä on Mittatekniikan keskuksen myöntämä FINAS-akkreditointi betonin ohuthietutkimuksille (akkreditoitu testauslaboratorio T208, SFS-EN ISO/IEC 17025).

Lisäksi laboratoriossa tehtiin vetolujuuden määritykset näytteistä P PL 1 ja PL 4 soveltaen standardia SFS 5445.

Tutkimuskohteessa tilaajan osoittaman parvekelaatan alapinnasta mitattiin betonin raudoitusterästen peitesyvyydet.

# TULOKSET

Tutkimustulokset koskevat tähän toimeksiantoon sisältyneitä ohuthie- ja porauslieriönäytteitä, ja raudoitusmittausten osalta kyseistä parvekelaattaa. Mikrorakennetutkimusten tulokset esitetään seuraavassa. Karbonatisoitumissyvyystulokset, vetolujuustulokset ja raudoituksen peitesyvyystulokset on esitetty liitteessä 1.

# Näyte PL 2, parvekelaatta, alapinta

Näytteen pituus ohuthieessä on 73-74 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa).

- Alapinnassa on kahdesta huokoisuutta sisältävästä maalikerroksesta koostuva, yhteensä 0,2-0,5 mm paksu pinnoite. Maalissa on havaittavissa vähän lyhyitä kuitumaisia ainesosia. Maalissa on kuitenkin myös levymäisiä täytemineraaleja, joten hienäytteessä kuitumaisena näkyvät rakeet voivat olla poikkileikkauksia niistä, eivätkä välttämättä koostu asbestista. Pinnoite on vajaalla puolella osuudella ohuthienäytteen leveydestä irtoillut betonin pinnasta.

- Betonin alapinnassa on karbonatisoitumista 5-15 mm:n verran.

- Betonissa esiintyy harvakseen tiivistyshuokosia (Ø 0,05-7 mm). Ei esiinny lisähuokostusta, eikä betonia voida nykyvaatimusten perusteella luokitella pakkasenkestäväksi kosteusrasituksessa. Karkearakeisten runkoainerakeiden reunamilla on muutamin paikoin vähäisiä vedenerottumishuokosia.

- Huokostilat ovat pääosin täytteettömiä.

- Vesisementtisuhde vaikuttaa tavanomaiselta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti, gneissi ja amfiboliitti. Sideaine-runkoainekontaktit ovat pääosin ehjiä lukuunottamatta em. vedenerottumiskohtia.

- Betonissa esiintyy uloimman 1 mm:n paksuisessa pintavyöhykkeessä yhteensä 4 kpl pinnan suuntaisia, hyvin kapeita (0,01 mm) ja lyhyitä (1-2,5 mm) mikrohalkeamia, jotka saattavat olla merkkinä alkavasta pakkasrapautumisesta. Lisäksi on yksi betonin pinnasta, ehjän pinnoitekohdan alta lähtevä, pintaa vastaan kohtisuora, hyvin kapea, 7 mm pitkä kuivumiskutistumamikrohalkeama. Syvemmällä näytteessä ei havaittu halkeilua.

# Näyte PL 3, parvekelaatta, kantavan laatan yläpinta

Näytteen pituus ohuthieessä on 72-73 mm (=ulottuvuus syvyyssuunnassa).

- Betonin yläpinnassa on karbonatisoitumista 0,5-1 mm:n verran.

- Betonissa esiintyy epätasaisesti jakaantuneena tiivistyshuokosia (Ø 0,05-6 mm). Ei havaittu lisähuokostusta, eikä betonia voida nykyvaatimusten perusteella luokitella pakkasenkestäväksi kosteusrasituksessa.

- Huokostilojen täytteisyys on yleistä. Enimmillään 0,25 mm paksujen, lähinnä ettringiittiä muistuttavien täytteiden esiintyminen indikoi runsaan kosteuden kulkeutumista betonissa.

- Vesisementtisuhde vaikuttaa tavanomaiselta.

- Runkoaine on särmiltään pyöristyneistä rakeista koostuvaa luonnonsoraa/-hiekkaa. Pääkivilajeina ovat graniitti, gneissi ja amfiboliitti. Sideaine-runkoainekontaktit ovat enimmäkseen ehjiä.

- Näytteessä esiintyy noin 4 mm:n syvyydellä kantavan laatan yläpinnasta lukien yksi pinnan tason suuntainen, ettringiittitäytteinen, enimmillään 0,12 mm leveä, ohuthienäytteen poikki kulkeva halkeama, joka on seurausta pakkasrapautumisesta. Muualla näytteessä ei esiinny halkeilua.

LIITE 1

KARBONATISOITUMISSYVYYDET

Testausikä:		-

Näytteet:       	betoniporalieriöt, halkaisija 50 mm

| TUNNUS/ RAKENNE | Karbonatisoitumissyvyys, ulkopinta/alapinta, mm | Karbonatisoitumissyvyys, sisäpinta/yläpinta, mm |
| --- | --- | --- |
|  | minimi | keskiarvo | maksimi | minimi | keskiarvo | maksimi |
| PL 1, parvekelaatta | 7 | 16 | 20 | 7 | 10 | 12 |
| PL 2, parvekelaatta | 5 | 10 | 17 | 7 | 11 | 15 |
| PL 3, parvekelaatta | - | - | - | 8 | 13 | 15 |
| PL 4, parvekelaatta | - | - | - | 7 | 12 | 14 |

# VETOLUJUUSKOKEIDEN TULOKSET

Testauspäivä:	20.04.2005

Näytteet:	betoniporalieriöt, halkaisija 50 mm

Menetelmä:		SFS 5445 (ilman tiheysmääritystä)

Vetolaite:		F15D EASY M2000

Testausikä:		-

| TUNNUS/ RAKENNE | VETONÄYTTEEN PITUUS (mm) | VETOLUJUUS N/mm2 | MURTOKOHTA, ETÄISYYS PINNASTA |
| --- | --- | --- | --- |
| PL 1, parv.laatta | 146 | 1,0 | 100% betoni, 25 mm ap:sta |
| PL 4, parv.laatta | 84 | 1,5 | 100% betoni, 75 mm ap:sta |

RAUDOITUKSEN PEITESYVYYDET

Rakenne:		Parvekelaatta, josta porattu lieriönäytteet PL 1 ja PL 2

| Mittauslinjat (seinälinjaan nähden kohtisuorassa suunnassa) | Peitesyvyydet alapinnasta lukien (mm) |
| --- | --- |
| Linja 1 Linja 2 Linja 3 | 4, 10, 11, 10, 11, 6, 9, 4, 6, 3, 10 12, 4, 3, 5,10, 12, 5, 4, 3, 11, 12 8, 12, 7, 5, 3, 8, 9, 12, 8, 4 |