B 1 YLEISTIEDOT			         RAKENNUSTAPASELOSTUS

1      RAKENNUSKOHDE

rakennuskohteen nimi

ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKOTI (alatalo), KORJAUSRAKENTAMINEN

Osoite

KESKUSTIE 1    01260 VANTAA

Rakennuspaikkaa koskevat tiedot ( tontti, kaavoitus, rakennusoikeus, rasitteet jne.)

Rakennus 1-kerroksinen tasakattoinen päiväkotirakennus, rakennettu 1974

Paloluokka :  				Autopaikat :      ap

2 LAAJUUSTIEDOT

SUUNNITELMISTA MITATUT		OHJELMAN MUKAISET

Bruttoala ( brm2 )	443  m2 		Bruttoalan tavoite ( brm2 )	          m2

Hyötyala ( hyam2 )	        m2		Hyötyala ( hyam2 )	         m2

Tilavuus ( m3  )		        m3		Tilavuuden ennuste ( m3 )                    m3

3 RAKENNUTTAJA JA SUUNNITTELIJAT

RAKENNUTTAJA				Puhelin

Osoite

Vantaan Kaupunki , Asematie 7 , 01300 Vantaa			09-83911

ARKKITEHTISUUNNITTELU			Puhelin

Osoite

Ritva Tanner / Tilakeskus

Arkkitehtitoimisto Iiro Toivonen  / Iiro Toivonen

RAKENNESUUNNITTELU				Puhelin

Osoite

Vesa Pyy / Tilakeskus

Jouni Räsänen / Tilakeskus

LVI-SUUNNITTELU				Puhelin

Osoite

Per Andersson / Tilakeskus

SÄHKÖSUUNNITTELU				Puhelin

Osoite

Pekka Halonen / Tilakeskus

PIHA-.  JA SALAOJASUUNNITTELU			Puhelin

Osoite

Ulla Puranen / Tilakeskus

Jukka Jalomies / Tilakeskus

SISÄILMATUTKIMUKSET JA KUNTOARVIOT

Mikko Krohn

B 2 RAKENNUSTYÖT

1	Maa- ja pohjarakennus			           Rakennusosien määrät

Selostus- ja laatutason kuvaus

11	Raivaus ja purku

Ei raivaus tai purkutoimenpiteitä piha-alueella.

12	Maankaivu

Maankaivutöitä putkistojen korjausten yhteydessä.

Rakennuksen pohjaviemäreiden tv-kuvaus tehty v. 2005. Ks. raportti.

Pääkohdat sadevesiviemäreissä::

-sadevesipohjaviemärit rakennettu muovi- ja kupariputkella

-viemärilinjassa yhdessä kohti tiiviste vaihdettava

-yhdessä linjassa putki poikki

-painumia yhdessä linjassa 20-25%

Viemärilinjat painehuuhdeltiin, jonka jälkeen viemärit

ovat toiminnallisesti kunnossa. Viemärilinjojen korjauksen jälkeen

sadevesipohjaviemärit ovat kunnossa, eikä niille ole odotettavissa

suurempia korjaustarpeita lähivuosille.

Päiväkodin jätevesipohjaviemärit ovat rakennettu muoviputkella.

Linjoissa paikoitellen tiiviste- ja painumaongelmia.

Havaittujen painaumien ja putkiliitosten kuntoa tulee seurata jatkossa

seurantakuvauksella. Ellei viemäreitä aiemmin uusita, seurantakuvaus

tulisi tehdä v. 2010. Viemärit ja tuuletuslinjat painehuuhdeltu ja

puhdistettu.

Päiväkodin käytävällä olevassa jätevesipohjaviemärin tarkastuskaivossa

on melko paljon rakennusjätettä. Keittiön lähistön tarkastuskaivossa

olevat rakennusjätteet poistetaan välittömästi ja sen jälkeen

kaivo puhdistetaan.

Viemärikuvausten perusteella päiväkodin jätevesipohjaviemärit ovat

pääosin kunnossa ja tehtyjen painehuuhteluiden jälkeen puhtaita.

13	Louhinta

Ei tarvittavia louhintatöitä tiedossa.

14	Pohjarakenteet ja pohjanvahvistus

Maapohja kantavien rakenteiden alla 800mm tiivistetty sora/murske

arina, Kaivutaso +35.00, Ks. vuoden 1973 perustamistapalausunto,

rakennusselitys sekä perustus- ja kaivupiirustus. Ei uusia toimenpiteitä.

15	Salaojat ja putkijohdot

Ks. kohta 12. Rakennuksen keskialueen (sisäänkäynnin vasen puoli)

kohdalla vanha viemäri.

16	Täyttö ja tiivistys

Putkien pohjarakenteet tiivistetylle murskearinalle, mahdollisten

uusien salaojaputkien ympärystäyttö salaojasepelillä 200mm.

17	Rakentamisalueen pintarakenteet

18	Ulkovarusteet

Ei toimenpiteitä.

B 2 RAKENNUSTYÖT

2	Perustukset ja ulkopuoliset rakenteet		             Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

21	Anturat

Maanvaraiset tb-anturat,  leveys pitkillä julkisivuilla 700mm ja päädyissä

600mm, korkeus 200mm. alapinnan korko +35.800. Kantavien väliseinien

anturat leveys 600x200, ap +35.80. Kevyiden väliseinien anturat 400x200,

ap+36.445. Ei toimenpiteitä.

22	Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit

Anturoiden päällä perusmuuriseinät, joiden yläpinta mv-lattian eristeen

alapinnan tasossa. Sokkelin yläpinnassa bitumisively. Rakennuksen

keskiosalla ja osittain toisessa päädyssä yht. n. 31 metriä putkikanava,

sisämitat leveys 600mm, korkeus 300mm. kanavan seinien ja lattian

paksuus 100mm. Kanavan sisäpinnassa bitumisively ja ulkopinnassa muovikalvo.

Vanhoista puu- ja muottivanereista otetaan näytteet mikroskopointia

varten. Kanavan luukut tiivistetään. Sokkelit kosteuseristetään

viemäreiden uusimisen yhteydessä esim. 2-kert. bitumisively.

23	Kantavat alapohjat

Kantavia alapohjia ovat ainoastaan putkikanavan kansirakenteet ja

sisäänkäyntisyvennyksen pohjalaatta. Toistaiseksi ei toimenpiteitä

kanavan laatan purkamisen suhteen.

26	Maanvaraiset alapohjat

Pääosin alapohjarakenne seuraava

Pinnoite: Pesu- ja wc-tilat, keittiö ja "perkaushuone", Lamimatto tai vastaava,

tuulikaapeissa piikkimuovimatto, hallissa ja käytävillä Finnflex- laatat,

muissa tiloissa huopapohjainen muovimatto, Pehmo tai vastaava??

tarkistetaan kohteessa

75...80mm tb-laatta, seinien reuna-alueilla 120mm, keskeinen raudoitus, 6#250

Lämmöneristys 75mm, styrox P15, styroxin päällä 0.15 mm muovikalvo

(leikkauspiirustus kuvassa 1-1 ristiriitainen tieto rakennusselitykseen

jossa muovikalvo esitetty styroxin alle)

Tiivistetty karkea sora >200 mm

Perusmaa (kallistettu salaojiin)

Toimenpiteet:

- tutkitaan pintamateriaalien nykyinen materiaali ja kunto., Vaihdetaan

tarvittaessa.

- tiivistetään alapohjan ja pystyseinien reunaliitokset (käytännössä

kaikki ulkoseinien sisäreunat ja väliseinät molemmin puolin)

- putkikanavan kansirakenteiden alusta vaneria, 2003 todettu kanavan

putkissa lievää vuotoa muttei mikrobikasvustoa. .

25	Väestönsuojarakenteet

Ei ole.

27	Erityisrakenteet

Putkikanava yhteydessä naapurirakennukseen (neuvolaan).

..

28	Ulkopuoliset rakenteet

Ks. kohta 18.

B 2 RAKENNUSTYÖT

3	Runko- ja vesikattorakenteet			             Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

32	Kantavat väliseinät ja pilarit

Kantavat väliseinät kalkkihiekkatiili 200x270x75, puhtaaksimuurattu

sauma, nykyinen pinta lateksimaali. Huonekohtainen pintakunto

tarkistetttu kuntoarvion yhteydessä. Arkkitehti selvittää lopullisen tarpeen.

Sisäpuolisissa siporex-seinissä lateksimaalaus.

33	Laatat ja palkit

Aukkojen ylityspalkkeina pv-palkkeja ja siporexpalkkeja.

Ks. kohta 37.

Kunto tyydyttävä, ei toimenpiteitä

34	Portaat

Ei ole.

35	Ulkoseinät julkisivurakenteineen

55

Ulkoseinät Siporex-pystyelementtejä paksuus 250mm, leveys 500mm.

Osittain muurattu tiili, välissä 100mm mineraalivilla.

saumat saumattu ja käsitelty Preotex-ohutpinnoitteella.

Seinien elastiset saumat uusitaan kesällä 2009. Kaakkoispäädyn kylmä

ulkoseinävika selvitetään. Julkisivumateriaalin asbestipitoisuus

ja mahdollinen muodostuva haitta selvitetään.

Ulkoseinäpinnat huoltomaalataan. Siporex-seiniä ei lisälämmöneristetä.

.

- Ulkotasot ja parvekkeet

Sisääntulokatos puu- ja teräsrakenteinen. Alapinta puusäleikkö.

Kunto tarkistetaan.

- Ullakko ja kattorakenteet

300mm Siporex-laatta, katon sisäpinnassa vetonit-ruiskutus.

Alaslasketut katot puurungolla ja Kipsonit pinnalla.

Vesikatto tehty vaakasuoraksi. Kate 3-kertainen huopa. Päällä suojakiveys.

Räystäät n. 300mm.

Vesikaton kattokaivot avataan välittömästi.

Vesikatosta tehdään ark- ja rak- suunnitelmat harja- tai aumakattoisena.

Runko puurakenteinen NR-ristikko.

Vesikaton suunnittelussa huomioitava IV-konehuoneen tilantarve.

Vanha vesikate jätetään höyrynsuluksi. Kiveys poistetaan.

Siporex laatan päälle lämmöneriste >250 mm.

kattovarusteet (rännit ja syöksyt ja sadevesikaivot) uusitaan.

Rakennuslupatavoite kevät 2009.

Rakennusajankohta tavoite kesä 2009.

- Tilaelementit

Ei ole.

B 2 RAKENNUSTYÖT

4	Täydentävät rakenteet			              Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

- Ikkunat

Nykyiset ikkunat alkuperäiset, pääosin 2-kertaisia umpiolaseja,

Ikkunoiden tiivisteet uusitaan, vesipellit maalataan, listat ja saumamassat

uusitaan. Ikkunoiden ulko- ja sisäpinnat huoltomaalataan. Tuuletusluukkujen

tiivisteet uusitaan ja saranat voidellaan.

- Erityisikkunat

Ei ole.

- Ovet

- Erityisovet

Ulko-ovet teräsrakenteisia, osittain lasilla varustettuja.tai puuvovia,

kynnykset terästä..

Kunto selvitetään mm. tiivisteet.

- Kevyet väliseinät

- Erityisväliseinät ja jakoseinät

Ei-kantavat väliseinät kalkkihiekkatiili 130x270x75, puhtaaksimuurattu

sauma, pinta lateksimaali. Paikoin levyseiniä.

Pinnat tyydyttävässä / hyvässä kunnossa. Ei rakenteellisia toimenpiteitä.

Ulkonäön uusimisen tarpeen määrittelee arkkitehti.

- Kaiteet, hoitotasot ja hoitosillat

- Hormit, kanavat, tulisijat ja piiput

Uuden katon metallirakenteiset kuumasinkityt talo- ja kattotikkaat sekä

hoitosillat arkkitehtisuunnitelmien mukaan.

Hormit ja kanavat LVI-suunnitelmien mukaan.

B 2 RAKENNUSTYÖT

5	Pintarakenteet				              Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

51	Vesikate

Ks. kohta 37.

52	Sisäseinien pintarakenteet

Kosteiden ja märkien tilojen seinät joita ovat keittiö, henkilökunnan

suihkutila märkäeteinen. Tilojen pinnat tyydyttävässä kunnossa.

Uusimista harkitaan (rakenneinsinööri).

Kosteita tiloja lasten wc-tila ja siivouskomero. Ei toimenpiteitä.

Mahdolliset korjaustoimet vesikaton korjauksen yhteydessä.

53	Sisäkattojen pintarakenteet

Kunto tarkistetaan.

- Porrashuoneiden pintarakenteet
 
Ei ole.

- Ulkoseinien pintarakenteet

Siporex-pystylaatta, ks. kohta 35.

## B 2 RAKENNUSTYÖT

5	Pintarakenteet				             Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

56	Lattian pintarakenteet

Pesu- ja wc-tilat, keittiö ja "perkaushuone", Lamimatto tai vastaava,

tuulikaapeissa piikkimuovimatto, hallissa ja käytävillä Finnflex- laatat,

muissa tiloissa huopapohjainen muovimatto, Pehmo tai vastaava??

Kuntoarviossa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja.

57	Erityistilojen pintarakenteet

Ei ole

58	Maalaus ja tapetointi

Maalaustyö tasoitusalustalle:

- maalaus kahteen kertaan lateksimaalilla.

Maalaus puualustalle:

- pohjustus kertaalleen alkydipohjamaalilla

- silotukset

- välimaalaus alkydipohjamaalilla

-  valmiiksimaalaus alkydimaalilla.

Maalaus puualustalle ulkona:

- pohjustus kertaalleen värittömällä puunsuojalla

- pohjamaalaus kertaalleen öljypohjamaalilla

-  valmiiksimaalaus kertaalleen öljymaalilla.

Maalaus kuitualustalle:

- ruuvinkantojen ja saumojen silotus sekä saumanauhan kiinnitys

vesiohenteisella silotteella

- ruuvinkantojen ja saumanauhojen silotus vesiohenteisella silotteella

- pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla

- valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla.

Maalaus teräsalustalle:

- pohjustus kertaalleen alkydipohjamaalilla

- valmiiksimaalaus kahteen kertaan alkydimaalilla

- kokonaiskalvonpaksuus 120 (m.

Maalaus sinkitylle teräs- ja alumiinialustalle:

- pohjamaalaus vesiohenteisella maalilla

- valmiiksimaalaus vesiohenteisella maalilla

- kokonaiskalvonpaksuus 80 (m.

Kuumasinkittyjen teräsrakenteiden maalaus ulkona:
 	- konepajamaalaus EPUR 100/2 ZnPe tai vastaava maalausyhdistelmä.

B 2 RAKENNUSTYÖT

6	Kalusteet, varusteet ja laitteet			              Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

61	Kalusteet

Nykyisten kalusteiden kunto ja uusimistarve selvitetään.

Arkkitehti selvittää käyttäjän kanssa.

62	Varusteet

Nykyisten varusteiden kunto ja uusimistarve selvitetään.

Arkkitehti selvittää käyttäjän kanssa.

63	Laitteet ja koneet

Nykyisten laitteiden ja koneiden  kunto ja uusimistarve selvitetään.

LVI- selvittää.

- Tilaryhmäkalusteet, varusteet ja laitteistot

- Väestönsuojan varusteet

Ei ole.

B 2 RAKENNUSTYÖT

7	Konetekniset työt			              	             Rakennusosien määrät

Selostus ja laatutason kuvaus

74	Siirtotekniikka

Ei hissejä ja inva-varusteita nykyisin. Tarve selvitetään.

ARK selvittää.

Sivu- ja aliurakat

- Lämpö-, vesi- ja viemärityöt

LVI-selvittää tähän .....

- Ilmanvaihtotyöt

LVI-selvittää tähän.....

- Sähkötyöt

SÄHKÖ-selvittää tähän.....

Rakennuttajan hankinnat

Laitteet ja varusteet erillisen luettelon mukaan.

Arkkitehtisuunnittelu

pp.kk.2008

Ritva Tanner, rakennuttaja-arkkitehti   839 22 409   040-3121 945   ritva.tanner@vantaa.fi

Rakennesuunnittelu / projektin vetäjä

13.11.2008

Vesa Pyy, rakenneinsinööri   839 22 405   040-7444 608   vesa.pyy@vantaa.fi

LVI-suunnittelu

pp.kk.2008

Per Andersson, LVI-insinööri   839 22 379   040-5939 212   per.andersson@vantaa.fi

Sähkö-suunnittelu

pp.kk.2008

Pekka Halonen, sähköinsinööri   839 22 374   040-5939 211   pekka.halonen@vantaa.fi

Tarkastus