Kuva 1. Pääjulkisivu, pohjoiseen. Rakennuksen edustalla on asfalttipäällyste, jossa ei juuri ole kaatoja. Ovien alareunat ovat  suhteellisen matalalla.

Kuva 2. Pääty itään. Päällysteen kaadot ja ovien alareunojen korkeusasema on ok.

Kuva 3. Takajulkisivu etelään. Varjoisuuden ansiosta julkisivun maalaus on pysynyt suhteellisen hyvänä.

Sokkelin korkeus on hyvä.

Kuva 4. Pääty länteen. Jalkapalloseurojen välinevarastoja ei päästy tarkastamaan sisältä.

Kuva 5. Ulkoseinän tuuletusrako on alaosastaan ummessa käytännössä koko rakennuksen ympäri. Sokkelipinnoissa todettiin suhteellisen vähän vaurioita.

Kuva 6. Rakennus on uusintamaalattu ja maalauksen kunto on välttävä. Seuraavassa uusintamaalauksessa on tutkittava maalityypit ja arvioitava pohjatöiden (irtonaisen maalin poisto) määrät ennen lopullista maalauspäätöstä.

Kuva 7. ”Räystäslaudoitusta” pohjoispuolella. Muutamia lahovaurioita havaittiin, mutta ao.lomalaudoitus on vielä korjattavissa.

Kuva 8. Kioskin metalliluukku pääjulkisivulla on ”epämääräinen” ja huonokuntoinen.

Kuva 9. Puuikkunat ovat kunnoltaan suhteellisen hyvät. Ikkunoiden vesipellit on suositeltavaa vaihtaa,

Kuva 10. Jostain syystä ikkunat on pultattu kiinni (kuva valvojan huoneesta). Niitä ei mm. voi pestä.

Kuva 11. Ulko-ovet ovat tyydyttävässä kunnossa ja korjattavissa. Uusintamaalaus, helat ja tiivistys.

Kuva 12. Naisten pukuhuoneen oven edestä on vedetty lämmitysputket kotelossa. Ilmeinen kompastumisvaara. Huomaa kynnysten mataluus asfalttipintaan nähden ”etupihalla”.

Kuva 13. Vesikate on todella huonokuntoinen. Kuvassa kattoläpiviennit; IV-poistot ja viemärin tuuletusputki. Läpiviennit kunnostettava.

Kuva 14. Räystäskouru on täynnä roskaa. Vain länsipäädyssä ”on syöksytorvi” (joka on rikki), joten veden juoksutusmatka on turhan pitkä. Lisättävä 1 syöksytorvi. Tippapelti uusittava.

Kuva 15. Katteen päällä on melkoisesti roskaa. Vesikate uusittava pikimmiten. Räystäspellit uusittava ja muotoiltava varmatoimisemmiksi.

Kuva 16. Vuotava reikä valvojan huoneen kohdalla (räystäällä) korjattava heti.

Kuva 17. Kohteen ainoa kattoluukku. Huomaa palanut runkotolppa ja yläjuoksu.

Kuva 18. Yläpohja on matala ja siinä on vain yksi kattoluukku, joten kauttaaltaan tarkastaminen on mahdotonta. Villa on melkoisen epätasainen, joten kylmäsiltoja löytynee. IV-putket (mineriittiputki, sis. asbestia?) ovat lämmöneristämättä, joten ne todennäköisesti kondensoivat.

Kuva 19. Aluslaudoitusta kattoluukun läheisyydessä, kunto ok.

Kuva 20. Kosteusvaurioitumista IV-poiston ympärillä valvojan huoneessa (suihkukaappi alapuolella). Kondenssi tai läpivientivuoto.

Kuva 21. Korvausilmaventtiili miesten pukuhuoneessa. Ehkä turhan suuri? Tiivistys sisäseinäpintaan puuttuu, samoin lautasventtiili.

Kuva 22. Seinälevyn pullistumaa naisten pukuhuoneessa kosteusvaurioituneen seinän yläosassa. Kosteus peräisin vesikatolta?

Kuva 23. Seinän alaosa on ”mätä” naisten pukuhuoneessa penkkien alla.

Kuva 24. Rakenneavaus naisten pukuhuoneen ulkoseinällä. Ulkoseinien alaosassa on kylmäsilta, koska sokkelikorotuksen vuoksi lämmöneristettä on vain 50 mm.

Kuva 25. Kosteusvaurio lämmönjakohuoneessa seinän alaosassa.

Kuva 26. Pieni kosteusjälki lämmönjakohuoneen katossa.

Kuva 27. Välinevarasto on sekaisin, koska käyttäjäryhmiä on kaksi, koulu ja urheiluseurat. Käyttäjien mukaan tilan puutetta varastojen suhteen ja liian pienet pukuhuoneet.

Kuva 28. Itä-Hakkilan urheilukentän pukusuoja kesäkuussa 2005.

Pukusuoja on kohtuudella kunnostettavissa, jos seinien alaohjauspuissa ei ole kohtuuttomasti lahovaurioita. Ennen korjauspäätöstä on alaohjauspuun kunto syytä tutkia tarkemmin. Joka tapauksessa kohde on peruskorjauksen tarpeessa.

Vesikatteessa havaittu reikä on syytä paikata välittömästi. Suihkuhanojen läpiviennit ovat kittaamatta. Ne on kitattava pikimmiten, muutoin on odotettavissa lisää kosteusvaurioita.

Jos kattoa ei pikimmiten saneerata, ollaan pian tilanteessa, jossa kohdetta ei enää kannata peruskorjata.