Jokiniemen koulu

Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Ilmanvaihdon huolto/korjaustoimet

1)  Tulo/poistokojeiden huolto/korjaus:

-TK01, TK03, TK04 ja TK06 raitisilmapellit eivät sulkeudu täysin - peltien toiminnan korjaus

-PK07 suodatinkehikosta puuttuvat tiivisteet - tiivisteiden lisäys

-TK06 suodattimien paine-erotoimintojen ja tuloilman paineanturin toiminnan tarkistus/korjaus

-TK02 lto- ja TK01, TK03, TK04 ja TK07 lämmityspattereissa kolhuja - aukikampaus

-PK01 lto- pumppu vuotaa - korjaus

-PK02, TK07/PK07 hihnat kuluneet tai lähes poikki - hihnojen uusinta

-TK01/PK01, TK02/PK02, PK03, TK04/PK04, PK05, TK06/PK06 ja TK07/PK07 sähkömoottoreissa

kuiva laakeriääni - laakerien tarkistus ja mahdollinen uusinta

-TK01/PK01 kiertoilmapelti ei sulkeudu täysin - pellin toiminnan korjaus

-TK01/PK01, TK02...TK07 äänenvaimennuskammioissa mineraalivillaa - villapintojen tarkistus ja

käsittely tarpeen vaatiessa suoja-aineella

-kaikkien iv-kojeiden(kammiot, esisuodattimet, suodattimet, lto- ja lämmityspatterit, puhalti-

met)puhdistus

2)  Huippuimurien(14kpl)huolto ja ohjauksien tarkistus

3)  Liikuntasalin1.07(1.krsosaA)lattian tulokanavien puhdistus(kaikki kanavat nuohottu 2008!)ja tu-

losäleikköjen korjaus(paikoin lattiatasoa ylempänä)

4)  Ilmamäärien tasapainotus piirustusten(2657-I-31...40, 118.6-8...10, 718-301 ja

303)mukaisesti(erityisesti tilat1.32 ja 1.35(1.krsosaB)sekä 2.30(2.krsosaB)

5)  Vesikatolla olevien kanavien suojapeltien korjaus(kolhittuja - saumoista vettä rakenteisiin...)

6)  Kiertoilmakojeiden huolto ja puhdistus

7)  Mikäli opetusvälinevarastoa2.46(2.krsosaC)käytetään yhä opetustilana - sen varustaminen

tulo- ja poistoilmanvaihdolla 3dm3/sm2 mukaisesti!(tilassa vain varaston poistoilma)

Ovisäleikön asentaminen käytävän2.40 yhteydessä oleviin tiloihin2.45 ja 2.49. Atk-luokan2.50 veto-

kaappipuhaltimen PK10 käynnin tarkistus - tulee toimia kytkettynä TK05 käyntiin

8)  Ovisäleikköjen(5kpl)asentaminen käytävän1.31(1.krsosaB)yhteydessä oleviin tiloihin1.312, 1.313,

1.37...1.39(suunnitelmien 2 säleikköä ja 3 ovirakoa puuttuvat - käytävässä hajuja). Säleiköt

tiloihin 1.312, 1.313 mikäli mahdollista käytävän 1.20 puolelta

9)  Ovisäleikköjen(2kpl)asentaminen vss-tilan1.09(1.krsosaA)yhteydessä oleviin tiloihin1.092 ja

1.095. Ovisäleikköjen asentaminen tai ovirakojen tekeminen tiloihin1.096...1.098

10) Ovisäleikköjen asentaminen porrashuoneiden A ja C ulko-oviin(puuttuvat - korvausilma tulee por-

taiden alaosan ja alapohjan välisestä raosta alustatilasta - hajuja)

11) Kaikkien wc-, pesu- ja siivoustilojen yms ovirakojen tarkistus

12) Käytävän1.31(1.krsosaB)lämpöpatterin toiminnan tarkistus(kuuma...käytävä +27C) ja opettajien

huoneen1.35 lämpöpatterin liitoksen korjaus(vuotaa)

13) Kaikkien pesualtaiden lattiaputkien ja viemärien liitoskohtien tarkistus(liitokset ei tiiviitä)

14) Siivouskeskuksen1.095 keskellä lattiaa olevan hiekanerotinkaivon HEK1 poistaminen käy-

töstä ja seinällä olevan vastaavan kaivon varustaminen mikäli mahdollista irrotettavalla roskasihdillä

(huom lattiapesukoneen tyhjennys)

15) Luokan1.53(1.krsosaC)ritiläkaivon ja kytkentäviemärin tarkistukset(lattialaatta kostea)

16) Vesikaton viemärien tuuletusputkien korjaus ja puhdistus(hajuja: putkia väännelty - osin tukossa)

17) Tilan2.11 alakaton yläpuolella olevan sadevesiviemärin/kattokaivon tarkistus(vesivuoto)

18) Opetustilojen kattojen akustolevyjen käsittely suoja-aineella

Tilakeskus

T Sippola