###### Jokivarren koulu

Vanha päärakennus

Sorvatie 16, 01480 Vantaa

Ilmanvaihdon huolto- ja korjaustoimet

1)  3.krs:n ivk-huoneessa olevan tulo/poisto-ltokojeenTF101/PF101(v1997)huolto ja korjaus

-suodattimien uusinta

-puhaltimien puhdistus/pesu

-puhaltimien kumityynyjen uusinta

-kojeiden, äv-kammioiden ja kanavistojen villapintojen puhdistus ja suoja-ainekäsittely

2)  Vesikatolla olevien huippuimurien(PF102...104)tarkistus ja huolto

3)  Tuloventtiilien tasauslaatikoiden puhdistus ja villapintojen käsittely suoja-aineella

4)  Tuloventtiilien heittokuvioiden tarkistus ja poistoventtiilien lukitus

5)  Kanavien nuohous ja tasapainotus. Erityisesti opetustilojen tulo/poistoilmamäärien säätö tilojen käy-

tön mukaan(Tekmanni iv-selvitys 26.01.09: poikkeamat -54...+20%) - ks piirustukset(LVI-312...315)

6)  Iv-kojeiden ohjauksien ja käyntiaikojen tarkistus(kiinteistöautomatiikka Atmostech)

7)  Vanhojen käytöstä poistettujen iv-kanavien sulkeminen(eivät saa toimia korvaus- tai poistoilma-

kanavina)

8)  Luokkatilojen kattojen akustolevyjen käsittely suoja-aineella

9)  Luokkatilojen hiukkaspitoisuuksien mittaukset

Tilakeskus

T Sippola