# ALAPOHJAN ALIPAINEISTAMISSUUNNITELMA

Kohde:	Kaivokselan koulu

Kiinteistön luokkatilat joissa on maanvastainen alapohjarakenne  (n. 600 m2 pohjak. + n. 1000 m2 yläk. )

Kaivosvoudintie 10

01610 VANTAA

Tilaaja:	Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala

Talonsuunnittelupalvelut

Arto Alanko

Tehtävä:	 Alapohjan alipaineistamissuunnitelma

Tekijä:	DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

Kohteen ilmanvaihtojärjestelmä alipaineisti huonetilat ulkoilmaan nähden pahimmillaan erittäin voimakkaasti (n.33 Pa). Jotta alapohjan alipaineistusjärjestelmä toimisi tehokkaasti on ilmanvaihdon alipaineisuutta kohteessa pienennettävä huomattavasti, vähintään 50%.

Mittausten perusteella alapohjan  alipaineistaminen  voidaan kohteessa tehdä imemällä ilmaa sekä erillisistä imupisteistä että putkikanaaleista seuraavalla  tavalla:

- Kohteeseen tehdään 3 imupistettä liitteen 1 kuvaan  rajatuille alueille. Imupisteet tulee toteuttaa seuraavasti:

  - Imupisteet 1 ja 2 : Imupisteet 1 ja 2 voidaan yhdistää pintalaatan alta esim. liitteen 2 mukaisesti. Imukuopan koko molemmissa pisteissä tulee olla halkaisijaltaan n. 1,0 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,25 m3. Imupisteestä tulee imeä yhteensä ilmaa n.  70m3/h, mihin tarvitaan n. 500 Pa alipaine

  - Imupiste 3: Imukuopan koko tulee olla halkaisijaltaan n. 1,0 m ja maata tulee poistaa laatan alta n. 0,25 m3. Imupisteestä tulee imeä ilmaa n.  70m3/h, mihin tarvitaan n. 500 Pa alipaine.

- Osa kohteen alapohjasta alipaineistetaan imemällä ilmaa liitteiden 3 ja 4 kuviin merkityistä putkikanaaleista seuraavasti:

- Alakerran putkikanaalista n. 500m3/h, mihin tarvitaan n 30…50 Pa alipaine. Tällöin kanaalin päässä olevassa huoneessa (130, varaston vesisulut)  kanaalin  katto  tulee sulkea ilmatiiviisti.

- Yläkerran putkikanaalista n. 500m3/h, mihin tarvitaan n 30…50 Pa alipaine.

Putkikanaalissa olevia ilmavuotokohtia (halkeamia, putki läpivientejä…) maaperään ei  saa tiivistää, koska tällöin painekenttä ei samalla tavalla leviä rakennuksen alle. Kanaalin katossa  olevat epätiiveyskohdat  voidaan tiivistää.

Helsinki 12.7.2002

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy

_______________________________

DI Ari-Veikko Kettunen

LIITE 1:  Imupisteiden   1,2 ja 3  sijoitusalueet

Liite 2:  Periaatekuva imupisteiden 1 ja 2 yhdistämisestä.

- Avataan pintabetonilaattaa tarvittavalta alueelta

- Tehdään kantavan seinän molemmille puolille alempaan  betonilaattaan Ø 100 mm reikä.

- Yhdistetään reiät Ø 75  mm muovisella viemäriputkilla ilmatiiviisti.

- Viemäriputki tiivistetään tehtyyn reikään ilmatiiviisti tarkoitukseen sopivalla elastisella saumausmassalla.

- Liitetään poistokanava haluttuun kohtaan liitosputkea tai tehdään poistokanavalle erillinen liitäntä imupisteeseen betonilaatan läpi.

Liite 3: Alakerran putkikanaali

Liite 4: Yläkerran putkikanaali

# Text boxes

Imupiste 2

Imupiste 3

Imupiste 1

Alakerran putkikanaali (kuvassa osittain näkyvissä)

150

150

HUOLELLINEN TIIVISTYS

HUOLELLINEN TIIVISTYS

Putkikanaalin katto huoneessa 130 tulee sulkea ilmatiiviisti

yläkerran putkikanaali (kuvassa osittain näkyvissä)