Kaviokselan koulu

Kaivosvoudintie 10

Yleistä

Kohteessa tehtiin ilmavaihdon kartoitus, sekä selvitettiin koulukuraattorin työhuoneen huonoa sisäilman laatua.

Kohteessa on tehty ilmanvaihdon peruskorjaus v. 2002-2004

jolloin kaikki ilmanvaihtokoneet, sekä kanavisto+pääte-elimet on uusittu nykyaikaisiksi.

Kaikki ilmavaihtokoneet käytiin läpi, sekä samalla tehtiin tiloissa muutamia ilmamäärien tarkistuksia.

Havainnot, ja toimenpiteet

Koulukuraattorin työhuone

Koulukuraattorin työhuoneen ilmamäärät mitattiin, ja niiden todettiin olevan suunnitelmien mukaiset.

Ilmanvaihtuvuuden kannalta olisi parempi että tulo ja poistoilma venttilit olisi sijoitettu eripuolille huonetta. Tällä hetkellä venttiilit ovat samalla seinällä n.1,5m päässä toisistaan.

(Asennukset on tehty suunnitelmien mukaisesti)

Suunniteltu ilmamäärä on +-20l/s joka on mitoitettu 1-2 henkilölle.

Jos tilassa on enemmän kuin 2 henkilöä kerralla, on ilmamäärien nostaminen erittäin varteenotettava vaihtoehto.

Suositeltava ilmamäärä on 8 l/s = henkilö.

Vaihtoehtona on myös pääte-elinten siirto, silloin tuloilma tuodaan huoneen keskelle ja ilman vaihtuvuus paranee.

Ilmanvaihdon kartoitus.

Työhuoneissa tehtiin ilmamäärien tarkistusmittauksia, ja niiden perusteella ilmamäärät on suunnitelmien mukaiset.

Kanaviston nuohouksesta ei löytynyt dokumenttia, kouluisännän mukaan sitä ei ole tehty varmaan 5 vuoteen.

Kanavistoon oli kertynyt jonkin verran pölyä

Iv-koneiden käyntiajat ovat lähes kaikissa koneissa Klo 7-16.

Tuolla aikavälillä ilmanvaihtokoneet käyvät täydellä teholla, ja sen jälkeen sammuvat.

Järkevää olisi pitää koneita kokoajan päällä, yöllä ½ teholla, ja virka-aikana täydellä teholla.

Lauantaina pois päältä, sunnuntaille muutaman tunnin ”huuhtelu” aika.

Tällä tavalla tunkkaisuuden tunne varmasti vähenee.

Tähän listattu Iv-koneiden käyntiaika, sekä sen hetkinen suodatin paine-ero.

Tyyppi      Käyntiaika	               Mitattu Suodatitimen paine-ero           Vaihtoraja

| TK1 | Päällä 7-16 | 100Pa | 200Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| PK1 | Päällä 7-16 | 110Pa | 200Pa |
| TK2 | Päällä 7-16 | 132Pa | 200Pa |
| PK2 | Päällä 7-16 | 131Pa | 200Pa |
| TK3 | Päällä 7-16 | 99Pa | 200Pa |
| PK3 | Päällä 7-16 | 69Pa | 200Pa |
| TK4 | Päällä 7-16 | 117Pa | 200Pa |
| PK4 | Päällä 7-16 | 108Pa | 200Pa |
| TK5 | Päällä 8-17 | 125Pa | 200Pa |
| TK6 | Päällä 7-16 | 121Pa | 200Pa |
| TK7 | Päällä 7-16 | 110Pa | 200Pa |
| TK8 | Päällä 8-15 | 115Pa | 200Pa |
| TK9 | Päällä 7.30 -15 | 113Pa | 200Pa |

Kiinteistön huoltosuunnitelmaan kuuluu suodattimien vaihto 1xVuodessa, yleinen suositus on 2xVuodessa riippuen suodatin tyypistä.

Kiinteistössä riittää suodattimien vaihto kerran vuodessa, koska ilmanvaihtokoneet on varustettu vakiopaineohjauksella.

Vakiopaine ohjauksen tehtävä on pitää kanavistossa haluttu paine.

Ilmamäärien mittaus, ja säätötyön yhteydessä on jokaiselle iv-koneelle aseteltu oma vakiopaineasetus. (Asetus jolloin kaikki ilmamäärät toteutuvat)

Automattiikka pyrkii muuttamaan koneen tehoa niin että asetettu vakiopaine pysyy kokoajan samana. ( ilmamäärä pysyy vakiona.

Eli kun suodattimen painehäviön kasvaa (suodattimet likaantuu) silloin kanaviston staattinenpaine putoaa. ( Vakiopaineohjaus korjaa tilanteen.

Muut huomiot

Katolla sijaitsevassa Iv-Konehuoneessa on viemärin tuuletusputki liittämättä.

Onko katkaisulla jokin selitys, vai onko kyseessä asennus virhe

Kuva putkesta

Johtopäätökset

Iv-kartoituksen perusteella voidaan todeta että kiinteistön ilmanvaihto on hyvä.

Etenkin hyvänä ominaisuutena voi pitää Ilmanvaihtokoneiden vakiopaineohjausta, jolloin ilmamäärät pysyvät vakiona.

Puutteina voi todeta kanaviston nuohouksen, koska sitä ei tiedettävästi ole tehty moneen vuoteen, ajankohtaisena asiana kannataa pitää kanaviston nuohousta, sekä ilmamäärien säätöä ja mittausta.

Ongelmahuoneiden osalta voidaan miettiä ilmamäärien suurentamista.

Myös pääte-elinten siirto parantaa ilman vaihtuvuutta.

Huovinen Joonas

ISS Palvelut/ tekniset palvelut / ilmastointi