Home- ja lahovauriot, HTT –tavarantarkastukset, mikrobianalyysit

Laurinlahdentie 20, 02320 Espoo, www.novorite.fi

N O V O R I T E

GSM 040 - 5540617, Fax. 09 - 8845543, simo.valjakka@novorite.fi

Vantaan kaupunki			           	ALUSTAVA RAPORTTI 16.12.2003

Tekninen toimiala, talonsuunnittelu			VANTAA36A

Mikko Korosuo

Kielotie 13					sivuja yhteensä 4

01300 VANTAA

ALUSTAVA

LAUSUNTO	VANTAA36A,  työmaa-aikaiset mikrobitutkimukset 16.12.2003

KOHDE/HANKE	Kaivokselan koulu, tilat 270-282

TILAAJA	 	Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu,

Arto Alanko

YHTEYS 	Mikko Korosuo, mikko.korosuo@vantaa.fi / Pekka Wallenius,	 	pekka.wallenius@vantaa.fi, merja.ryytty@vantaa.fi

MITTAUSTULOKSET

Rakennekosteudet (Doser BD2):

Paikka.					 	Asteikko	     p  %

Kosteusmittauksen mukaan märkä alue on merkitty alla

olevaan alustavaan kaaviomaiseen pohjakuvaan

273  	274 		271

OP.PESU  MET.VAR 	      METALLITYÖLUOKKA

lattian ja seinän kostea alue,

lattiassa ilmeisesti putkivuoto

avattavaksi suositeltu lattian osa

270 ETEISTILA

277 MAT.VAR

278  PUUTYÖL

NOVORITE OY

Mikrobipitoisuusmääritykset viljelynäytteistä (V), 2 %:lla mallasuute-streptomysiiniagar:illa,

vrk/28 ºC.  Mikroskopointi (M), 100 - 1000 x suurennoksella.

No.     Paikka				                 Hiivat    Homeet    Bakteerit

KK1.   Metallivarasto 274, eteistilan 270 puoleisen  	M  	+++ 	+++

tiiliseinän puinen jalkalista (kostea)  		homeitiöitä ja –rihmastoa;

bakteerikasvua ja -rihmaa

KK2.  Metallivaraston 274 lattia, eteistilan 270 puoleisen	 M 	- 	-

seinän reuna, pintalaatan alta hiekkatäyte (märkä)

KK3.   Maalaamon 280 lattia pintalaatan alta,  		M 	- 	-

tojax (kuiva), (kontrollinäyte)

KK4.  Pesu+eteistilan 282 lattiasta liima- ja  		M  	+ 	+

tasoitejäänteet  				homeitiöitä ja -rihmastoa

Merkkien selitykset (ilmaisee kasvun määrää materiaalissa ja/tai pesäkkeitä tuottavien itiöiden määrää):

-  = ei kasvua/itiöitä,   +  = vähän,   ++  = kohtalaisesti,   +++  = runsaasti

M -näytteissä +:at merkitsevät homemikrobien (itiöiden, rihmaston) määrää, jotka todettu mikroskopoimalla.

Bakteerit: +:at merkitsevät mikroskopoimalla todettua bakteerikasvun / -pesäkkeiden määrää materiaalissa.

Homeitiöitä todetaan yleensä kaikilta pinnoilta ja kaikista materiaaleista, jotka ovat joskus olleet paljaana sisä- tai ulkoilmalle. Pelkkien homeitiöiden vähäinen esiintyminen ei sellaisenaan siten merkitse haitallisena pidettyä homekasvua.

Tulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille. Tämän tutkimusselosteen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointiin on saatava NOVORITE Oy:n kirjallinen lupa.

1.  HAVAINNOT, MITTAUSTULOKSET ja TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Edellä olevaan kaaviomaiseen pohjakuvaan on merkitty lattian ja seinän kostea alue. Havaintojen ja mittaustulosten perusteella on syytä olettaa, että eteistilan 270 tai opettajien pesuhuoneen 273 lattiassa on viemäri- tai lattiakaivon vuoto.

Suosittelemme lattian kostean alueen avaamista hiekkatäytteen ja mahdollisen tojax –levyn poistamista. Vuotokohta tulisi paikallistaa ja korjata. Metallivaraston ja metallityöluokan puolelta tulisi poistaa puinen jalkalista. Jalkalistojen kohdalta tulisi poistaa hilseilevä maali ja tasoite puhtaaseen tiilipintaan asti.

Suosittelemme lattian alalaatan pinnan ja seinien alareunojen desinfiointia

Novitrol 483:lla ja kuivattamista.

Eteistilan 270 ja pesu+eteistilan 282 lattioista oli poistettu muovimatto. Suosittelemme vanhojen liima- ja tasoitejäänteiden poistamista puhtaaseen betonipintaan asti sekä puhdistetun betonipinnan desinfiointia Novitrol 483:lla ennen uusien lattianpäällysteiden asentamista.

Tutkimuksen yhteydessä ei todettu muuta korjaustarvetta tutkitulta alueelta kosteus- tai mikrobivaurioiden perusteella.

Espoossa   16.12.2003

NOVORITE OY

Simo Valjakka

DI, (Chem. Eng)

Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä tuottamus.