##### TUTKIMUSSELOSTUS

Kohde:	Kaivokselan koulu

Kaivosvoudintie 10

01610 VANTAA

Tilaaja:		Vantaan kaupunki, tekninen toimiala, talonsuunnittelu

Mikko Korosuo

Kielotie 13

01300 VANTAA

Tehtävä:		Alustatilan tiiviyskokeet

Tekijät:		DI Ari-Veikko Kettunen, Humi-Consulting Oy

RI Riikka Sutela, Humi-Consulting Oy

Rkm Eero Salo, Humittest Oy

Tutkimuskohde

Tutkimuskohde on vuonna 1960 valmistunut Kaivokselan koulu. Rakennus on kaksikerroksinen ja siinä on suurimmalta osalta maanvastainen alapohjarakenne, ks. kuva 1. Rakennuksen keskellä on alustatilallista aluetta noin 250m3.

Kuva 1. Kaivokselan koulun alapohjarakenne (ei ole mittakaavassa).

Tutkimusaikataulu

- Alustatilan vuotokohtien merkitseminen alustatilaan 6.2.2003

Tutkimustulokset

Alustatilan vuotokohdat selvitettiin savupatruunoita käyttäen. Liitteessä on esitetty alustatiloista löytyneet ilmavirtausten vuotokohdat sisätiloihin. Vuotokohdat on merkitty alustatilaan punaisella spray-maalilla nuolin ja ympyröin.

Helsinki 3.3.2003 		________________________

Insinööritoimisto Humi-Consulting Oy,	 DI Ari-Veikko Kettunen

# Text boxes

###### PINTABETONILAATTA

LÄMMÖNERISTE (tojalevy / pikipahvi)

RUNKOBETONILAATTA

TÄYTTÖKERROS