KAIVOKSELAN PK			RAPORTTI

Kaivosvoudintie 6,

01610 VANTAA			13.5.2013

ILMASTOINNIN MITTAUS- JA KORJAUSRAPORTTI:

Ongelma huoneissa 223 ja 224 havaittiin seuraavaa: Poistoilmamäärä on riittävä vuoden 1994 suunniteltuun nähden ja tuloilma on vajaa huoneessa 223, koska samasta kanavasta on otettu porrashuoneen tuloilma joka ei ole luotettavasti mitattavissa. Nyt kun kuristimme siitä, saatiin suunniteltu tuloilmamäärä huoneeseen 223. Lisäksi ongelmana on kummassakin huoneissa ongelmana tulon ja poiston liika läheisyys.

(poistoilmalaiteet imevät saman tien tuloilman pois huoneesta, eikä hajota sitä koko huoneen alueelle). Ja mikäli kun ymmärsin, huoneissa on nyt paljon enemmän lapsia kun 1994 on ajateltu.

Korjaavana toimenpiteenä ehdotan poistoilmaelinten muutosta huoneiden takaosiin. Suunnitelma esitetään Timo Sippolalle 14.5.2013.

RAPORTIN LAATI: J. Hakanen Oy / Petri Eerola

puh: 040 1321848 e.mail: petri.eerola@jhakanen.fi